Měření proudu a napětí

v obvodech elektrického proudu

- Měřící potřeby a přístroje
- 2x digitální multimetr – ampérmetr, voltmetr
- 2x stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí (0 - 30 V, 0 - 1,3 A)
- přepínač
- 2x uzel
- spojovací kabely
- 3x neznámý odpor (R1, R2, R3)
- normálový odpor (odporová dekáda)

- Obecná část

Pro vodič, kterým protéká proud platí Ohmův zákon, tj: U = R * I, kde U je napětí ve  vodiči ve voltech, I je proud v ampérech a R je odpor vodiče v ohmech.

Pro proudový uzel platí  I. Kirchhoffův zákon ( Ii = 0, kde Ii jsou proudy tekoucí k uzlu a n je jejich počet.

Pro uzavřený elektrický obvod platí II. Kirchhoffův zákon: ( Ej = ( Ri * Ii ,kde Ei jsou elektromotorické síly zdrojů, Ii  jsou proudy  protékající odpory Ri 

Pro výkon proudu platí vzorec: 	P = U . I = R . I2 = U2/R  [W]

- Postup měření 

a) sériové zapojení odporů
Zapojili jsme sériově 3 neznámé odpory podle níže uvedeného obrázku a změřili jsme celkové napětí U, proud I a úbytky napětí na jednotlivých odporech.

b) paralelní zapojení odporů
3 neznámé odpory jsme zapojili paralelně (viz. níže) a změřili jsme celkové napětí U, celkový proud I a proudy v jednotlivých větvích obvodu:



c) obvod se dvěma zdroji
Zapojili jsme dle schématu obvod se dvěma zdroji a změřili jsme proudy v jednotlivých větvích, napětí na svorkách zdrojů a úbytky napětí vznikající na  odporech:



d) měření odporu metodou substituční
Po připojení neznámého odporu Ri jsme nastavili proud na určitou úroveň(okolo 20mA). Poté jsme pomocí  přepínače do obvodu připojili normálový odpor Rn. Na tomto normálovém odporu jsme nastavili velikost odporu tak, aby obvodem protékal proud stejně velký jako v předchozím případě

- Pracovní úkol
1. Proměřte v obvodech A.-C. proudy a napětí
2. Vypočítejte v každém obvodu A.-C. odpory 
3. Vypočítejte v každém obvodu A.-C. výkony spotřebičů
4. V obvodě C. prověřte platnost Kirchhoffových zákonů
5. Odpory zjištěné v měření substituční metodou porovnejte s hodnotami odporů vypočtených v předcházejících měřeních

- Naměřené hodnoty
a) sériové zapojení odporů 
U = 15 [V]
I = 19  [mA]

U1= 1,958 [V]
U2 = 4,19  [V]
U3 = 8,83  [V]

b) paralelní zapojení odporů
U = 1,217 [V]
I = 19       [mA]

I1 = 10,68 [mA]
I2 = 5,27   [mA]
I3 = 2,56   [mA]

c) obvod se dvěma zdroji
E1 = 3,9 [V]
E2 = 1,4 [V]

I1 = 18,08 [mA]
I2 = 14,38 [mA]
I3 = 3,89   [mA]

U1 = 1,873 [V]
U2 = 3,18   [V]
U3 = 1,81   [V]

d) měření odporu metodou substituční
R1 = 102,9 [(]
R2 = 220    [(]
R3 = 465    [(]

- Zpracování výsledků
Odpory a výkony spotřebičů v obvodech:

a) sériové zapojení odporů

Výpočet jsme provedli podle následujících vzorců:
    R = U / I [(]
    P = U * I  [W]

R1 = 103,0 [(]
R2 = 220,5 [(]
R3 = 464,7 [(]

P1 = 0,0372 [W]
P2 = 0,0796 [W]
P3 = 0,1678 [W]

R = U / I = 789,5 [(]
R = R1 + R2 + R3 = 788,2 [(]

P = U * I = 0,285 [W]
P = P1 + P2 + P3 = 0,2846 [W]

U = 15 [V]
U = U1 + U2 + U3 = 14,978 [V]

b) paralelní zapojení odporů

Výpočet jsme provedli podle následujících vzorců:
     R = U / I [(]
     P = U * I  [W]

R1 = 114,0 [(]
R2 = 230,9 [(]
R3 = 475,4 [(]

P1 = 0,0130 [W]
P2 = 0,0064 [W]
P3 = 0,0031 [W]

R = U / I = 64 [(]
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 => R = 65,8 [(]

P = U * I = 0,0231 [W]
P = P1 + P2 + P3 = 0,0225 [W]

I = 19 [mA]
I = I1 + I2 + I3 = 18,51 [mA]

c) obvod se dvěma zdroji

Výpočet jsme provedli podle následujících vzorců:
    R = U / I [(]
    P = U * I  [W]

R1 = U1 / I1 = 103,6 [(]
R2 = U2 / I2 = 221,1 [(]
R3 = U3 / I3 = 465,3 [(]

P1 = I1 * U1 = 0,0338 [W]
P2 = I2 * U2 = 0,0457 [W]
P3 = I3 * U3 = 0,0070 [W]

Platnost Kirchhoffových zákonů:

I. KZ:		I1 + I2 + I3 = 0
		18,08 – 14,38 – 3,89 ≈ 0 [mA]
II. KZ:	U1 + U3 =  E1		1,873 + 1,81 = 3,68 [V] ≈ 3,9 [V]
		U2  - U3 =  E2		3,18 – 1,81 = 1,37 [V] ≈ 1,4 [V]
		U1 + U2 = E1 + E2    	1,873 + 3,18 = 3,9 + 1,4
					5,053 ( 5,3

Tímto byla platnost Kirchhoffových zákonů ověřena.


d) měření odporu metodou substituční

| Odpor z: | R1 [(] | R2 [(] | R3 [(] |
| --- | --- | --- | --- |
| d) měření odporu metodou substituční | 102,9 | 220,0 | 465,0 |
| a) sériové zapojení odporů | 103,0 | 220,5 | 464,7 |
| b) paralelní zapojení odporů | 114,0 | 230,9 | 475,4 |
| c) Obvod se dvěma zdroji | 103,6 | 221,1 | 465,3 |

- Závěr

Při tomto cvičení z Fyzikálního praktika jsme různými metodami zjišťovali hodnotu neznámých odporů. Nejlépe je možné získat hodnotu odporu přes normálový odpor. Ostatní metody vykazují menší odchylky v měření. Tyto odchylky mohou být způsobeny nepřesností měřících přístrojů či nepřesností měření.