# Měrná tepelná kapacita pevných látek, měrné skupenské teplo tání ledu

### Měřicí potřeby

- kalorimetr

- teploměr

- míchačka

- vzorky pevných látek

- váhy

- rychlovarná  konvice

- regulátor teploty s čidlem

### Obecná část

Na zvýšení teploty látek je nutno dodat určité množství tepla. Pro tělesa, vyrobena z různých materiálů, se stejnou hmotností se na vzrůst teploty o 1(C spotřebuje různé množství tepla. Toto teplo se nazývá tepelná kapacita. Teplo přepočítané na jednotkovou hmotnost nazýváme měrnou tepelnou kapacitou.

- Určení tepelné kapacity kalorimetru
Měření měrných tepelných kapacit látek se provádí v zařízení zvaném směšovací kalorimetr. Při předpokladu, že tělesa vzájemně na sebe teplotně působící se teplo přijaté chladnějším tělesem rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem, platí kalorimetrická rovnice:



kde K je tepelná kapacita kalorimetru, M1 je hmotnost kalorimetru, M2 je hmotnost kalorimetru s chladnou vodou, M3 je hmotnost kalorimetru s přilitou teplou vodou, c je měrná tepelná kapacita vody, t1 je teplota chladné vody, t2 je teplota teplé vody a t je výsledná teplota vody.

- Určení měrných tepelných kapacit vzorků pevných látek
Měrné tepelné kapacity vzorků určíme obdobným způsobem. Platí vztah:



kde m1 je hmotnost vzorku pevné látky, m2 je hmotnost vody, c je měřená měrná tepelná kapacita vody, t1 teplota vzorku (větší než teplota vody v kalorimetru), t2 teplota vody, t je výsledná teplota, K je tepelná kapacita kalorimetru

- Určení měrného skupenského tepla tání ledu
Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti. Teplo, které vydá kalorimetr s vodou, se musí rovnat teplu, potřebnému ke změně skupenství ledu na vodu při nezměněné teplotě t0 = 0 (C a následnému ohřátí na teplotu t. Platí rovnice:



kde c je měrná tepelná kapacita vody, m je hmotnost vody, K je tepelná kapacita kalorimetru, t1 je teplota vody, M je hmotnost ledu, lt je hledané měrné skupenské teplo tání. 

Odtud :

### Pracovní postup

Nejprve jsme zvážili prázdný kalorimetr a nalili jsme do něj chladnou vodu asi do poloviny kalorimetru, určili jsme hmotnost vody a po promíchání i teplotu. Nalili jsme si do kádinky teplou vodu z kohoutku a určili jsme její teplotu. Potom jsme teplou vodu nalili do kalorimetru, po promíchání a ustálení jsme určili teplotu a zvážili kalorimetr. Určili jsme tepelnou kapacitu kalorimetru a její absolutní chybu.

Do vyprázdněného kalorimetru jsme nalili chladnou vodu. V nádobě s ponorným vařičem jsme ohřáli vzorek pevné látky; před tím jsme však určili jeho hmotnost. Změřili jsme teplotu vzorku a rychle jej vložili do kalorimetru. Určili jsme měrnou tepelnou kapacitu vzorku a její absolutní odchylku. Toto jsme provedli i pro druhý vzorek.

Připravili jsme si kousky ledu o teplotě přibližně 0 (C ( co nejbližší této hodnotě ) a zvážili jsme je. Pak jsme naplnili kalorimetr do 2/3 teplou vodou a po promíchání jsme určili její hmotnost a teplotu. Do kalorimetru jsme vložili osušené kousky ledu a míchali jsme vodu s kousky ledu v kalorimetru až do ustálení teploty. Změřili jsme teplotu vody. Nakonec jsme určili měrné skupenské teplo tání ledu i absolutní odchylku.

### Naměřené hodnoty a výpočty

hmotnost prázdného kalorimetru:   m1 = 850 g

odchylky:			    (m1 = 5 g

(t = 0,5 (C

(m3 = 0,1 g

teplota v laboratoři:		    t = 21,5 ( 0,5 (C

### Měrná tepelná kapacita kalorimetru

M2 = 1453,2 g		t1 = 15,6 (C

M3 = 1846,8 g		t2 = 29,4 (C

c = 4200 J kg-1 K-1	t   = 20,9 (C

K = 1,77 KJ K-1

(c je rovno nule ( zanedbatelné k ostatním )

(K = K (K = 54 J K-1

K = 1770 ( 54  J K-1

### Měrná tepelná kapacita 1. vzorku

Pravděpodobně měď	ctabulková = 383 J kg-1 K-1

m1 = 349,3 g		t1 = 87,9 (C

m2 = 603 g		t2 = 20,9 (C

c = 4200 J kg-1 K-1 	t   = 24,2 (C

c1 = 376 J kg-1 K -1

(c1 = c1 (c1 = 82 J kg-1 K -1

c1 = 376 ( 82 J kg-1 K -1

### Měrná tepelná kapacita 2. vzorku

pravděpodobně hliník	ctabulková = 896 J kg-1 K-1

m1 = 68,6 g	t1 = 88,5 (C

m2 = 615 g	t2 = 23,1 (C

t   = 24,5 (C

c2 = 824 J kg-1 K -1

(c2 = c2 (c2 = 103 J kg-1 K -1

c2 = 824 ( 103 J kg-1 K -1

### Měrné skupenské teplo tání ledu

ltabulková = 332,4 kJ kg-1

m = 723 g	t1 = 39,7 (C

M = 69,2 g	t0 = 0 (C

t   = 29,4 (C

lt = 329 kJ kg-1

(lt = lt  (lt = 9,75 kJ kg-1

lt  = 329 ( 9,75 kJ kg-1

### Závěr

Podle návodu se nám povedlo naměřit a vypočítat potřebné hodnot. Naměřené hodnoty a výsledky výpočtů se značně liší od hodnot tabulkových. Současně jsou však vysoké i relativní odchylky, což je způsobeno především nedokonalostí měřících přístrojů a i nepříliš příznivými podmínky v laboratoři.