Jméno : Dráb Ondřej

Skupina : 2

Číslo místnosti : UF 104

Fraunhoferův ohyb na štěrbině

Zadání : měřte všechny viditelné (tj. minimálně tři) polohy minim pro tři různé šířky d štěrbiny a zapište je do tabulky ,

z naměřených hodnot vypočítejte xk a chybu měření , porovnejte přesnost xk (měř.) a xk (vyp.)

Pomůcky:  1) stínítko s měřítkem

2) měrná obdélníková štěrbina

3) zapisovač

4) helium-neonový laser

Popis měření :  1)   nastavíme vzdálenost štěrbiny od stínítka na 700mm

2)  mikrometrickým šroubem nastavíme šířku štěrbiny d

3)  změříme obrazy minimna stínítku a zapíšeme do tabulky

4) provede vypočet a výsledky zaneseme do tabulky

Tabulka :

λ  =  0,0006328 mm

δd  = 0,01mm

| D [μm] | k | l-k [mm] | l+k [mm] | xk (měř) [mm] | δxk(měř) | xk(vyp) [mm] | δxk(vyp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | ±1 | 191,1 | 204,7 | 6,80 | 0,07 | 6,1 | 0,7 |
|  | ±2 | 184,3 | 211,4 | 13,50 |  | 12,0 | 1,5 |
|  | ±3 | 177,8 | 218,3 | 20,25 |  | 18,0 | 2,25 |
| 100 | ±1 | 192,2 | 203,4 | 5,6 |  | 4,8 | 0.4 |
|  | ±2 | 186,6 | 209 | 11,2 |  | 9,6 | 0,9 |
|  | ±3 | 181,4 | 214,8 | 16,7 |  | 14.7 | 1.4 |
| 120 | ±1 | 193 | 202,5 | 4,75 |  | 4,0 | 0,3 |
|  | ±2 | 188,4 | 207 | 9,3 |  | 8,0 | 0,6 |
|  | ±3 | 184 | 211,7 | 13,85 |  | 12,0 | 1,0 |

xk (měř)  = l+k – l-k  /  2

δlk  -  chyba způsobená měřením  0,1 mm

δ xk (měř) = δlk / √2

xk (vyp) = a . sk / √ ( 1 – sk2 )

sk = k . λ / D

δxk = xk (vyp) . ξd

ξd = δd / D

Závěr : z naměřených hodnot jich 6  neodpovídá hodnotám vypočteným