Laboratorní práce č. 5:

# Závislost odporu vodičů

# a polovodičů na teplotě

Houdová Lucie

FAV 1.ročník - A5

30. 4. 2001

- Měřící potřeby a přístroje

- elektromagnetická míchačka

- RLC měřič E317

- měděný drátek v olejové lázni s teploměrem

- termistor v olejové lázni s teploměrem

2. Obecná část

# Na základě tzv. pásové teorie lze pevné látky rozdělit z hlediska jejich elektrické vodivosti na vodiče, polovodiče a nevodiče.

Vodiče jsou pevné látky (kovy), které mají poslední pás jen částečně zaplněný elektrony. Je pro ně charakteristická velká kovová vodivost a jednoznačným kritériem je stav supravodivosti, ke které dochází za velmi nízkých teplot. Ve vodivostním pásu kovů jsou elektrony přítomny i při teplotě absolutní nuly.

U polovodičů je mezi valenčním a vodivostním pásem zakázaný pás energií. Polovodiče s elektronovou vodivostí mají při teplotě blízké absolutní nule vodivostní pás prázdný, s rostoucí teplotou elektrony z valenčního pásma přechází do vodivostního pásma.

a) závislost odporu vodičů na teplotě

S rostoucí teplotou roste počet srážek elektronů, tím se snižuje střední rychlost volných elektronů, to má za následek zmenšování intenzity elektrického proudu. Elektrický odpor kovů roste s teplotou lineárně podle vztahu

R = R0 [1 + ( (t – t0)],	kde R je odpor při teplotě t, R0 odpor při teplotě t0 = 0 ˚C a (… teplotní součinitel odporu

b) závislost polovodičů na teplotě

U polovodičů s rostoucí teplotou klesá odpor. Energetické spektrum se skládá z valenčního a vodivostního pásu, které jsou odděleny pásem zakázaných energií Eg.

Eg = Evod – Eval

Při teplotě absolutní nuly je valenční pás plně obsazen elektrony a vodivostní pás je prázdný. Aby mohl být veden proud, musí se elektrony dostat do vodivostního pásu. To mohou jen zvýšením  energie o Eg.  S rostoucí teplotou roste i počet elektronů ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodiče

( = (0 . eEg / 2kT

Termistory jsou teplotně závislé odpory vyrobené z polovodičů.Teplotní závislost odporu termistoru  můžeme vyjádřit vztahem

R = R0 . eB/T ,	kde R je  odpor termistoru při teplotě  T  a  B = Eg / 2k  ,    kde Eg je šířka zakázaného pásu, k Boltzmannova konstanta a T střední vnitřní teplota termistoru

3. Postup měření

a) měření odporu vodiče

Měděný drátek v olejové lázni jsme zahřívali za neustálého míchání elektromagnetickou míchačkou a měřili odpor vždy po 3 ˚C, celkem jsme měřili 10 hodnot.

b) měření odporu polovodiče (termistoru)

Termistor v olejové lázni jsme zahřívali za neustálého míchání elektromagnetickou míchačkou a měřili odpor prvních 10 hodnot po 1 ˚C a dalších 10 hodnot po 3 ˚C.

4. Pracovní úkol

a) měření odporu vodiče

- Měření závislosti odporu vodiče na teplotě po 3 minutách celkem 10 hodnot.

- Vypočtěte pro každou dvojici hodnot odporový teplotní koeficient (.

- Graficky znázornit R = f (t). K výpočtu použijte metodu nejmenších čtverců.

- Vypočtěte (p a (( = √ ∑Δ2( / n(n-1).

b) měření odporu polovodiče (termistoru)

- Měření závislosti odporu polovodiče na teplotě po 1 ˚C 10 hodnot a po 3 ˚C také 10 hodnot.

- Znázorněte graficky závislost R = f (t).

- Vypočítejte hodnoty T, 1/T a lnR a znázorněte graficky závislost ln R = f (1/T).

- Vypočítejte konstanty B, ln R0 , R0 a Eg .

- Naměřené hodnoty

a) měření odporu vodiče

Tabulka č. 1: 	Naměřené hodnoty teplot  a odporů  vodiče, vypočítané hodnoty odporového teplotního koeficientu

| i | ti [(C] | Rti [( ] | ti+5 [(C] | Rti+5 [( ] | (i [K-1] | Δ( [K-1] | Δ2 ( [K-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,7 | 8,88 | 32,7 | 9,37 | 3,93 . 10-3 | 0,08 . 10-3 | 6,4 . 10-9 |
| 2 | 20,7 | 8,96 | 35,7 | 9,46 | 4,03 . 10-3 | - 0,02 . 10-3 | 0,4 . 10-9 |
| 3 | 23,7 | 9,06 | 38,7 | 9,56 | 4,03 . 10-3 | - 0,02 . 10-3 | 0,4 . 10-9 |
| 4 | 26,7 | 9,16 | 41,7 | 9,66 | 4,03 . 10-3 | - 0,02 . 10-3 | 0,4 . 10-9 |
| 5 | 29,7 | 9,26 | 44,7 | 9,76 | 4,03 . 10-3 | - 0,02 . 10-3 | 0,4 . 10-9 |

Rti+5 – Rti

# (i =  —————————— [K-1]

# Rti . ti+5 – Rti+5 . ti

# 9,37 – 8,88

# (1 =  ———————————  = 3, 93 . 10-3 [K-1]

# 8,88 . 32,7 – 9,37 . 17,7

# (1 + (2 + (3 + (4 + (5 				(p … průměrná hodnota (

# (p =  ——————————— [K-1]

# 5

# 3, 93 . 10-3 + 4 . 4,03 10-3

# (p =  ———————————  =  4,01 . 10-3 [K-1]

# 5

Δ( = (p – (i

Δ( = (p – (1

Δ( = 4,01 . 10-3 – 3,93 .10-3 [K-1 ]

Δ( = 0,08 . 10-3  [K-1 ]

b) měření odporu polovodiče (termistoru)

Tabulka č.2 : Naměřené hodnoty teplot a odporů polovodiče (T  =  t + 273,15 K)

| t [(C] | T [K] | 1 / T [10-3 K-1] | R [(] | ln R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 290,15 | 3,4465 | 46,5 | 3,8395 |
| 18 | 291,15 | 3,4347 | 46,0 | 3,8286 |
| 19 | 292,15 | 3,4229 | 45,5 | 3,8177 |
| 20 | 293,15 | 3,4112 | 44,6 | 3,7977 |
| 21 | 294,15 | 3,3996 | 43,7 | 3,7773 |
| 22 | 295,15 | 3,3881 | 42,6 | 3,7519 |
| 23 | 296,15 | 3,3767 | 41,5 | 3,7257 |
| 24 | 297,15 | 3,3653 | 40,6 | 3,7038 |
| 25 | 298,15 | 3,3540 | 39,6 | 3,6788 |
| 26 | 299,15 | 3,3428 | 38,8 | 3,6584 |
| 29 | 302,15 | 3,3096 | 36,8 | 3,6055 |
| 32 | 305,15 | 3,2771 | 34,9 | 3,5525 |
| 35 | 308,15 | 3,2452 | 33,2 | 3,5025 |
| 38 | 311,15 | 3,2139 | 31,4 | 3,4468 |
| 41 | 314,15 | 3,1832 | 30,0 | 3,4012 |
| 44 | 317,15 | 3,1531 | 28,3 | 3,3429 |
| 47 | 320,15 | 3,1235 | 27,0 | 3,2958 |
| 50 | 323,15 | 3,0945 | 25,8 | 3,2504 |
| 53 | 326,15 | 3,0661 | 24,6 | 3,2027 |
| 56 | 329,15 | 3,0381 | 23,4 | 3,1527 |

- Zpracování výsledků

a) měření odporu vodiče

# (1 + (2 + (3 + (4 + (5 				(p … průměrná hodnota (

# (p =  ——————————— [K-1]

# 5

# 3, 93 . 10-3 + 4 . 4,03 . 10-3

# (p =  ———————————  =  4,01 . 10-3 [K-1]

# 5

(( = √ ∑Δ2( / n . (n – 1) [K-1]

(( = √ (6,4 . 10-9 + 4 . 0,4 . 10-9) / 5 . 4 [K-1]

(( = 4,47 . 10-6 [K-1]

( = (4,010 . 10-3  (  0,004 . 10-3) [K-1]

Rovnice přímky: R = f (t)      R = a . t + b

( ti  = 312

( ti2 = 10476,9

(( ti)2 = 97344

( Ri = 93,13

( (Ri . ti) = 2930,15

n ( (Ri . ti) – ( ti . ( Ri

a =  –––––––––––––––––––––

n ( ti2 – (( ti)2

10 . 2930,151 –  312 . 93,13

a = ––––––––––––––––––––––––––––

10 . 10476,9 – 97 344

a = 0,033

( ti2 . ( Ri – ( ti . ( (Ri . ti)

b = ————————————

n ( ti2 –  (( ti)2

10476,9 . 93,13 – 312 . 2930,151

b = ———————————————

10 . 10476,9 –  97344

b = 8,284

## R = 0,033t + 8,284					( = 0,033/8,284 = 3,98 . 10-3

b) měření odporu polovodiče (termistoru)

( 1/Ti = 65,6461 . 10-3

( 1/Ti2 = 215,8 . 10-6

(( 1/Ti )2 = 4309,4 . 10-6

( ln Ri = 71,3325

( (1/Ti . ln Ri ) = 234,708 . 10-3

( 1/Ti2 . ( ln Ri – ( 1/Ti  . ( (1/Ti . ln Ri ) 
ln R0 = ———————————————————

n ( 1/Ti2 – (( 1/Ti )2

215,8 . 10-6 . 71,3325 – 65,6461 . 10-3 . 234,708 . 10-3 
ln R0 = —————————————————————————

20 . 215,8 . 10-6 – 4309,4 . 10-6

ln R0 = – 2,138

R0 = e-2,138 [(]

R0 = 0, 118 [(]

n ( (1/Ti . ln Ri ) – ( 1/Ti . ( ln Ri

B = —————————————————

n ( 1/Ti2 – (( 1/Ti )2

20 . 234,708 . 10-3 – 65,6461 . 10-3 . 71,3325

B = ————————————————————— [K]

20 . 215,8 . 10-6 – 4309,4 . 10-6

# B =  1736,299 [K]

Rovnice přímky: 	ln R = B/T  + ln R0		ln R = 1736,229/T – 2,138

k = 1,3807.10-23

Eg = 2Bk

1 eV = 1,602 .10-19 J

Eg = 2 . 1736,229 .1,3807.10-23 [J]

Eg = 4,794 . 10-20 [J]

Eg = 0,299 [eV]

- Závěr

## Odporový teplotní koeficient vodiče jsem spočítali podle naměřených hodnot                   ( = (4,010 . 10-3  (  0,004 . 10-3) [K-1]. Při porovnávání této hodnoty s hodnotou tabulkovou   ( = 4,33 . 10-3 [K-1] zjišťujeme rozdíl, který je zřejmě způsoben chybami v měření (po nějakou dobu jsme měli problémy s mícháním pomocí elektromagnetické míchačky), ale při porovnání s hodnotou z grafu ( = 3,98 . 10-3 [K-1] se alfy od sebe liší jen nepatrně.

Pomocí měření odporu polovodiče v závislosti na teplotě jsme zjistili hodnoty konstant:  ln R0 = – 2,138, R0 = 0,118 [(], B =  1736,299 [K] a Eg = 0,299 [eV].