Měrná tepelná kapacita pevných látek,

měrné skupenské teplo tání ledu

Petr Grillinger, FAV I, 5. kruh

Měřicí potřeby

kalorimetr

teploměr

míchačka

vzorky pevných látek

váhy

nádoba s ponorným vařičem

regulátor teploty s čidlem

Obecná část

Na zvýšení teploty látek je nutno dodat určité množství tepla. Pro tělesa, vyrobena z různých materiálů, se stejnou hmotností se na vzrůst teploty o 1(C spotřebuje různé množství tepla. Toto teplo se nazývá tepelná kapacita. Teplo přepočítané na jednotkovou hmotnost nazýváme měrnou tepelnou kapacitou.

1)  Určení tepelné kapacity kalorimetru

Měření měrných tepelných kapacit látek se provádí v zařízení zvaném směšovací kalorimetr. Při předpokladu, že tělesa vzájemně na sebe teplotně působící se teplo přijaté chladnějším tělesem rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem, platí kalorimetrická rovnice:

,

kde K je tepelná kapacita kalorimetru,  je hmotnost chladné vody,  je hmotnost teplé vody, c je měrná tepelná kapacita vody,  je teplota chladné vody,  je teplota teplé vody a t je výsledná teplota vody.

Odtud :

2) Určení měrných tepelných kapacit vzorků pevných látek

Měrné tepelné kapacity vzorků určíme obdobným způsobem. Platí vztah:

,

kde m je hmotnost vzorku pevné látky,  je měřená měrná tepelná kapacita vzorku,  je teplota vzorku (větší než teplota vody v kalorimetru), t je výsledná teplota,  je hmotnost vody v kalorimetru, c je měrná tepelná kapacita vody, K je tepelná kapacita kalorimetru a  je teplota vody v kalorimetru.

Odtud :

3) Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti. Teplo, které vydá kalorimetr s vodou, se musí rovnat teplu, potřebnému ke změně skupenství ledu na vodu při nezměněné teplotě t0 = 0 (C a následnému ohřátí na teplotu t. Platí rovnice:

,

kde c je měrná tepelná kapacita vody,  je hmotnost vody, K je tepelná kapacita kalorimetru,  je teplota vody,  je hmotnost ledu,  je hledané měrné skupenské teplo tání.

Odtud :

Pracovní postup

Zvážím prázdný kalorimetr

Naliji chladnou vodu asi do poloviny kalorimetru, určím hmotnost vody a po promíchání i teplotu.

Ohřeji v nádobě další vodu a určím její teplotu.

Teplou vodu naliji do kalorimetru, po promíchání a ustálení určím teplotu a výpočtem hmotnost teplé vody.

Určím tepelnou kapacitu kalorimetru, její relativní a absolutní chybu.

Naliji do vyprázdněného kalorimetru chladnou vodu.

V nádobě s ponorným vařičem ohřeji vodu a vložím vzorek pevné látky; před tím určím jeho hmotnost.

Po důkladném prohřátí vzorku ( asi 3 minuty ) změřím teplotu a rychle jej vložím do kalorimetru.

Určím měrnou tepelnou kapacitu vzorku, její relativní a absolutní odchylku.

Provedu měření pro celkem dva vzorky.

Připravím si kousky ledu, aby měli teplotu přibližně 0 (C ( co nejbližší této hodnotě ).

Naplním kalorimetr do 2/3 teplou vodou, určím její hmotnost a teplotu po promíchání.

Vsypu osušené kousky ledu rychle do vody v kalorimetru a míchám až do ustálení.

Změřím teplotu vody a výpočtem i hmotnost vsypaného ledu.

Určím měrné skupenské teplo tání ledu, relativní i absolutní odchylku.

Naměřené hodnoty a výpočty

hmotnost prázdného kalorimetru:	mk = 875g

odchylky:	(m1 = 5 g

(t = 0,5 (C

(m2 = 0,1 g

teplota v laboratoři:	t = 21,3 ( 0,5 (C

Měrná tepelná kapacita kalorimetru

m1 = 510 g	t1 = 15,6

m2 = 475 g	t2 = 41,6

c = 4185,5 J kg-1 K-1	t   = 40

K = 140 J K-1

(c je rovno nule ( zanedbatelné k ostatním )

(K = 0,00510 + 0,625 + 0,041 = 0,6711 ( 67,1 %

(K = K (K = 93,94J K-1

K = 140 ( 93,94  J K-1

Měrná tepelná kapacita 1. vzorku

Pravděpodobně měď	ctabulková = 383 J kg-1 K-1

m1 = 718g	t1 = 18,9

m2 = 67,7g	t2 = 85,9

c = 4185,5 J kg-1 K-1 	t   = 20,2

c1 = 919,2 J kg-1 K -1

(c1 = ( 20,93 + 0 + 93,94 ) / 3145,19 +  67 / 85,41+ 0,0051

(c1 = 0,826 ( 82,6 %

(c1 = c1 (c1 = 759,3 J kg-1 K -1

c1 = 919,2 ( 759,3  J kg-1 K -1

Měrná tepelná kapacita 2. vzorku

pravděpodobně hliník	ctabulková = 896 J kg-1 K-1

m1 = 465g	t1 = 15,2

m2 = 347,7g	t2 = 85,9

t   = 20

c2 = 437 J kg-1 K -1

(c2 = ( 20,93 + 0 + 93,94 ) /2086,25 + 0,22 + 0,0051 = 0,284 ( 28,4 %

(c2 = c2 (c2 = 124,1 J kg-1 K -1

c2 = 437 ( 124,1 J kg-1 K -1

Měrné skupenské teplo tání ledu

ltabulková = 332,4 kJ kg-1

mv = 475g	t1 = 68,5

ml =  65g	t2 = 0

t   = 49,7

lt = 407,5 kJ kg-1

(lt = 0,12 + 1,7 ( 0,026 = 0,165 ( 16,5 %

(lt = lt  (lt = 67,23 kJ kg-1

lt  = 407,5 ( 67,23 kJ kg-1

Závěr

Naměřené hodnoty a výsledky výpočtů se značně liší od hodnot tabulkových. Současně jsou však vysoké i relativní odchylky, což je způsobeno především nedokonalostí měřících přístrojů. Měření rovněž výrazně ovlivnily nepříliš příznivé podmínky v laboratoři.