Datum mìøení:

Jméno:

Mìøení povrchového napìtí kapalin

Mìøící potøeby:

- katetometr		VŠSE 08060				- pøedvážky

- mikroskop		0197					- poloautomatické analytické váhy

- stojan s kapilárami a kádinkou				- kádinky

- vzorky kapilár						- destilovaná voda

- osvìtlovací lampa						- líh

- stojan s nálevkou, tlaèkou a silnostìnnou kapilárou

Pracovní úkol

Zmìøte povrchové napìtí vody absolutní metodou, vypoèítejte cosJ a udejte teplotu pøi které bylo mìøeno.

Zmìøte povrchové napìtí lihu relativní metodou (za hodnotu povrchového napìtí vody dosaïte hodnotu z prvního mìøení; v pøípadì velké odchylky od tabulkové hodnoty povrchového napìtí vody použijte k výpoètu tabulkové hodnoty) a udejte teplotu pøi které bylo mìøeno.

Vypoèítejte hodnoty povrchových napìtí porovnejte s tabulkovými hodnotami.

Teorie

Na molekuly, které jsou na povrchu kapaliny, pùsobí ostatní molekuly silami jež smìøují dovnitø kapaliny. Povrchová vrstva kapaliny se chová podobnì jako napnutá pružná blána, jež se snaží zmenšit svùj povrch. Na libovolnou èást povrchové vrstvy pùsobí okolní èásti vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v teèné rovinì k povrchové vrstvì a nazýváme je silami povrchového napìtí. Velikost síly povrchového napìtí

F = s l , kde s znaèí povrchové napìtí (v Nm-1) a l délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech). Povrchovým napìtím nazýváme velièinu urèenou silou, která pùsobí kolmo na jednotkovou délku pøímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. Hodnota povrchového napìtí klesá s rostoucí teplotou.

Povrchové napìtí s kapalin lze zmìøit absolutní metodou z kapilárního vzestupu kapaliny v kapiláøe. Platí

kde h je výška výstupu kapaliny hustoty s v kapiláøe o polomìru r , g je tíhové zrychlení, ( krajový úhel. Dále platí

kde x je výška menisku.  Výšku h v kapiláøe urèíme katetometrm.

Povrchové napìtí ( lze mìøit též relativní metodou, zvanou metoda kapková. Z tlustostìnné dole zabroušené kapiláry necháme odkapávat kapalinu, jejíž povrchové napìtí máme urèit. Aby se kapka odtrhla od kapiláry, musí tíha kapaliny pøekonat sílu povrchového napìtí F. Pøetržení nastane v okamžiku, kdy se kapka odtrhne v místì zaškrcení. Polomìr kapky v místì zaškrcení oznaèíme r´. Síla povrchového napìtí v místì zaškrcení je

v okamžiku odtržení je síla F rovna tíze kapky

dosadíme-li do rovnice za sílu F kapky, dostaneme

èili

V tomto vztahu lze tìžko urèit polomìr r´. Avšak na základì zkušeností lze øíci, že pro jednu kapiláru jsou polomìry r´pro rùzné kapaliny pøibližnì stejné. Oznaèíme-li pro jednu kapalinu povrchové napìtí (1 a hmotnost kapky m1, pro druhou kapalinu povrchové napìtí (2 a hmotnost kapky m2, dostáváme za pøedpokladu stále stejného r´   (1 : (2 = m1: m2,

To znamená, že pomìr povrchových napìtí dvou kapalin lze urèit srovnáním hmotností kapek obou kapalin. Je zøejmé, že v tomto pøípadì musíme povrchové napìtí jedné kapaliny znát, chceme-li urèit relativnì povrchové napìtí neznámé kapaliny. Protože hodnota povrchového napìtí velice závisí na teplotì, je tøeba udržovat bìhem mìøení teplotu konstantní.

Postup mìøení:

Na mìøení potøebujeme tøi kapiláry, které uchytíme do stojanu a všechny je ponoøíme co nehloubìji do kádinky vodou. Asi po dvou minutách zmìøíme katetometrem nejvyšší bod hladiny hx a poèátek zakøivení h´ na všech kapilárách. Poté kapiláry posuneme vzhùru. To opakujeme pìtkrát. Ještì musíme pomocí mikroskopu zmìøit prùøezy kapilár.Všechny namìøené hodnoty napíšeme do tabulky:

| r1 = 1,5 mm | R2 = 1 mm | R3 = 0,5 mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | h´ | 156 | 162,4 | 172,5 |
|  | hx | 157 | 163,1 | 172,8 |
| 2 | h´ | 156,1 | 162,8 | 173,5 |
|  | Hx | 157 | 163,3 | 173,8 |
| 3 | h´ | 155,3 | 162,8 | 174,3 |
|  | Hx | 156,2 | 163,5 | 174,6 |
| 4 | h´ | 154,9 | 162,9 | 174,7 |
|  | Hx | 155,8 | 163,6 | 175 |
| 5 | H´ | 154,5 | 162,7 | 174,5 |
|  | Hx | 155,2 | 163,4 | 174,8 |

Poté zmìøíme tøikrát mikroskopem prùmìry kapilár pro potøeby výpoètu. Následnì spoèteme rozdíly výšek zakøivení meniskù h´ a zapíšeme je do tabulky, dále spoèteme velikosti meniskù a také je zapíšeme do tabulky. Ode všech hodnot spoèteme sumy a prùmìry. Spoèítáme rozdíly hladin a z nich vypoèítáme povrchové napìtí vody pro jednotlivé kombinace kapilár. Nakonec jednotlivé výsledky zprùmìrujeme a vypoèítáme výsledné povrchové napìtí vody.

Tabulka s rozdíly výšek zakøivení meniskù a velikostí meniskù

H´2 – h´1

[mm]

h´3 - h´1

[mm]

h´3 - h´2

[mm]

X1

[mm]

X2

[mm]

X3

| [mm] |
| --- |
| I | 6,4 | 16,5 | 10,1 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| II | 6,7 | 17,4 | 10,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| III | 7,5 | 19 | 11,5 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
| IV | 8 | 19,8 | 11,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
| V | 8,2 | 20 | 11,8 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| ( | 36,8 | 92,7 | 55,9 | 4,4 | 3,3 | 1,5 |
| (/5 | 7,36 | 18,54 | 11,18 | 0,88 | 0,66 | 0,3 |

Tabulka s rozdíly výšek hladin a dílèími výpoèty povrchového napìtí vody

h2 – h1

[mm]

h3 – h1

[mm]

h3 – h2

| [mm] |
| --- |
| 7,19 | 18,21 | 11,01 |

(21

[Nm-1]

(31

[Nm-1]

(32

[Nm-1]

Použité vzorce:

Rovnice pro vztahy výšek hladin kapalin a prùmery kapilár

Budeme-li pøedpokládat že úhel ( bude vždy stejný a to roven nule bude platit

Protože katetometrem nemìøíme výšku hladin v kapilárách ale nejvyšší bod hladiny a poèátek zakøivení, vztah pro výpoèet výšky hladiny je následující

Vztah pro výpoèet výsledného povrchového napìtí vody z dílèích výsledkù je

Z tìchto vzorcù a hodnot jsme spoèítaly že    pøi teplotì 23°C

Tabulková hodnota tabulková hodnota pøi této teplotì je

Pro kontrolu jsme poèítaly hodnoty cos( z výrazu ( mìli by se blížit 1 )

Hodnoty podle tohoto vzorce nám vyšli 0,87 ; 0,92	a 0,88.

Mìøení povrchového napìtí relativní metodou mìøení jsme provedly podle plánu, pouze místo 100 kapek jsme nechali odkapat pouze 50 z dùvodu malé velikosti váženky.

Pøi tomto mìøení se používá jediný vzorec

M0 = 14,2187g

M0+líh = 16,1890g		Mlíh = 1,9703

M0+H2O = 19,9248g		MH2O = 5,7061

(H2O = 72,75 mNm-1

tabulková hodnota lihu pøi této teplotì je (líh = 22,8 mNm-1

Závìr:

Bìhem mìøení vzniky pomìrnì velké nepøesnosti, díky lidským chybám, napø.: nedokonalé odeèítání z pøístrojù, špatné zachycení výšek hladin atp. Chyby pøístrojù jsou až na dalším místì.