Západočeská univerzita v Plzni

katedra fyziky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

jméno:						datum práce: 30.4.1998

ročník: FAV-I-10							datum odevzdání: 7.5.1998

Číslo protokolu:	3

Měření měrné tepelné kapacity pevných látek a měrného skupenského tepla tání ledu

Pomůcky a potřeby:	kalorimetr, teploměr, míchačka, dva vzorky pevných látek, váhy, nádoba s ponorným vařičem, regulátor teploty s čidlem

Postup:	Zvážíme vzorek, jehož měrnou tepelnou kapacitu budeme zkomat. Pak vzorek vložíme do ohřívané lázně, ve které se neustále udržuje pomocí regulátoru konstantní teplota. Prohřáté těleso vložíme do lázně v kalorimetru a určíme teplo přijaté soustavou.

Při měření skupenské teploty tání ledu se využije ohřáté vody, do které se vloží několik kostek ledu (dokonale osušené). Tyto kostky v okamžiku tání mají tepotu 0°C. Po ustálení teploty můžeme určit skupenské teplo tání.

Výsledky měření:

voda nalévaná do kalorimetru:		mv = 0,5 kg		to = 39,1°C

kalorimetr:				mk = 0,876 kg		tk1 = 18,8°C

po nalití vody do kalorimetru:					t2 = 37,2°C

- těleso:

teplota kalorimetru s vodou (0,5 kg):	tk1 = 37°C

vkládané těleso:			mt1 = 0,2817 kg		tt1 = 86,7°C

výsledná teplota:	tc1 = 39,3°C

- těleso:

teplota kalorimetru s vodou (0,5 kg):	tk1 = 36,7°C

vkládané těleso:			mt1 = 0,2825 kg		tt1 = 88°C

výsledná teplota:	tc1 = 37,4°C

led:

hmotnost kalorimetru s vodou:			m1 = 1,368 kg

hmotnost vody v kalorimetru:			m = 0,492 kg

původní teplota soustavy:			t3 = 57,4°C

hmotnost kalorimetru v vodou a ledem:	m2 = 1,4342 kg

konečná teplota soustavy:			t4 = 42°C

hmotnost ledu:				m3 = 0,0662 kg

Výpočty:	vztah pro výpočet tepelné kapacity kalorimetru:

vztah pro měrnou tepelnou kapacitu zkoumaného tělesa:

odtud:

vztah pro měrné skupenské teplo tání:

odtud:

výsledky:

měrná kapacita kalorimetru:			q = 0,216 kJ/K

měrná tepelná kapacita 1. tělesa:		c1 = 0,3977 kJ/(kg.K)

měrná tepelná kapacita 2. tělesa:		c2 = 0,1131 kJ/(kg.K)

měrné skupenské teplo tání ledu:		lt = 363,81 kJ/kg

Závěr:		Měrné tepelné kapacity těles byly určeny u prvního tělesa 0,3977kJ/(kg.K) a 0,1131kJ(kg.K).

Merné skupenské teplo tání ledu je 363,81 kJ/kg.