## Úloha č.4

### Fraunhoferův ohyb na štěrbině

pozorovaný na stínítku

Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

autor:	Anonymous

kruh:	Xxx

datum:	DD-MM-YYYY

Měřící potřeby a přístroje: helium-neonový laser, měrná obdélníková štěrbina, stínítko s měřítkem

Obecná část:

Dopadá-li na úzkou štěrbinu šířky d monochromatická vlna, nastane ohyb. Na stínítku lze poté pozorovat světlé proužky (maxima) oddělené minimy intenzity záření. Pro tato minima platí vztah , kde ( je vlnová délka dopadajícího světla, ( je úhel, pod kterým je minimum pozorovatelné, k je index minima. Když zvolíme počátek tak, aby byl difrakční obraz k němu symetrický, pak platí , (lk je chyba způsobená měřením polohy minima, takže. Polohu minima xk lze také vypočítat ze vztahu , kde sin ( je dosazeno z předchozích vzorečků, a je vzdálenost štěrbiny od stínítka. Pro jednoduchost zanedbáme (( (chyba vlnové délky laseru), pak pro chybu platí , kde (a je chyba v určení vzdálenosti štěrbiny od stínítka. Pro jednoduchost lze však relativní chybu (xk vyjádřit ve vztahu . Pak .

Postup měření:

Měření bylo provedeno na zařízení sestrojeného ze zdroje laseru, štěrbiny a stínítka tak, že štěrbina byla umístěna do přímé dráhy paprsku laseru. Bylo provedeno celkem třikrát pro různé šířky štěrbiny a vždy byly změřeny vzdálenosti tří minim. Pro lepší výsledky byla celá aparatura zakryta černým plátnem z důvodu možného rušení vnějším světlem.

Pracovní úkol:

Úkolem bylo změřit polohu minim intenzity světla na obě strany od přímého paprsku pro 3 různé šířky štěrbiny.

Naměřené hodnoty:

Bylo použito laseru s ( = 632,8 nm. Vzdálenost štěrbiny od stínítka byla a = 755 mm. Všechny další naměřené hodnoty jsou přiloženy v tabulkách.

| Souřadnice minim k-tého řádu |
| --- |
|  | Šířka štěrbiny d [mm] |
| k | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 1 | 20,43 | 20,26 | 20,20 |
| -1 | 19,41 | 19,49 | 19,73 |
| 2 | 20,92 | 20,61 | 20,46 |
| -2 | 18,91 | 19,26 | 19,44 |
| 3 | 21,48 | 20,94 | 20,71 |
| -3 | 18,40 | 18,90 | 19,22 |

| Souřadnice maxima 0. řádu v mm od počátku |
| --- |
| šířka štěrbiny d [mm] | levý okraj | pravý okraj |
| 0,10 | 19,52 | 20,27 |
| 0,15 | 19,75 | 20,11 |
| 0,20 | 19,81 | 20,07 |

Chyby měření:

(d = 0,01 mm	chyba v určení průměru štěrbiny

(a = 1 mm		chyba v určení vzdálenosti štěrbiny od stínítka

(l = 0,1 mm		chyba v určení vzdálenosti minima od počátku

Zpracování výsledků:

Z naměřených výsledků byly vypočteny hodnoty xkměř. Tyto hodnoty jsou přehledně zaznamenané v tabulkách, vždy pro jinou šířku štěrbiny. k je číslo minima, l jsou naměřené hodnoty minim od počátku stupnice měřítka.

|  | od počátku | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k [mm] | l-k [mm] | xk [mm] | xk | xk [mm] | xk |
| 1 | 20,43 | 19,41 | 0,51 | 0,07 | 0,48 | 0,05 |
| 2 | 20,92 | 18,91 | 1,01 | 0,07 | 0,96 | 0,10 |
| 3 | 21,48 | 18,40 | 1,54 | 0,07 | 1,43 | 0,14 |

Srovnání hodnot xk vypočtených a měřených pro d = 0,10 mm.

|  | od počátku | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k [mm] | l-k [mm] | xk [mm] | xk | xk [mm] | xk |
| 1 | 20,26 | 19,49 | 0,39 | 0,07 | 0,32 | 0,02 |
| 2 | 20,61 | 19,26 | 0,67 | 0,07 | 0,64 | 0,04 |
| 3 | 20,94 | 18,90 | 1,02 | 0,07 | 0,96 | 0,06 |

Srovnání hodnot xk vypočtených a měřených pro d = 0,15 mm.

|  | od počátku | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k [mm] | l-k [mm] | xk [mm] | xk | xk [mm] | xk |
| 1 | 20,20 | 19,73 | 0,23 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
| 2 | 20,46 | 19,44 | 0,51 | 0,07 | 0,48 | 0,02 |
| 3 | 20,71 | 19,22 | 0,75 | 0,07 | 0,72 | 0,04 |

Srovnání hodnot xk vypočtených a měřených pro d = 0,20 mm.

Diskuse výsledků:

Hodnoty vzdáleností minim naměřených a vypočtených se v rámci chyb shodují, z čehož vyplývá platnost vztahu .