Západočeská universita v Plzni

Fyzikální praktikum

## Měření povrchového napětí kapalin

# Jméno : Pavel Štěpánek

# Fakulta : FAV

# Ročník : 1

Počet stran : 7

Měření rychlosti zvuku

I. Měřící potřeby - osciloskop  OS 5020

nízkofrekvenční tónový generátor

zařízení k měření rychlosti zvuku

teploměr

trubice s mikrofonem a reproduktorem

II. Obecná část - zvuk je podélné vlnění, které se šíří hmotným prostředím rychlostí závislou na  hustotě daného prostředí, teplotě a tlaku

vztahy:

= (*)  			    v = f.

v - rychlost   -   v = 331,6m/s                             t - teplota

p - tlak				        Cp- měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku

- hustota				        Cv- měrná tepelná kapacita za konstantního objemu

- vlnová délka			          f - frekvence

K měření rychlosti zvuku využijeme nepřímé metody rezonance - metodu fázového posunu, kde budeme využívat stojatého vlnění, které vznikne uvnitř skleněná trubice s pohyblivou délkou - v závislosti na rozmístění mikrofonu a reproduktoru. Vztah mezi délkou trubice l  a vlnovou délkou  je : . Reproduktor, který je napájený tónovým generátorem přenáší zvukový signál na mikrofon, který tento signál přenese na oscilograf, kam je přiveden také původní signál z tónového generátoru. Zde je sledován fázový rozdíl obou vlnění v podobě elips, které se při rezonanci obou signálů mění na přímku - osu 1. a 3. A při fázovém posunu  na osu 2. a 4. kvadrantu

III. Postup měření 	 1) zapojenými přístroji do níže uvedeného schématu jsme začali měřit vzdálenosti jednotlivých půlvln (tj. pokud se na obrazovce osciloskopu objevila osa 1. a 3. nebo osa 2. a 4. kvadrantu odečetli jsme vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem)  při frekvenci f =600 Hz kterou jsme zvyšovali o 400Hz až do 1800Hz. Naměřené hodnoty (odečtené ze stupnice upevněné uvnitř trubice) jsme zpracovávali pomocí postupné metody tzn. počet naměřených hodnot byl sudý. U frekvence u které jsme získali největší počet údajů jsme vypočítali zdánlivou odchylku a absolutní chybu.

absolutní chyba  2 . Pro frekvence 2000, 3000, 4000Hz jsme provedli obdobné měření. Neměřili jsme však vzdálenosti  půlvln, ale po celých vlnách tj. osách stále stejného kvadrantu

IV. Pracovní úkoly: 1) proveďte měření rychlosti zvuku uvedené výše

2)zapište teplotu v místnosti

V. Naměřené hodnoty, zpracování výsledků:

- teplota v místnosti = 22°C

- výsledné hodnoty jsme zpracovali postupnou metodou

f1 = 600Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1149 | 572 | 577 |
| 856 | 284 | 572 |

Li= li - li+k

Li = 1149 - 572 = 577mm tímto způsobem budeme vypočítávat Li i u ostatních příkladů. Tento výpočet použijeme k výpočtu vlnové délky  dosazením do vztahu :

=*2, kde k je poloviční počet naměřených hodnot. Dosazení:. Z toho

1=574,50 mm. K vyjádření výsledku potřebujeme absolutní chybu, kterou získáme ze vztahu  ,kde  je relativní chyba získaná na základě výpočtu uvedeného u frekvence f=1800Hz .  = 0,7*10-3 potom  = 0,7*10-3 *574,50 = 0,39mm . Vlnovou délku vyjádříme ve tvaru:     f1= 0,5745 ± 0,0004 m

Pro výpočet rychlosti využijeme vztahu v = f, kde po dosazení

v = 0,5745*600 = 344,70m/s. Absolutní chybu zjistíme stejným způsobem jako u abs. chyby vlnové délky tj. v =, pouze  je  v získaná na konci měření, kde

v = 0,0278 . v =0,0278*344,7=9,59. Potom v = 344 ± 9 m/s. Tento postup výpočtů se opakuje v následujících případech, kde uvádíme jen získané hodnoty. Relativní chyby jsou všude stejné.

f2 = 1000Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1035 | 517 | 518 |
| 863 | 344 | 519 |
| 690 | 173 | 517 |

=347,30 mm  =0,23 mm (*	v = 347,30 m/s	v =9,65 m/s

f2= 0,3473 ± 0,0002 m					vf2= 347 ± 10 m/s

f3 = 1400Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1103 | 609 | 494 |
| 980 | 486 | 494 |
| 855 | 361 | 494 |
| 731 | 238 | 493 |

=247,90 mm   =0,17 mm (*	v = 347,06 m/s 	v =9,65 m/s

f3=0,2479 ± 0,0002 m					vf3=347 ± 10 m/s

f 4= 1800Hz

| l i[mm] | l i+k[mm] | Li[mm] | Lpr-Li=L[mm] | L[mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110 | 537 | 573 | -1.5 | 2,25 |
| 1015 | 442 | 573 | -1.5 | 2,25 |
| 920 | 347 | 573 | -1.5 | 2,25 |
| 825 | 251 | 574 | -2,5 | 6,25 |
| 719 | 155 | 564 | 7,5 | 56,25 |
| 632 | 60 | 572 | -0,5 | 0,25 |

Lpr = =  = 571,5m-3

=192,400 mm			v = 346,32 m/s	v =9,63 m/s

f4= 0,1924 ± 0,0001m					vf4= 346 ± 10 m/s

Dosazením do vztahů, 2  získáme absolutní chybu  = 0,51 mm, na jejímž základě spočítáme relativní chybu  = 0,7*10-3  ( tato relativní chyba je společná pro všechny výpočty - používá se k výpočtu  absolutních chyb u ostatních  příkladů.)

2.část měření

Zde neměříme vzdálenost půlvln, ale celých vln. Pro výpočet vlnové délky požijeme vztahu=, jinak všechny ostatní výpočty se provádí stejným způsobem jako předtím

f5= 2000Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 981 | 462 | 519 |
| 810 | 290 | 520 |
| 636 | 106 | 530 |

=172,80 mm       =0,12 mm (*	v = 345,56 m/s	v = 9,61 m/s

f5= 0,1728 ± 0,0001 m				   vf5= 345 ± 10 m/s

f6= 3000Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1095 | 518 | 577 |
| 980 | 402 | 578 |
| 865 | 287 | 578 |
| 750 | 172 | 578 |
| 634 | 55 | 579 |

= 115,68 mm         =0,08 mm (*                           v = 347,04 m/s	v = 9,65 m/s

f6= 0,1157 ± 0,0001				    vf6= 347 ± 10 m/s

f7= 4000Hz

| l i[mm] | li+k[mm] | Li[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1070 | 552 | 518 |
| 983 | 467 | 516 |
| 900 | 381 | 519 |
| 811 | 294 | 517 |
| 725 | 206 | 519 |
| 638 | 121 | 517 |

=86,31 mm           =0,05 mm  (*	v = 345,22 m/s	v =9,60 m/s

f7=0,8630 * 10-1 ± 0,0005*10-1m			   vf7= 345 ± 10 m/s

přesnost měření rychlosti zvuku

= 0,0278 = 2,78%	= (* = 0,7 * 10-3 výsledek získaný při f = 1800Hz

f == 0,0278	f = 50Hz -nadefinována v zadání pro	            f =1800 Hz

v - relativní chyba 			- rel. chyba vln. délky

f - rel. chyba frekvence

Tabulka osahující velikosti rychlostí a jejich absolutních chyb, získaných na základě vztahu:

v =v*v

| f [Hz] | v [m/s] | v [m/s] |
| --- | --- | --- |
| 600 | 344.70 | 9.58 |
| 1000 | 347.30 | 9.65 |
| 1400 | 347.06 | 9.65 |
| 1800 | 346.32 | 9.63 |
| 2000 | 345.56 | 9.61 |
| 3000 | 347.04 | 9.65 |
| 4000 | 345.22 | 9.60 |

Ze získaných hodnot jsme spočítali průměrnou rychlost a průměrnou absolutní chybu, na jejichž základě jsme zapsali výsledek. Užili jsme vztahu: vpr =   prum=

vprum = 346,17 m/s			prum= 9,62 m/s   - průměrná absolutní chyba

vvysl = 346 ± 10 m/s

teoretický výsledek:  použijeme vzorec     , kde t =22°C, v0= 331,6m/s

v = 360 m/s

- diskuse výsledků a závěr

Výsledná naměřená rychlost zvuku při teplotě 22°C je v = 346 ± 10 m/s. Vypočítaná rychlost z teoretického vztahu je 360 m/s.

Oba výsledky se navzájem minimálně liší o 4 m/s. Tato nepřesnost byla způsobena podmínkami ve kterých byl pokus uskutečňován a nepřesnostmi měření.