# Západočeská univerzita v Plzni

# Fakulta strojní

Katedra fyziky

# Laboratorní měření

# Stanovení rychlosti zvuku metodou fázového posunu

# Datum měření

20.10. 1998

Školní rok: 1998–1999	Měřící tým:

Ročník: I.

Skupina: 3.

Stanovení rychlosti zvuku metodou fázového posunu

Úkol:

Stanovte rychlost zvuku za pomoci měření vzdálenosti uzlů a kmiten stojatého vlnění. Měření proveďte postupně pro frekvence 600 Hz, 1000 Hz, 1400 Hz, 1800 Hz, 2000 Hz,  3000 Hz, 4000 Hz.

Měření zpracujte pomocí postupové metody. Změřte teplotu místnosti a naměřené hodnoty zpracujte.

Měřící potřeby:

- Zařízení podle obr. 1

- Tónový generátor

- Osciloskop

- Zdroj k zesilovači

- Teploměr

Teorie:

Zvuk se v plynech šíří podélnými vlnami, což můžeme ho považovat za děj adiabatický. Toto vede k následujícímu výrazu pro stanovení rychlosti zvuku:

Další závislost rychlosti zvuku je na teplotě okolí, kde platí vztah:

vO = 331,6 ms-1

Při měření rychlosti zvuku použijeme metodu rezonance, která je vlastně metodou nepřímou a je založena na měření vlnové délky ( a frekvence f zvukového vlnění. Pro tyto veličiny platí vztah: .

Podstatou měření vlnové délky ( je skutečnost, že při stojatém vlnění je vzdálenost dvou sousedních kmiten (nebo uzlů) rovna: .

Stojaté vlnění vzniká v  prostředí z jedné strany ohraničeném tuhým a z druhé volným rozhraním. Na  tuhém rozhraní vzniká  uzel a  na volném kmitna. Tudíž délka prostředí . Za toto prostředí lze považovat vzduchový sloupec v trubici na obr. 1. Zde vzniká stojaté vlnění, pokud má  frekvence f z tónového generátoru takovou hodnotu, že odpovídající vlnová délka odpovídá vztahu pro délku l. Tato podmínka může být  splněna i pro více poloh pevného rozhraní. Vzdálenost dvou poloh,  při kterých vzniká rezonance se

rovná .

Měření:

Rychlost  zvuku  měříme  metodou  fázového  posunu. Vlnu pozorujeme na oscilografu, který je připojen k mikrofonu. Posuvem reproduktoru se  mění fáze vlny a  změřením vzdálenosti, ve které má signál  určitou fázi, určíme vlnovou  délku. Frekvence se měří tónovým generátorem  a fáze kmitů  pomocí Lissajousových obrazců. Tato metoda je založena na skládání lineárních kmitů ve směrech k sobě kolmých.  Toto výsledné vlnění  je popsáno rovnicí  elipsy o souřadnicích ax, ay.

( Jestliže ( = 0, pak rovnice elipsy přechází v rovnici přímky procházející  1. a 3. kvadrantem.

( Pokud  ( = (, pak rovnice  elipsy přechází  v rovnici  přímky procházející  2. a 4. kvadrantem.

Jestliže na obrazovce vzniká přímka jdoucí 1.a 3. kvadrantem a po posunu reproduktoru o určitou vzdálenost vznikne přímka jdoucí 2. a 4. kvadrantem, pak se tato vzdálenost rovná .

Schéma  zapojení je  na obr. 2.  Reproduktorem lze  libovolně pohybovat, čímž lze měnit fázový  posuv   mezi  signálem  z reproduktoru a z mikrofonu. Takto lze měřit přímo vlnovou délku a rychlost zvuku ve vzduchu.

Vzorec pro výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu:        v = f . (

Obr. 1									Obr. 2

Postup při měření a zpracování výpočtu:

Při měření používáme postupnou metodu. Začneme měřit na frekvenci 600 Hz, kterou postupně zvyšujeme po 400 Hz až na frekvenci 1800 Hz. ( Měříme tedy frekvenci 600Hz, 1000 Hz, 1400 Hz a 1800 Hz – hodnoty měření viz tabulka )

Měření hodnot li provádíme po  po celé délce trubice. Počet měření musí být vždy sudý . Prvních k údajů napíšeme do druhého sloupce tab. 1 , druhých  k údajů do třetího sloupce téže tabulky. Hodnoty ve čtvrtém sloupci získáme ze vzorce:

.

Libovolnou vlnovou délku pak získáme ze vztahu:

.

U frekvence s největším počtem měření vypočítáme i pátý a šestý sloupec tabulky a určíme absolutní chybu:

m

m

Tabulky naměřených a vypočtených hodnot pro dané frekvence:

Tab. 1								 Tab. 2

| f [Hz] | li [m] | li+k [m] | Li [m] | ( [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0,286 | 0,859 | 0,573 | 0,574 |
|  | 0,575 | 1,150 | 0,575 |  |
| 1000 | 0,173 | 0,691 | 0,518 | 0,345 |
|  | 0,346 | 0,864 | 0,518 |  |
|  | 0,518 | 1,036 | 0,518 |  |
| 1400 | 0,114 | 0,609 | 0,495 | 0,247 |
|  | 0,238 | 0,732 | 0,494 |  |
|  | 0,362 | 0,856 | 0,494 |  |
|  | 0,486 | 0,980 | 0,494 |  |
| 1800 | 0,065 | 0,640 | 0,575 | 0,191 |
|  | 0,162 | 0,735 | 0,573 |  |
|  | 0,256 | 0,830 | 0,574 |  |
|  | 0,352 | 0,922 | 0,570 |  |
|  | 0,449 | 1,023 | 0,574 |  |
|  | 0,544 | 1,120 | 0,576 |  |
| 2000 | 0,033 | 0,550 | 0,517 | 0,173 |
|  | 0,205 | 0,730 | 0,525 |  |
|  | 0,383 | 0,901 | 0,518 |  |
| 3000 | 0,008 | 0,582 | 0,574 | 0,115 |
|  | 0,120 | 0,698 | 0,578 |  |
|  | 0,235 | 0,813 | 0,578 |  |
|  | 0,351 | 0,928 | 0,577 |  |
|  | 0,467 | 1,044 | 0,577 |  |
| 4000 | 0,078 | 0,597 | 0,519 | 0,086 |
|  | 0,165 | 0,683 | 0,518 |  |
|  | 0,252 | 0,770 | 0,518 |  |
|  | 0,338 | 0,856 | 0,518 |  |
|  | 0,424 | 0,942 | 0,518 |  |
|  | 0,511 | 1,028 | 0,517 |  |

Pro frekvenci 1800 Hz vypočteme i relativní chybu. Tuto relativní chybu použijeme k výpočtu absolutních chyb ostatních hodnot vlnových délek.

Stanovení přesnosti měření rychlosti zvuku. Relativní chyba:

,

kde (f vypočteme s tím, že (f = 50 Hz.

( Druhý sloupec v tab. 3 uvádí výslednou vlnovou délku s absolutní chybou pro jednotlivé     frekvence.

( Ve třetím sloupci je uvedena výsledná rychlost zvuku vypočtena pro každou frekvenci a naměřenou vlnovou délku, podle vzorce: .

( Čtvrtý sloupec téže tabulky udává výslednou rychlost zvuku s absolutní chybou pro každou frekvenci.

Tab. 3

| f [Hz] | (f [m] | v [ms-1] | vf [ms-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0,5740 ( 3.10-4 | 344,4 | 344,4 ( 9,6 |
| 1000 | 0,3450 ( 2.10-4 | 345,0 | 345,0 ( 9,6 |
| 1400 | 0,2470 ( 1.10-4 | 345,8 | 345,8 ( 9,7 |
| 1800 | 0,1910 ( 1.10-4 | 343,8 | 343,8 ( 9,6 |
| 2000 | 0,1730 ( 1.10-4 | 346,0 | 346,0 ( 9,7 |
| 3000 | 0,1150 ( 1.10-4 | 345,0 | 345,0 ( 9,6 |
| 4000 | 0,0860 ( 1.10-4 | 344,0 | 344,0 ( 9,6 |

Aritmetický  střed vypočtených  rychlostí je  344,9 m.s-1  a absolutní chyba je 9,6 m.s-1. Tudíž výsledná rychlost je:

344,9 ( 9,6 m.s-1

Teplota  v   místnosti  byla  23 (C   a  po  dosazení  do teoretického  vzorce   pro  výpočet rychlosti   zvuku  dostáváme výsledek:

Závěr:

Porovnáním  vypočtené   a  teoretické   rychlosti  zvuku zjišťujeme,  že  naše  měření   nebylo  úplně  přesné. Bylo  to způsobeno   deformací  zvuku   v  úzké   skleněné  trubici,  jeho zkreslením    v   důsledku    nerovností   membrán   reproduktoru a mikrofonu. Dále se do nepřesnosti  výpočtu může brát i nepřesné stanovení teploty vzduchu v trubici. Další možná nepřesnost byla způsobena lidským faktorem – nepříliš přesným odečtem na pásovém

metru. Pro přesnější odečet bychom potřebovali i přesnější metr

# Text boxes

| Li [m] | (L [m] | (2L [m] |
| --- | --- | --- |
| 0,575 | 0,001 | 1.10-6 |
| 0,573 | 0,002 | 4.10-6 |
| 0,574 | 0,000 | 0 |
| 0,570 | 0,004 | 1,6.10-5 |
| 0,574 | 0,000 | 0 |
| 0,576 | -0,002 | 4.10-6 |
| 3,442 | 0,005 | 2,5.10-5 |
|  | 0,574 |  |

Vzorec pro určení vlnové délky pro frekvence 600, 1000, 1400, a 1800 Hz:

Vzorec pro určení vlnové délky pro frekvence 2000, 3000 a 4000 Hz: