Západočeská  univerzita

Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

Laboratorní měření z předmětu
Fyzikální praktikum 1

Stanovení rychlosti zvuku

Martin Podval

martin@nhlpro.cz

1.ročník, kruh č.10

datum měření:  8. 3. 2001

Měřící potřeby a přístroje

osciloskop

generátor zvukových vln

trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem,

měřítko přilepené na trubici

teploměr

přívody

Schéma zapojení

Zařízení k měření rychlosti zvuku metodou fázového posunu

Naměřené hodnoty

originál je přiložen jako příloha, jinak jsou uvedeny též v tabulkách u výpočtů

Obecná část

Zvuk a jeho rychlost

V plynech se zvuk šíří podélnými vlnami. Tento proces lze pokládat za adiabatický děj.

Platí:

kde

což je poměr tepelných kapacit za stálého tlaku a objemu, p je tlak plynu a ( je hustota plynu.

Hustota plynu závisí na teplotě takto:

Z těchto dvou vzorců dostaneme pro rychlost zvuku v plynu za dané teploty t vzorec:

kde (0 je hustota plynu při teplotě 0°C a v0 je rychlost zvuku při  téže teplotě.

Metoda rezonance

Metoda  je nepřímá a je založená na měření vlnové délky ( a frekvence f. Ze vztahu v=(·f dostaneme rychlost zvuku. Při stojatém vlnění je vzdálenost dvou sousedních uzlů i kmiten rovna velikosti (/2. Uzel vzniká na tuhém rozhraní a kmitna na volném. Nutná podmínka pro vznik stojatého vlnění je, že délka trubice musí mít délku l = (2n+1)·(/4. (*)

Princip: V tónovém generátoru vznikají kmity, které stejnou frekvencí rozkmitají i membránu reproduktoru v trubici. Kmity šířící se trubicí se na druhé straně odráží od mikrofonu a tento odražený signál interferuje s původním vlněním. Má–li vlnění takovou frekvenci, že vlnová délka vyhovuje podmínce (*) nastává rezonance. Pro každou frekvenci je splněna podmínka pro více poloh pevného rozhraní. Vzdálenost dvou sousedních poloh je rovna velikosti (/2.

Nevýhodou metody rezonance je, že při vzniku stojatého vlnění odražená vlna nepříznivě ovlivňuje výšku elipsy na osciloskopu.

Postup měření

Rychlost zvuku jsme měřili metodou fázového posunu. Vlnu z reproduktoru přijímá mikrofon, přičemž je zároveň pozorována  na osciloskopu. Fáze pozorované vlny závisí na vzdálenosti mezi reproduktorem a mikrofonem. Tuto vzdálenost  je možné libovolně měnit posuvem reproduktoru. Frekvenci měříme tónovým generátorem a fázi signálů pomocí Lissajousoých obrazců na osciloskopu.

Postup: Na horizontální vychylovací destičky oscilografu jsme přivedli sinusové napětí. Paprsek nyní kmitá v horizontální rovině s výchylkou: ax= a sin (t, kde a je amplituda a ( kruhová frekvence. Pokud nevložíme na vertikální destičky žádné napětí, kmitá paprsek po úsečce rovnoběžné s osou x.

Vložíme–li na vertikální destičky napětí o stejné frekvenci posunuté o (, pak pro výchylku kmitajícího paprsku ve vertikální rovině platí: ay=b sin ((t+(), kde b je amplituda vertikálních kmitů. Složením těchto kmitů vznikne eliptický kmit. Je–li (=0, změní se elipsa na přímku procházející 1. a 3. kvadrantem , je–li (=(, prochází přímka 2. a 4. kvadrantem..

Z tónového generátoru se přivádí sinusové napětí jednak na  horizontální destičky osciloskopu a jednak na reproduktor. Tím je zapříčiněno fázové posunutí mezi oběma signály. Fázový posuv vlnění na horizontálních a na vertikálních destičkách  závisí na vzdálenosti mezi mikrofonem a reproduktorem. Tímto způsobem je možné měřit vlnovou délku a určit rychlost zvuku.

Postup a zpracování výpočtu

Měření jsme zpracovali postupnou metodou.

- Frekvenci jsme začali měřit na 600 Hz a po 400 Hz jsem pokračovali až do frekvence 1800 Hz. Tam, kde obrazec na osciloskopu utvořil přímku, nastala fáze s vyslaným signálem a tudíž jsme našli polohu pro zapsání hodnoty. Jednotlivé sousední body pak tvoří (/2. Po celé délce trubice jsme pak měřili po (/2 tak, abychom dostali sudý počet měření. Do tabulky jsme zapisovali naměřené hodnoty. Do prvního sloupce jsme zapsali prvních  n/2 hodnot a  do druhého sloupce zbytek. Hodnoty ve třetím sloupci jsme dopočítali ze vztahu:

Li = li+k - li = k*(/2

např.: Li = li+k - li = 85 cm - 27,7 cm = 57,3 cm

Vlnovou délku jsme vypočítali ze vztahu:

např.:

(viz příslušná tabulka)

2)    U frekvence u níž jsme naměřili nejvíce hodnot (tj. u 1800 Hz) jsme dopočítali 5. a 6. sloupec. Abychom mohli dopočítat absolutní chybu  (L a ((, museli jsme nejprve vypočítat průměrnou hodnotu a pak (L:

Absolutní chyba (( se pak spočítá pomocí (L následujícím způsobem:

3)   Pro  frekvence 2000, 3000 a 4000 Hz jsme provedli podobná měření, ale neměřili jsme hodnoty pro (/2 ale pro (. Přímka na osciloskopu tak procházela pouze 1. a 3. kvadrantem.

Vzorec pro vlnovou délku má pak tvar:

např.:

(viz příslušná tabulka)

4)   Pro vlnovou délku, pro níž jsme vypočítali absolutní chybu, jsme vypočítali též chybu relativní.

Z této relativní chyby jsme vypočítali absolutní chyby ostatních vlnových délek.

např.:

(viz příslušná tabulka)

- Ke každé frekvenci a naměřené vlnové délce pak spočítáme rychlost zvuku ve vzduchu podle jednoduchého vzorce:

v = f · (

např.:     v = 600 Hz · 57,1 cm = 342,60 m.s-1

(viz příslušnou tabulku)

6)   Přesnost měření rychlosti zvuku  pak určíme jako relativní chybu:

kde (( je chyba vypočtená v bodě 4)  a  (f vypočteme obdobně s tím, že (f =1Hz. (dáno výrobcem zařízení resp. jeho přesností)

pak tedy relativní chyba měření rychlosti zvuku je:

7)	Z relativní chyby rychlosti zvuku vypočítané v bodě 6) jsme vypočítali absolutní chyby ostatních hodnot rychlosti zvuku takto:

např.:

8)  Z vypočtených hodnot rychlosti zvuku pak spočítáme aritmetický průměr, příslušnou absolutní chybu stanovíme jako střední kvadratickou chybu aritmetického průměru vypočítaného z rychlostí, které jsme získali v bodu 5.

Konečný výsledek tedy napíšeme takto:

v = 345,98 ± 0,69 m·s-1

9)  Pro porovnání jsme vypočetli rychlost zvuku z teoretického vzorce:

Závěr

V laboratorní teplotě t=24,6°C jsme zjistili rychlost zvuku 347,532 m.s-1. Pro hodnotu teploty t=0°C je v tabulkách udávaná hodnota rychlosti zvuku 331,6 m·s-1.  Avšak výpočtem jsme dostali hodnotu odlišnou a to v= 345,98 ± 0,69 m·s-1. Důvodů proč došlo k této, ač malé, nepřesnosti může být hned několik. V první řadě to je zaokrouhlení mezivýpočtů, nepřesnost měřících přístrojů a také relativně nepřesné odměření délky okem na měřítku. Odchylka, díky těmto nepřesnostem, byla 1,5 ± 0,69 m·s-1 (0,44 % z dané hodnoty). Tuto nepřesnost mohla také způsobit kolísající teplota v místnosti a také možnost rušení v okolí laboratoře. Oba dva zmiňované faktory se jistě během měření měnily a tak i jim musíme přikládat určitou důležitost. V tabulkách jsou dokonce pro velmi malé rozdíly teplot relativně velké rozdíly rychlostí zvuků.

I přes toto velké množství možných chyb jsme změřili rychlost zvuku celkem přesně.

# Text boxes

| f [Hz] | ( ( (( [cm] | v ( (v [cm·s-1] |
| --- | --- | --- |
| 600 | 57,100 ( 0,026 | 34260,0 ( 24,5 |
| 1000 | 34,755 ( 0,016 | 34755,6 ( 24,8 |
| 1400 | 24,787 ( 0,011 | 34702,5 ( 24,8 |
| 1800 | 19,2000 ( 0,0086 | 34560,0 ( 24,7 |
| 2000 | 17,2666 ( 0,0077 | 34533,3 ( 24,7 |
| 3000 | 11,6040 ( 0,0052 | 34812,0 ( 24,9 |
| 4000 | 8,6416 ( 0,0039 | 34566,7 ( 24,7 |

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2,7 | 54,5 | 51,8 |
|  | 20,2 | 72,2 | 52,0 |
|  | 37,5 | 89,1 | 51,6 |
| 3000 | 5,5 | 63,4 | 57,9 |
|  | 17,0 | 75,1 | 58,1 |
|  | 28,6 | 86,7 | 58,1 |
|  | 40,2 | 98,3 | 58,1 |
|  | 52,0 | 109,9 | 57,9 |
| 4000 | 3,3 | 55,3 | 52,0 |
|  | 12,0 | 63,8 | 51,8 |
|  | 20,8 | 72,5 | 51,7 |
|  | 29,3 | 81,2 | 51,9 |
|  | 38,0 | 89,9 | 51,9 |
|  | 46,7 | 98,5 | 51,8 |

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] | (L [cm] | (2L [cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | 6,2 | 63,7 | 57,5 | 0,1 | 0,01 |
|  | 15,7 | 73,3 | 57,6 | 0,0 | 0,00 |
|  | 25,3 | 82,9 | 57,6 | 0,0 | 0,00 |
|  | 34,9 | 92,6 | 57,7 | - 0,1 | 0,01 |
|  | 44,6 | 102,2 | 57,6 | 0,0 | 0,00 |
|  | 54,2 | 111,8 | 57,6 | 0,0 | 0,00 |

| f [Hz] | li [cm] | li+k [cm] | Li [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 27,7 | 85,0 | 57,3 |
|  | 56,6 | 113,5 | 56,9 |
| 1000 | 17,4 | 69,7 | 52,3 |
|  | 35,0 | 87,0 | 52,0 |
|  | 52,4 | 104,5 | 52,1 |
| 1400 | 11,3 | 61,0 | 49,7 |
|  | 23,7 | 73,3 | 49,6 |
|  | 36,1 | 85,7 | 49,6 |
|  | 48,7 | 98,1 | 49,4 |