Chyby měření

Provedeme-li určité měření za stejných podmínek vícekrát, jednotlivá měření se mohou odlišovat (z důvodu konečné rozlišovací schopnosti měř. přístrojů, náhodných vlivů apod.).

Chyba měření:   	 e = x – x´ 			x.....přesná hodnota měřené veličiny

x´...naměřená hodnota

Problémem ovšem je, že neznáme skutečnou hodnotu x měřené veličiny a nemůžeme tedy takto chybu vypočítat!

Pozor!!!  Tabulková hodnota není skutečnou hodnotou!

Úkolem teorie chyb je tedy na základě souboru měření najít „nejlepší“ odhad skutečné hodnoty x měřené veličiny a odhad tzv. absolutní směrodatné (standardní) chyby x. Tato chyba charakterizuje velikost intervalu, v němž můžeme očekávat, že bude skutečná hodnota ležet. Absolutní chyba má rozměr měřené veličiny !!

Kvalitu měření obvykle nehodnotíme pomocí absolutní chyby, ale pomocí chyby relativní, definované podílem absolutní chyby a odhadované hodnoty.

Relativní chyba     je bezrozměrná, obvykle se udává v procentech.

Výpočet chyby u přímého měření

  - Měříme-li fyzikální veličinu vícekrát

Provedeme n měření veličiny x. Naměříme hodnoty   x1, x2, x3, ....., xn

Nejpravděpodobnější hodnotou měřené veličiny x (tj. hodnotou, která se skutečné hodnotě x nejvíce blíží) je aritmetický průměr:

Jako směrodatnou (standardní) absolutní chybu provedených měření definujeme odmocninu z rozptylu :

,  kde  jsou zdánlivé odchylky (t.j. odchylky naměřených hodnot od aritmetického průměru)

Výsledek se napíše ve tvaru:

Příklad:

Bylo provedeno deset měření určité délky l . Naměřené hodnoty jsou uvedené v následující tabulce.

| i | li [cm] | (li [cm] | (2li [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 62,70 62,77 62,71 62,73 62,76 62,72 62,78 62,75 62,77 62,74 | + 43×10–3 – 27×10–3 + 33×10–3 + 13×10–3 – 17×10–3 + 23×10–3 – 37×10–3 – 7×10–3 – 27×10–3 + 3×10–3 | 18,49×10–4 7,29×10–4 10,89×10–4 1,69×10–4 2,89×10–4 5,29×10–4 13,69×10–4 0,49×10–4 7,29×10–4 0,09×10–4 |

Naměřená délka je l = (62,74 ( 0,01) cm.

  - Měříme-li fyzikální veličinu jedenkrát (přístrojová chyba)

- Chyba čtení stupnice

Za absolutní směrodatnou chybu stupnice budeme považovat 0,3 dílku (např. u teploměru je to 0,3 dílku na stupnici, u milimetrového měřítka je ).

- Chyba údaje displeje

Absolutní směrodatná chyba odpovídá opět 0,3 řádu poslední číslice.

- Chyba elektrických měřících přístrojů

Ručkové měřící přístroje

K určení chyby elektrického měřícího přístroje musíme znát:

- třídu přesnosti měřícího přístroje, která udává kolik % zvoleného rozsahu

činí maximální možná chyba

- použitý rozsah měřícího přístroje

Digitální měřící přístroje

U digitálních přístrojů bývá maximální chyba udávána složitěji. Podrobnější popis viz kapitola „Přístroje užívané ve fyzikálním praktiku“.

Jak u ručkových, tak digitálních elektrických měřících  přístrojů se předpokládá rovnoměrné rozložení chyb, a proto je absolutní chyba (charakterem odpovídající směrodatné chybě) přibližně rovna 0,6 uváděné maximální chyby.

Příklad:

Pomocí ampérmetru s tř. přesnosti tp = 1,5 %  při zvoleném rozsahu 1A naměříme I = 1A.

Směrodatná absolutní chyba 	 Relativní chyba

Naměříme-li na stejném přístroji  I = 0,5 A (při použití stejného rozsahu ), bude směrodatná absolutní chyba opět  . Ale relativní chyba  . Vidíme tedy, že absolutní chyba je na daném rozsahu stejná, ale relativní chyba se zmenšuje, naměříme-li hodnotu bližší plnému rozsahu přístroje. Je tedy třeba přepínat rozsahy přístroje tak, aby se výchylka přístroje při měření co nejvíce blížila maximální výchylce.

- Výpočet chyby u nepřímých měření

Je-li měřená veličina funkcí několika přímo měřitelných veličin Y = f (a,b,c,…) a touto funkcí je součet nebo rozdíl přímo měřitelných veličin, pak je  absolutní chyba dána vztahem:

Je-li měřená veličina funkcí několika přímo měřitelných veličin Y = f (a,b,c,…) a touto funkcí je součin nebo podíl přímo měřitelných veličin, pak při výpočtu chyby takové veličiny postupujeme takto:

  - Nejprve určíme absolutní chyby všech přímo měřitelných veličin vyskytujících se ve vztahu, tj. (a, (b, (c, …

  - Spočítáme všechny relativní chyby těchto veličin, tj. (a = (a / a  a obdobně (b, (c, …

  - Výslednou relativní chybu měření veličiny pak vypočítáme jako odmocninu ze součtu druhých mocnin relativních chyb jednotlivých přímo měřitelných fyzikálních veličin, vyskytujících se ve vztahu, tj.

Vyskytuje-li se  některá z veličin v n-té mocnině, bereme relativní chybu této veličiny n-krát.

  - Absolutní chybu pak spočteme z definice relativní chyby

  - Výsledek zapíšeme ve tvaru Y= Y ( (Y

!!!! Je třeba správně zaokrouhlit chybu i výsledek !!!!

Při zaokrouhlení postupujeme takto:

- Nejprve zaokrouhlíme absolutní chybu na jednu, výjimečně dvě platné číslice (Platnými číslicemi rozumíme všechny číslice 1,2,…,9, včetně nuly. Nulu však počítáme za platnou číslici pouze tehdy, je-li uprostřed nebo na konci čísla.).

- Výsledek pak zaokrouhlíme na tolik platných míst, aby absolutní směrodatná  chyba opravovala poslední platnou číslici.

PŘÍKLADY:

správný zápis					      nesprávný zápis

21,50 ( 0,02							21,5 ( 0,02

0,6 ( 0,3							0,56 ( 0,3

0,23 ( 0,06						      0,2341 ( 0,0567

347 ( 9						        347,1 ( 9

(3,1 ( 0,1).105					      310000 ( 10000

Příklad:

Hustotu válečku daných rozměrů a známé hmotnosti určíme ze vztahu , kde M je hmotnost válečku, h jeho výška a d průměr.

Nejprve spočteme absolutní chyby všech veličin, které se ve vztahu vyskytují , , . Dále spočteme chyby relativní : ,  ,

Výsledná relativní chyba hustoty bude dána vztahem  .

Absolutní chybu pak spočteme ze vztahu    .  Výsledek pak zapíšeme ve tvaru        .

!!!! Vše je podrobně ve skriptech str. 12(24 !!!!