Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část A

Petr Grillinger, FAV I, 5.kruh

Měřící potřeby

helium-neonový laser

měrná obdélníková štěrbina

stínítko s měřítkem

Obecná část

Dopadá-li na úzkou štěrbinu šířky d rovinná monochromatická vlna, nastane ohyb. Na stínítku pak pozorujeme světlé proužky oddělené minimy intenzity záření, pro něž platí: , kde  je vlnová délka dopadajícího světla,  je úhel, pod kterým pozorujeme minimum, . Za předpokladu, že difrakční obraz je symetrický vzhledem k počátku 0 , určíme polohu  měřením  a . Potom platí . Pro chybu tedy platí .

Polohu minima  lze též stanovit výpočtem ze vztahu: , kde a je vzdálenost štěrbiny od stínítka. Pro chybu platí: .

Postup měření

Měření se provádí na helium-neonovém laseru. Je zdrojem monochromatického záření o vlnové délce . Štěrbina má plynule nastavitelnou šířku s přesností 0.01mm. Polohy minim na stínítku odečítáme měřítkem s noniem s přesností 0.1mm a zapisujeme do tabulky. Měříme tři polohy minim pro různá nastavení štěrbiny a vzdálenosti stínítka. Polohu minim spočteme jak z naměřených hodnot, tak teoreticky. Výsledky zapíšeme a srovnáme.

Výpočet pomocí hodnot na stínítku

(chyba  všech měření je konstantní)

Výpočet pomocí vzdálenosti a šířky štěrbiny

Dosazení do tabulek

Všechny hodnoty v tabulkách jsou uváděné v milimetrech.

a = 0.60m

d = 0.10mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 204.1 | 197.8 | 3.15 | 0.04 | 3.8 | 0.2 |
| 2 | 207.3 | 194.6 | 6.35 | 0.04 | 7.6 | 0.4 |
| 3 | 210.6 | 191.2 | 9.70 | 0.04 | 11.4 | 0.6 |

a = 0.60m

d = 0.13mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 203.7 | 198.0 | 2.85 | 0.04 | 2.9 | 0.1 |
| 2 | 206.8 | 195.3 | 5.75 | 0.04 | 5.8 | 0.2 |
| 3 | 209.9 | 192.8 | 8.55 | 0.04 | 8.8 | 0.3 |

a = 0.45m

d = 0.15mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 199.0 | 195.2 | 1.90 | 0.04 | 1.9 | 0.1 |
| 2 | 200.6 | 193.5 | 3.55 | 0.04 | 3.8 | 0.1 |
| 3 | 202.4 | 191.8 | 5.30 | 0.04 | 5.7 | 0.2 |

a = 0.45m

d = 0.10mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 199.8 | 194.4 | 2.70 | 0.04 | 2.8 | 0.1 |
| 2 | 202.3 | 191.9 | 5.20 | 0.04 | 5.7 | 0.3 |
| 3 | 204.8 | 189.2 | 7.80 | 0.04 | 8.5 | 0.4 |

a = 0.65m

d = 0.12mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 201.3 | 194.5 | 3.40 | 0.04 | 3.4 | 0.1 |
| 2 | 204.3 | 191.4 | 6.45 | 0.04 | 6.9 | 0.3 |
| 3 | 207.5 | 188.2 | 9.65 | 0.04 | 10.3 | 0.4 |

a = 0.65m

d = 0.15mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l+k | l-k | xk | dx | xk | dxk |
| 1 | 200.4 | 195.1 | 2.65 | 0.04 | 2.7 | 0.1 |
| 2 | 203.0 | 192.5 | 5.25 | 0.04 | 5.5 | 0.2 |
| 3 | 205.7 | 190.0 | 7.85 | 0.04 | 8.2 | 0.3 |

Závěr

Z tabulek vyplývá, že naměřené hodnoty přibližně odpovídají hodnotám vypočteným. Chyby byly způsobeny nepřesností měření a nedokonalými přístroji.