Měření povrchového napětí kapalin

Petr Grillinger, FAV I, 5.kruh

Cíle měření

Změřit a vypočítat povrchové napětí vody absolutní metodou.

Změřit povrchové napětí lihu relativní metodou (na základě předchozího měření).

Porovnání naměřených hodnot s tabulkovými.

Měřící potřeby

katetometr

stojan s kapilárami a kádinkou

mikroskop

vzorky kapilár

osvětlovací lampa

stojan s nálevkou, tlačkou a silnostěnnou kapilárou

váhy

destilovaná voda

líh

Obecná část

Povrchovým napětím nazýváme veličinu určenou silou, která působí kolmo na jednotkovou délku přímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. Na libovolnou část povrchové vrstvy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme je silami povrchového napětí. Velikost síly povrchového napětí , kde  značí povrchové napětí (v ) a délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech). Hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou.

a) Absolutní metoda

Povrchové napětí lze měřit absolutní metodou z kapilárního vzestupu kapaliny v kapiláře. Platí: , kde  je výška výstupu kapaliny hustoty  v kapiláře poloměru ,  tíhové zrychlení,  krajový úhel. Dále je patrno, že platí , kde  je výška menisku. Výšku  v kapiláře určíme katetometrem.

b) Relativní metodou

Povrchové napětí lze změřit též relativní metodou, zvanou metoda kapková. Z tlustostěnné, dole zabroušené kapiláry necháme odkapávat kapalinu jejíž povrchové napětí máme určit. Aby se kapka odtrhla od kapiláry, musí tíha kapky překonat sílu povrchového napětí . Přetržení nastane v okamžiku, kdy se kapka odtrhne v místě zaškrcení. Poloměr kapky v místě zaškrcení označíme . Síla povrchového napětí v místě zaškrcení je: . V okamžiku odtržení je síla  rovna tíze kapky . Dosadíme-li do předchozí rovnice, dostaneme .

Na základě zkušeností lze říci, že pro jednu kapiláru jsou poloměry  pro různé kapaliny přibližně stejné. Označíme-li pro jednu kapalinu povrchové napětí  a hmotnost kapky , pro druhou kapalinu povrchové napětí  a hmotnost kapky , dostáváme za předpokladu stálého  z předchozí rovnice pro poměr povrchových napětí obou kapalin , tzn., že poměr povrchových napětí dvou kapalin lze určit srovnáním hmotností kapek obou kapalin. Protože hodnota povrchového napětí závisí na teplotě, je třeba udržovat během měření teplotu konstantní.

Postup měření

a) absolutní metodou

K měření použijeme tři skleněné kapiláry s různými vnitřními průměry a odečítáme vzájemné diference výšek výstupu v kapilárách. Vnitřní poloměry kapilár označíme  a seřadíme je v tomto pořadí . Pro jim odpovídající výšky výstupu kapaliny platí rovnice: , .

Předpokládáme-li , z předchozí rovnice dostaneme . Jelikož katetometrem měříme výšku  k spodnímu okraji menisku, zavádí se oprava na meniskus: . Potom . Podobně dostaneme pro ostatní kapiláry i hodnoty  a .

Kapiláry ponoříme do kádinky s vodou a asi po dvou minutách vysuneme natolik, aby hladiny klesaly společně. Potom odečítáme výšky výstupu vody v kapilárách katetometrem a hodnoty zapisujeme. Odečítání opakujeme pětkrát, před každým dalším měřením posuneme kapiláry o něco vzhůru. Pro měření úhlu  měříme výšku .

V druhé části měření zjistíme mikroskopem průměr kapilár. Měřený vzorek pokládáme na křížový stolek, na němž měříme posuvy v obou osách s chybou . Rozdíl čtení  na křížovém stolku určuje průměr kapiláry. Měření provedeme pro každou kapiláru dvakrát.

Pro výslednou hodnotu povrchového napětí vezmeme střední hodnotu z jednotlivých měření: . Pro kontrolu spočteme  z výrazu . Číselná hodnota  by měla být prakticky rovna jedné.

b) relativní metodou

Tlačkou uzavřeme průchod gumovou hadičkou, postavíme pod kapiláru kádinku a nalijeme téměř plnou nálevku vody. Předem si zvážíme váženku i s víčkem (). Tlačkou vyregulujeme průchod kapaliny tak, aby nepříliš rychle odkapávala. Rychle zaměníme kádinku za váženku a odpočítáme 50 kapek vody. Váženku uzavřeme a zvážíme (). Odečtením hmotností  dostaneme hmotnost 50 kapek vody. Podobně zjistíme i hmotnost denaturovaného lihu.

Měření

a) absolutní metodou

Výška menisku

| měření | výška menisku | x1 [mm] | x2 [mm] | x3 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 151,5 - 149,8 = 1,7 | 153,7 - 152,7 = 1,0 | 160,7 - 160,2 = 0,5 |
| II |  | 151,6 - 150,0 = 1,6 | 154,2 - 152,8 = 1,4 | 160,7 - 160,3 = 0,4 |
| III |  | 151,1 - 150,1 = 1,1 | 154,1 - 152,7 = 1,4 | 160,9 - 160,3 = 0,6 |
| IV |  | 151,7 - 150,0 = 1,7 | 154,2 - 153,0 = 1,2 | 161,3 - 160,6 = 0,7 |
| V |  | 151,1 - 149,8 = 1,3 | 153,7 - 152,7 = 1,0 | 160,8 - 160,0 = 0,8 |
| ĺx | 757,0 - 749,7 = 7,3 | 769,9 - 763,9 = 6,0 | 804,4 - 801,4 = 3,0 |
| 1/5 ĺx | 151,4 - 149,9 = 1,5 | 154,0 - 152,8 = 1,2 | 160,9 - 160,3 = 0,6 |

Průměr kapilár:

| měření | průměr | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 112,3 - 108,5 = 3,8 | 112,3 - 109,3 = 3,0 | 112,0 - 110,5 = 1,5 |
| II |  | 14,7 - 10,9 = 3,8 | 13,8 - 11,0 = 2,8 | 13,1 - 11,5 = 1,6 |
| ĺd | 7,6 | 5,8 | 3,1 |
| 1/2 ĺd | 3,8 | 2,9 | 1,6 |

Po dosazení:

Dostaneme tři různé hodnoty povrchového napětí:

Ověření

Protože úhel  je velmi malý, měla by se hodnota  blížit k jedné:

Hodnota povrchového napětí vody podle tabulek je . Protože odchylka od hodnoty naměřené není příliš velká, budu nadále počítat s naměřenými údaji.

b) relativní metodou

Hmotnost prázdné nádobky:

Hmotnost nádobky s vodou: , hmotnost 50 kapek vody:

Hmotnost nádobky s lihem: , hmotnost 50 kapek lihu:

Na základě rovnosti poměrů hmotností a povrchových napětí různých kapalin vypočtu povrchové napětí  lihu. Povrchové napětí vody vezmu z tabulek: .

Závěr

Měření absolutní metodou dopadlo dle očekávání a naměřené hodnoty se od udajů v tabulkách příliš neliší. Výsledek měření relativní metodou jsem neměl možnost ověřit, avšak zdá se správný.