Datum měření: 3.3. 1999

Jméno: Martin Mizera

Měření tíhového zrychlení reversním kyvadlem

Měřící potřeby

- reverzní kyvadlo

- časový počítač kmitů

Pracovní úkol

Změřte velikost tíhového zrychlení pomocí reversního kyvadla. Porovnejte s hodnotou získanou z teoretického vzorce, kam dosadíte j = 49  45', h = 331 m. Výpočet proveďte na 5 desetinných míst podle Cassinova vzorce. Pozn.: počítač kmitů vždy nechá proběhnout 5 kmitů a tím se utlumí eventuální příčné kmity.

Teorie:

V gravitačním poli Země vykonává každé těleso vlivem tíže pohyb rovnoměrně zrychlený. Zrychlení tohoto pohybu nazýváme tíhové zrychlení. Velikost tíhového zrychlení závisí na zeměpisné šířce j a nadmořské výšce h podle Cassiniova vzorce jako :

g = g0.(1 + 5,278895.10-3sin2j + 2,3462.10-5sin4j) - 3,148.10-7h,

kde g0=9.7803185 [m/s2].

Tíhové zrychlení lze měřit pomocí reverzního kyvadla. (Reverzní kyvadlo je fyzické kyvadlo s dvěma osami otáčení vzdálenými o délku l0). Je nutné určit redukovanou délku reverzního kyvadla l0. (Redukovaná délka reverzního kyvadla je délka matematického kyvadla se stejnou dobou kyvu jako dané reverzní kyvadlo). Pokud výchylka kyvadla nepřekročí 5 o  lze ze vzorce pro dobu kmitu T kyvadla

vypočítat tíhové zrychlení jako:

Měření a zpracování výpočtu

Určili jsme redukovanou délku kyvadla l0:  		l0 = 0,991 (0,001 m

Umístili jsme postupně (5 hodnot) čočku do vzdálenosti určené intervalem 3-15 cm a změřili dobu 10 kmitů kyvadla zavěšeného postupně na obou osách. Získané hodnoty zpracoval počítač (viz tab.1) a zjistili jsme (z grafu 1), že nejvýhodnější poloha čočky je 8,25 cm. Potom jsme naměřili dobu 30 kmitů v polohách  mezi 8,75-8,05 cm (viz tab.2, graf 2). Počítač nyní určil nejvýhodnější polohu na 8,64 cm.

Zpracovaná hodnota pro 100 kmitů je umístěna v tabulce 3. Výsledná doba 100 kmitů je :

T1 = 199,88 s ,

tudíž doba jednoho kmitu je:

T = 1,9988 s .

Zjistíme absolutní chybu doby T1. Přístroj má nepřesnost měření času udávanou výrobcem 0,01% z naměřené hodnoty, tedy:

dT1 = 0,0001.T1 = 1,9988.10-2 [s],

takže

dT = 0,0001.T = 0,0002 [s].

Doba kmitu upravená chybou je:

T = 1,9988 ( 0,0002 [s].

Nyní spočítáme relativní odchylky nutnou pro výpočet relativní a absolutní odchylky gravitačního zrychlení.

= 0,01 %, xp ... zanedbáme ,

Máme všechny údaje potřebné k výpočtu gravitačního zrychlení.

[ms-2]

[ms-2].

Gravitační zrychlení má podle našeho výpočtu velikost:

g = 9,79 ( 0,01 m.s-2 .

Hodnota g získaná z teoretického vzorce po dosazení výše uvedených hodnot                j = 45 o 49´, h = 311 m činí :

g = 9,81037 m.s-2 .

Závěr:

Porovnáním naměřeného a teoretického výsledku zjišťujeme, že výsledek je celkem přesný. Chyby vzniklé při měření jsou způsobeny ne zcela přesným odhadem 5 o vychýlení  kyvadla z rovnovážné polohou, nepatrným zpožďováním periody kyvadla a ne zcela přesným odhadem polohy čočky pro reversní kyvadlo.