Datum mìøení: 03.05.2001

Jméno: Josef Mlnaøík

Závislost odporu vodièù a polovodièù na teplotì

Cíle mìøení

Ovìøit, že odpor vodièe s rostoucí teplotou lineárnì roste.

Ovìøit, že odpor polovodièe s rostoucí teplotou exponenciálnì klesá.

Umìt aplikovat postupnou a skupinovou metodu mìøení (nebo metodu nejm. ètvercù).

Mìøící potøeby

elektromagnetická míchaèka

RLC mìøiè E317 pro mìøení odporu

mìdìný drátek v olejové lázni s teplomìrem

termistor v olejové lázni s teplomìrem

Obecná èást

a) Závislost odporu vodièù na teplotì

Pøi zahøívání vodièe se zvyšuje poèet srážek elektronù s ionty krystalové møížky kovu a tím se snižuje støední rychlost volných elektronù. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu, pøestože napìtí na koncích vodièe udržujeme konstantní. Z Ohmova zákona je potom patrné, že odpor vodièe v rozmezích støedních teplot roste  lineárnì podle vztahu , kde R je odpor pøi teplotì t,  odpor pøi teplotì  a  je teplotní souèinitel odporu (Pro kovy ).

b) Závislost odporu polovodièù na teplotì

Energetické spektrum polovodièe se skládá z valenèního a vodivostního pásu, které jsou od sebe oddìlené pásem zakázaných energií . S rostoucí teplotou roste pravdìpodobnost výskytu elektronù ve vodivostním pásu a tím i elektrická vodivost polovodièe . Termistory jsou teplotnì závislé odpory z polovodièových materiálù s velkým záporným teplotním koeficientem odporu. Teplotní závislost odporu termistoru  mùžeme vyjádøit vztahem , kde R je odpor termistoru pøi teplotì T,  je odpor pøi základní teplotì. , kde  je šíøka zakázaného pásu, k Boltzmanova konstanta a T støední vnitøní teplota termistoru (absolutní teplota). Ze vztahu je patrné, že u polovodièù narozdíl od vodièù, odpor s rostoucí teplotou klesá exponenciálnì.

Postup mìøení

a) Mìøení odporu vodièe

Tenký mìdìný drát, jehož odpor mìøíme, je ponoøen do olejové láznì, kterou zahøíváme a mícháme na elektromagnetické míchaèce. Konce drátku pøipojíme na svorky RLC mìøièe E317. Namìøené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky pro zpracování postupnou metodou. Odporový teplotní koeficient .

b) Mìøení odporu termistoru

Mìøíme podobnì jako odpor vodièe, namìøené hodnoty teploty a odporu zapisujeme do tabulky. Hledané konstanty  a B urèíme ze vztahu pro termistor, který zlogaritmujeme, tedy , èímž dostaneme rovnici pøímky. Smìrnici B a úsek na ose  urèíme buï skupinovou metodou nebo metodou nejm. ètvercù. Pak urèíme konstantu  a z rovnice pro B i šíøku pásu zakázaných energií .

Mìøení

Výpoèet:

Tedy   K-1

a) Odpor vodièe

| 13 | 8,83 | 28 | 9,22 | 3,062 | +0,408 | 0,0025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8,93 | 31 | 9,33 | 3,136 | +0,333 | 0,0961 |
| 19 | 8,98 | 34 | 9,42 | 3,483 | -0,013 | 0,0625 |
| 22 | 9,07 | 37 | 9,53 | 3,653 | -0,184 | 0,0081 |
| 25 | 9,14 | 40 | 9,64 | 4,013 | -0,544 | 0,0441 |

Namìøenými hodnotami mohu proložit pøímku, jejíž vyjádøení získám skupinovou metodou, má tvar:

b) Odpor polovodièe

První mìøení (po 1 stupni):

| 11 | 284,15 | 3,52 | 3,49 | 8,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 285,15 | 3,51 | 3,44 | 8,14 |
| 13 | 286,15 | 3,49 | 3,39 | 8,13 |
| 14 | 287,15 | 3,48 | 3,33 | 8,11 |
| 15 | 288,15 | 3,47 | 3,26 | 8,09 |
| 16 | 289,15 | 3,46 | 3,18 | 8,06 |
| 17 | 290,15 | 3,45 | 3,10 | 8,04 |
| 18 | 291,15 | 3,43 | 3,01 | 8,01 |
| 19 | 292,15 | 3,42 | 2,91 | 7,98 |
| 20 | 293,15 | 3,41 | 2,81 | 7,94 |

Druhé mìøení (po 3 stupních):

| 23 | 296,15 | 3,38 | 2,53 | 7,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 299,15 | 3,34 | 2,24 | 7,71 |
| 29 | 302,15 | 3,31 | 2,13 | 7,66 |
| 32 | 305,15 | 3,28 | 1,90 | 7,55 |
| 35 | 308,15 | 3,25 | 1,68 | 7,43 |
| 38 | 311,15 | 3,21 | 1,52 | 7,33 |
| 41 | 314,15 | 3,18 | 1,35 | 7,21 |
| 44 | 317,15 | 3,15 | 1,23 | 7,11 |
| 47 | 320,15 | 3,12 | 1,13 | 7,03 |
| 50 | 323,15 | 3,09 | 1,03 | 6,94 |

Rovnice pøímky:

ln R = ln R0 + B * 1/T

ln R = -2,25 + 2,98 * 1/T

Z toho vyplývá, že B = 2978,5 K a R0 = -2,25. Z rovnice  snadno vyjádøím šíøku zakázaného pásu .

Závìr

Graf závislosti odporu vodièe na teplotì vyšel dle oèekávání, lineární závislost je zøejmá na první pohled. Tabulková hodnota mìdi je 4,33.10-3, my jsme namìøili hodnotu 3,5.10-3. To mùže být zpùsobeno nepøesností ohmmetru a teplomìru (3 platné èíslice).

Graf teplotní závislosti polovodièe vyšel podle oèekávání exponenciálnì.