Datum měření: 19.4.2001

Jméno: Josef Mlnařík

Měření povrchového napětí kapalin

# Měřící potřeby:

- katetometr							- předvážky

- mikroskop							- poloautomatické analytické váhy

- stojan s kapilárami a kádinkou				- kádinky

- vzorky kapilár						- destilovaná voda

- osvětlovací lampa						- líh

- stojan s nálevkou, tlačkou a silnostěnnou kapilárou

# Pracovní úkol

Změřte povrchové napětí vody absolutní metodou, vypočítejte cos a udejte teplotu při které bylo měřeno.

Změřte povrchové napětí lihu relativní metodou (za hodnotu povrchového napětí vody dosaďte hodnotu z prvního měření; v případě velké odchylky od tabulkové hodnoty povrchového napětí vody použijte k výpočtu tabulkové hodnoty) a udejte teplotu při které bylo měřeno.

Vypočítejte hodnoty povrchových napětí porovnejte s tabulkovými hodnotami.

# Teorie

Na molekuly, které jsou na povrchu kapaliny, působí ostatní molekuly silami jež směřují dovnitř kapaliny. Povrchová vrstva kapaliny se chová podobně jako napnutá pružná blána, jež se snaží zmenšit svůj povrch. Na libovolnou část povrchové vrstvy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme je silami povrchového napětí. Velikost síly povrchového napětí

F = , kde  značí povrchové napětí (v Nm-1) a délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech). Povrchovým napětím nazýváme veličinu určenou silou, která působí kolmo na jednotkovou délku přímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. Hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou.

Povrchové napětí  kapalin lze změřit absolutní metodou z kapilárního vzestupu kapaliny v kapiláře. Platí

kde h je výška výstupu kapaliny hustoty s v kapiláře o poloměru r , g je tíhové zrychlení, ( krajový úhel. Dále platí

kde x je výška menisku.  Výšku h v kapiláře určíme katetometrm.

Povrchové napětí ( lze měřit též relativní metodou, zvanou metoda kapková. Z tlustostěnné dole zabroušené kapiláry necháme odkapávat kapalinu, jejíž povrchové napětí máme určit. Aby se kapka odtrhla od kapiláry, musí tíha kapaliny překonat sílu povrchového napětí F. Přetržení nastane v okamžiku, kdy se kapka odtrhne v místě zaškrcení. Poloměr kapky v místě zaškrcení označíme r´. Síla povrchového napětí v místě zaškrcení je

v okamžiku odtržení je síla F rovna tíze kapky

dosadíme-li do rovnice za sílu F kapky, dostaneme

čili

V tomto vztahu lze těžko určit poloměr r´. Avšak na základě zkušeností lze říci, že pro jednu kapiláru jsou poloměry r´pro různé kapaliny přibližně stejné. Označíme-li pro jednu kapalinu povrchové napětí (1 a hmotnost kapky m1, pro druhou kapalinu povrchové napětí (2 a hmotnost kapky m2, dostáváme za předpokladu stále stejného r´   (1 : (2 = m1: m2,

To znamená, že poměr povrchových napětí dvou kapalin lze určit srovnáním hmotností kapek obou kapalin. Je zřejmé, že v tomto případě musíme povrchové napětí jedné kapaliny znát, chceme-li určit relativně povrchové napětí neznámé kapaliny. Protože hodnota povrchového napětí velice závisí na teplotě, je třeba udržovat během měření teplotu konstantní.

# Postup měření:

Na měření potřebujeme tři kapiláry, které uchytíme do stojanu a všechny je ponoříme co nehlouběji do kádinky vodou. Asi po dvou minutách změříme katetometrem nejvyšší bod hladiny h2 a počátek zakřivení h1 na všech kapilárách. Poté kapiláry posuneme vzhůru. To opakujeme pětkrát. Všechny naměřené hodnoty napíšeme do tabulky:

|  |  | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h´ | 186,7 | 192,9 | 204,3 |
|  | hx | 187,4 | 194,0 | 204,8 |
| 2 | h´ | 186,5 | 191,7 | 202,2 |
|  | hx | 186,8 | 192,4 | 202,5 |
| 3 | h´ | 186,0 | 191,7 | 203,3 |
|  | hx | 186,9 | 192,3 | 203,4 |
| 4 | h´ | 185,0 | 191,1 | 202,8 |
|  | hx | 186,0 | 191,7 | 203,6 |
| 5 | h´ | 186,5 | 191,5 | 202,7 |
|  | hx | 186,6 | 192,0 | 203,2 |

Poté změříme třikrát mikroskopem průměry kapilár pro potřeby výpočtu

.

|  |  | R1 | [mm] |  | R2 | [mm] |  | R3 | [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | R=(a-b)/2 | a | B | R=(a-b)/2 | a | b | R=(a-b)/2 |
| 1 | 11,6 | 8,4 | 1,6 | 8,2 | 6,2 | 0,95 | 7,9 | 6,9 | 0,5 |
| 2 | 11,5 | 8,4 | 1,55 | 8,2 | 6,0 | 1,1 | 7,8 | 6,7 | 0,55 |
| 3 | 11,4 | 8,6 | 1,4 | 8,0 | 6,1 | 0,95 | 8,0 | 7,1 | 0,45 |
| (/3 |  |  | 1,52 |  |  | 1 |  |  | 0,5 |

Následně spočteme rozdíly výšek zakřivení menisků h1 a zapíšeme je do tabulky, dále spočteme velikosti menisků a také je zapíšeme do tabulky. Ode všech hodnot spočteme sumy a průměry. Spočítáme rozdíly hladin a z nich vypočítáme povrchové napětí vody pro jednotlivé kombinace kapilár. Nakonec jednotlivé výsledky zprůměrujeme a vypočítáme výsledné povrchové napětí vody.

Tabulka s rozdíly výšek zakřivení menisků (h´) a velikostí menisků (X)

|  | h´2 – h´1 [mm] | h´3 - h´1 [mm] | h´3 - h´2 [mm] | X1 [mm] | X2 [mm] | X3 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,2 | 17,6 | 11,4 | 0,7 | 1,1 | 0,5 |
| 2 | 5,2 | 15,7 | 15,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| 3 | 5,7 | 17,3 | 11,6 | 0,9 | 0,6 | 0,1 |
| 4 | 6,0 | 17,8 | 11,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | 5,0 | 16,2 | 11,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| ( | 28,1 | 84,6 | 61,6 | 3,0 | 3,5 | 2,2 |
| (/5 | 5,6 | 16,9 | 12,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |

Tabulka s rozdíly výšek hladin a dílčími výpočty povrchového napětí vody

| h2 – h1 [mm] | h3 – h1 [mm] | h3 – h2 [mm] |
| --- | --- | --- |
| 5,27 | 16,23 | 11,97 |
| (21 [Nm-1] | (31 [Nm-1] | (32 [Nm-1] |

Použité vzorce:

Rovnice pro vztahy výšek hladin kapalin a průměry kapilár

Budeme-li předpokládat že úhel ( bude vždy stejný a to roven nule bude platit

Protože katetometrem neměříme výšku hladin v kapilárách ale nejvyšší bod hladiny a počátek zakřivení, vztah pro výpočet výšky hladiny je následující

Vztah pro výpočet výsledného povrchového napětí vody z dílčích výsledků je

Z těchto vzorců a hodnot jsme spočítaly že    při teplotě 23°C

Tabulková hodnota při této teplotě je

Pro kontrolu jsme počítaly hodnoty cos( z výrazu ( měli by se blížit 1 )

Hodnoty podle tohoto vzorce nám vyšli 0,87 ; 0,92	a 0,88.

Měření povrchového napětí relativní metodou měření jsme provedly podle plánu. Nechali jsme odkapat 40 kapek vody a 50 kapek lihu.

Při tomto měření se používá jediný vzorec

M0 = 14,415 g			hmotnost jedné kapky:

M0+líh = 16,414 g		Mlíh = (M0+líh - M0)/50 = 39,98 mg

M0+H2O = 18,089 g		MH2O = (M0+H20 - M0)/40 = 91,85 mg

(H2O = 72,75 mNm-1

tabulková hodnota lihu při této teplotě je (líh = 22,8 mNm-1

# Závěr:

Během měření vznikly poměrně velké nepřesnosti, díky lidským chybám, např.: nedokonalé odečítání z přístrojů, špatné zachycení výšek hladin atp. Chyby přístrojů jsou až na dalším místě.