Datum mìøení: 8.3. 2001

Jméno: Josef Mlnaøík

Mìøení tíhového zrychlení reversním kyvadlem

Mìøící potøeby

Reverzní kyvadlo, èasový poèítaè kmitù.

Pracovní úkol

Zmìøte velikost tíhového zrychlení pomocí reversního kyvadla. Porovnejte s hodnotou získanou z teoretického vzorce, kam dosadíte j = 49  45', h = 331 m. Výpoèet proveïte na 5 desetinných míst podle Cassinova vzorce. Pozn.: poèítaè kmitù vždy nechá probìhnout 5 kmitù a tím se utlumí eventuální pøíèné kmity.

Teorie:

V gravitaèním poli Zemì vykonává každé tìleso vlivem tíže pohyb rovnomìrnì zrychlený. Zrychlení tohoto pohybu nazýváme tíhové zrychlení. Velikost tíhového zrychlení závisí na zemìpisné šíøce j a nadmoøské výšce h podle Cassiniova vzorce jako :

g = g0.(1 + 5,278895.10-3sin2j + 2,3462.10-5sin4j) - 3,148.10-7h,

kde g0=9.7803185 [m/s2].

Tíhové zrychlení lze mìøit pomocí reverzního kyvadla. (Reverzní kyvadlo je fyzické kyvadlo s dvìma osami otáèení vzdálenými o délku l0). Je nutné urèit redukovanou délku reverzního kyvadla l0. (Redukovaná délka reverzního kyvadla je délka matematického kyvadla se stejnou dobou kyvu jako dané reverzní kyvadlo). Pokud výchylka kyvadla nepøekroèí 5 o  lze ze vzorce pro dobu kmitu T kyvadla

vypoèítat tíhové zrychlení jako:

Mìøení a zpracování výpoètu

Byla zadána redukovaná délka kyvadla l0:  		l0 = 0,991 (0,001 m

Umístili jsme postupnì (5 hodnot) èoèku do vzdálenosti urèené intervalem 3-15 cm a zmìøili dobu 10 kmitù kyvadla zavìšeného postupnì na obou osách. Získané hodnoty jsme zanesli do grafu (viz tabulka 1) a zjistili jsme, že nejvýhodnìjší poloha èoèky je 8,2 cm. Potom jsme namìøili dobu 30 kmitù v polohách  mezi 7,7-8,7 cm (viz tabulka 2). Urèili jsme nyní nejvýhodnìjší polohu na 8,55 cm.

V této poloze jsme namìøili dobu 100 kmitù. Výsledná doba 100 kmitù je:

T1 = 199,87 s ,tudíž doba jednoho kmitu je: T = 1,9987 s.

Zjistíme absolutní chybu doby T1. Pøístroj má nepøesnost mìøení èasu udávanou výrobcem 0,01% z namìøené hodnoty, tedy:

dT1 = 0,0001.T1 = 1,9987.10-2 [s],

takže

dT = 0,0001.T = 0,0002 [s].

Doba kmitu upravená chybou je:

T = 1,9987 ( 0,0002 [s].

Nyní spoèítáme relativní odchylky nutnou pro výpoèet relativní a absolutní odchylky gravitaèního zrychlení.

= 0,01 %, xp ... zanedbáme ,

Máme všechny údaje potøebné k výpoètu gravitaèního zrychlení.

[ms-2]

[ms-2].

Gravitaèní zrychlení má podle našeho výpoètu velikost:

g = 9,79 ( 0,01 m.s-2 .

Hodnota g získaná z teoretického vzorce po dosazení výše uvedených hodnot                j = 45 o 49´, h = 311 m èiní :

g = 9,81037 m.s-2 .

Namìøené hodnoty a grafy:

| d[cm] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1[s]x10 | 19,67 | 19,84 | 20,02 | 20,19 | 20,37 |
| T2[s]x10 | 18,81 | 19,41 | 20,1 | 20,87 | 21,74 |

| d[cm] | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1[s]x30 | 59,82 | 59,86 | 59,89 | 59,94 | 59,96 | 60 |
| T2[s]x30 | 59,34 | 59,48 | 59,63 | 59,78 | 59,92 | 60,07 |

Závìr:

Porovnáním namìøeného a teoretického výsledku zjiš�ujeme, že výsledek je celkem pøesný. Chyby vzniklé pøi mìøení jsou zpùsobeny ne zcela pøesným odhadem 5 o vychýlení  kyvadla z rovnovážné polohou, nepatrným zpožïováním periody kyvadla a ne zcela pøesným odhadem polohy èoèky pro reversní kyvadlo.