# Rezonanční obvod

## Měřicí potřeby

- nízkofrekvenční generátor

- nízkofrekvenční milivoltmetr

- RLC měřič

- panel s cívkou, kondenzátorem a třemi odpory

## Obecná část

Mějme slabě tlumený fyzikální systém schopný kmitání, jenž je podroben vynuceným kmitům pomocí vnějšího zdroje. Pak při určité frekvenci budicího zdroje dojde k výraznému zvětšení amplitudy kmitů daného systému. Tento jev se nazývá rezonance a tato rezonanční frekvence je velmi blízká frekvenci tlumených kmitů daného systému bez vnějšího buzení.

S projevy rezonance se setkáváme u celé řady fyzikálních jevů: od kmitů v mechanických soustavách přes kmity akustické, kmity v plazmatu, molekulové kmity až ke kmitům v elektrických obvodech s kapacitou a indukčností. Nejznámější jsou kmity v mechanických soustavách a kmity v elektrických LC obvodech. I když se jedná o jevy zcela odlišné, můžeme na základě formální podobnosti diferenciálních rovnic popisujících tyto soustavy vysledovat analogie, platící mezi jednotlivými veličinami. Pro klasickou mechanickou soustavu s pružinou, závažím, třecí silou úměrnou rychlosti a sériový elektrický obvod RLC podle obr. 1 jsou tyto analogie uvedeny v následující tabulce:

| mechanická soustava | elektrický obvod |
| --- | --- |
| výchylka hmoty | Y | Q | náboj na kondenzátoru |
| síla pružiny |  | uC = Q/C | napětí na kondenzátoru |
| Hmotnost | M | L | indukčnost |
| tuhost pružiny | K | 1/C | - |
| rychlost hmoty | v = dy/dt | i = dQ/dt | proud obvodem |
| tlumicí síla |  | uR = R.i | napětí na odporu |
| součinitel tlumení | B | R | ohmický odpor |
| frekvence a úhlová frekvence volných kmitů v soustavě bez tlumení (je-li B = 0) |  |  | frekvence a úhlová frekvence volných kmitů v obvodu beze ztrát (je-li R = 0) |
| konstanta útlumu |  |  | konstanta útlumu |
| budicí síla |  |  | napětí zdroje |

Obr. 1

Chceme-li v kmitající soustavě udržet trvale kmity, musíme hradit ztráty energie v soustavě pomocí vnější budicí síly, jejíž průběh je většinou harmonický (viz tabulka), kde F0 [N] a U0 [V]  jsou amplitudy (max. hodnoty) budících veličin.

Budeme-li řešit pohybovou rovnici popisující mechanický oscilátor, dostaneme řešení, které se skládá ze dvou částí: první část popisuje tlumený harmonický pohyb, který by oscilátor konal v nepřítomnosti budicí síly FB , druhá část popisuje ustálené harmonické kmity s konstantní amplitudou  A  a fázovým posuvem  , což je fázové posunutí kmitů oscilátoru (hmoty) oproti budicí síle. Amplituda prvního členu klesá asymptoticky k nule, takže po jisté době zůstávají jen nucené kmity, konané se stejnou úhlovou frekvencí   , jakou má budicí síla  FB (popř. U0). Řešení tedy vypadá takto:

v mechanice:

v elektrickém obvodu:

Amplituda výchylky A  (resp. náboje na kondenzátoru QA)  i fázový úhel    (resp. )  jsou funkcí úhlové frekvence budicího zdroje   = 2f   podle vztahů:

v mechanice:						v elektrickém obvodu:

Amplituda nucených kmitů je tím větší, čím menší je rozdíl mezi frekvencí budicí síly a vlastní frekvencí oscilátoru  0  a čím je menší konstanta útlumu. Maximum amplitudy nastane pro takovou hodnotu úhlové frekvence budicí síly  rez , pro níž bude jmenovatel výrazu pro amplitudu  A (resp. QA) minimální - čili když jeho první derivace bude rovna nule. Bude to:

v mechanice:						v elektrickém obvodu:

Obr. 2   Rezonanční křivka

V takovém případě mluvíme o rezonanci. Nakreslíme-li závislost amplitudy kmitů systému na frekvenci budicího zdroje, dostaneme rezonanční křivku (obr. 2). Je-li tlumení nepatrné, je při rezonanci amplituda značná a příslušná rezonanční křivka ostrá. Při vzrůstu tlumení se rezonanční křivka rozšiřuje a zároveň se mírně posouvá její maximum.

Poznámka: pro frekvenci tlumených kmitů nebuzeného oscilátoru platí vztah   .

## Popis měření :

Obr. 3   Schéma zapojení při měření

Měření se provádí na sériovém RLC obvodu (obr. 3) napájeném nízkofrekvenčním generátorem. Napětí na kondenzátoru se měří přímo nízkofrekvenčním milivoltmetrem. Při měření je nutno zvážit, zda mohou ovlivnit přesnost měření vstupní kapacita  Ci  milivoltmetru s jeho přívodním kabelem a výstupní odpor nf generátoru Ro . Pokud ano, je nutno je zahrnout do výpočtů (hodnoty Ci a Ro jsou uvedeny na použitých přístrojích).

Frekvenci měňte v rozmezí doporučeném pro daný rezonanční obvod. Rezonanční křivku znázorněte pomocí závislosti poměru  UC /U0  na frekvenci v [Hz], kde U0 je napětí nf generátoru naprázdno. To změřte vždy ihned po změření dané rezonanční křivky tak, že odpojíte obvod a změříte napětí na výstupních svorkách generátoru.

Měření rezonanční křivky provádějte na rozsazích milivoltmetru 3 nebo 10 V. Před měřením je nutno nejdříve přesně nalézt rezonanci a nastavit velikost výstupního napětí generátoru tak, aby měřené napětí UC ani v rezonanci nepřesáhlo max. výchylku měřidla (aby nebylo nutno během měření přepínat rozsah).

## Pracovní úkol

- Proměřte a graficky (do jednoho grafu) znázorněte rezonanční křivky pro tři hodnoty odporu R . Naměřené hodnoty též uveďte do vhodné tabulky.

- Změřte hodnoty součástek R, L a C pomocí RLC měřiče. (popis viz kap. II - Potřebné znalosti k měření úloh)

- Pomocí stejnosměrného ohmmetru (je součástí běžných digitálních multimetrů) změřte ohmický odpor vinutí cívky L.

- Pro každý odpor vypočtěte konstantu útlumu, rezonanční frekvenci [Hz] a srovnejte ji s naměřenými hodnotami. Nezapomeňte, že do vzorců se musí dosazovat celkový sériový odpor obvodu, jenž je součtem odporu rezistoru, výstupního odporu generátoru a vlastního odporu vinutí cívky L.

- Vypočtěte rezonanční frekvenci, kterou by měl daný obvod beze ztrát.

## Záznam měření

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| f | U | U/U0 | f | U | U/U0 | f | U | U/U0 |
| 70 | 0,7 | 1 | 70 | 0,65 | 1 | 70 | 0,65 | 1 |
| 180 | 0,7 | 1 | 184 | 0,7 | 1,076923 | 180 | 0,7 | 1,076923 |
| 250 | 0,75 | 1,071429 | 247 | 0,75 | 1,153846 | 294 | 0,8 | 1,230769 |
| 310 | 0,8 | 1,142857 | 303 | 0,8 | 1,230769 | 351 | 0,9 | 1,384615 |
| 373 | 0,85 | 1,214286 | 342 | 0,85 | 1,307692 | 398 | 1 | 1,538462 |
| 410 | 0,9 | 1,285714 | 370 | 0,9 | 1,384615 | 424 | 1,1 | 1,692308 |
| 455 | 0,95 | 1,357143 | 398 | 0,95 | 1,461538 | 451 | 1,2 | 1,846154 |
| 492 | 1 | 1,428571 | 416 | 1 | 1,538462 | 471 | 1,3 | 2 |
| 580 | 1,05 | 1,5 | 433 | 1,05 | 1,615385 | 490 | 1,4 | 2,153846 |
| 655 | 1 | 1,428571 | 455 | 1,1 | 1,692308 | 507 | 1,5 | 2,307692 |
| 689 | 0,95 | 1,357143 | 472 | 1,15 | 1,769231 | 517 | 1,6 | 2,461538 |
| 707 | 0,9 | 1,285714 | 487 | 1,2 | 1,846154 | 531 | 1,7 | 2,615385 |
| 733 | 0,85 | 1,214286 | 498 | 1,25 | 1,923077 | 543 | 1,8 | 2,769231 |
| 756 | 0,8 | 1,142857 | 515 | 1,3 | 2 | 551 | 1,9 | 2,923077 |
| 777 | 0,75 | 1,071429 | 527 | 1,35 | 2,076923 | 561 | 2 | 3,076923 |
| 800 | 0,7 | 1 | 542 | 1,4 | 2,153846 | 569 | 2,1 | 3,230769 |
| 824 | 0,65 | 0,928571 | 557 | 1,45 | 2,230769 | 575 | 2,2 | 3,384615 |
| 850 | 0,6 | 0,857143 | 573 | 1,5 | 2,307692 | 586 | 2,3 | 3,538462 |
| 872 | 0,55 | 0,785714 | 593 | 1,55 | 2,384615 | 592 | 2,4 | 3,692308 |
| 914 | 0,5 | 0,714286 | 632 | 1,6 | 2,461538 | 601 | 2,5 | 3,846154 |
| 946 | 0,45 | 0,642857 | 663 | 1,55 | 2,384615 | 608 | 2,6 | 4 |
| 981 | 0,4 | 0,571429 | 674 | 1,5 | 2,307692 | 611 | 2,65 | 4,076923 |
| 1034 | 0,39 | 0,557143 | 689 | 1,45 | 2,230769 | 616 | 2,7 | 4,153846 |
| 1094 | 0,3 | 0,428571 | 697 | 1,4 | 2,153846 | 621 | 2,75 | 4,230769 |
|  |  |  | 709 | 1,35 | 2,076923 | 626 | 2,8 | 4,307692 |
|  |  |  | 718 | 1,3 | 2 | 634 | 2,85 | 4,384615 |
|  |  |  | 729 | 1,25 | 1,923077 | 639 | 2,9 | 4,461538 |
|  |  |  | 739 | 1,2 | 1,846154 | 658 | 2,85 | 4,384615 |
|  |  |  | 747 | 1,15 | 1,769231 | 664 | 2,8 | 4,307692 |
|  |  |  | 757 | 1,1 | 1,692308 | 668 | 2,75 | 4,230769 |
|  |  |  | 768 | 1,05 | 1,615385 | 670 | 2,7 | 4,153846 |
|  |  |  | 775 | 1 | 1,538462 | 674 | 2,65 | 4,076923 |
|  |  |  | 791 | 0,95 | 1,461538 | 680 | 2,6 | 4 |
|  |  |  | 802 | 0,9 | 1,384615 | 686 | 2,5 | 3,846154 |
|  |  |  | 816 | 0,85 | 1,307692 | 694 | 2,4 | 3,692308 |
|  |  |  | 882 | 0,65 | 1 | 707 | 2,2 | 3,384615 |
|  |  |  |  |  |  | 720 | 2 | 3,076923 |
|  |  |  |  |  |  | 734 | 1,8 | 2,769231 |
|  |  |  |  |  |  | 760 | 1,5 | 2,307692 |
|  |  |  |  |  |  | 780 | 1,3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 822 | 1 | 1,538462 |
|  |  |  |  |  |  | 865 | 0,8 | 1,230769 |
|  |  |  |  |  |  | 894 | 0,7 | 1,076923 |
|  |  |  |  |  |  | 912 | 0,65 | 1 |

Naměřené hodnoty:

R1 = 9,68kΩ

R2 = 5,29kΩ

R3 = 1,8kΩ

RL = 1,59kΩ

C = 13,5nF

L = 4,40H

Ci = 114pF

R0 = 50(

## Grafické znázornění rezonanční křivky

## Výpočet

Konstanty útlumu:

b1 = 1100,0 Ω.H-1

b2 = 601,14 Ω.H-1

b3 = 204,55 Ω.H-1

Úhlové frekvence:

Ωrez1 = 3796,70 Hz

Ωrez2 = 4014,00 Hz

Ωrez3 = 4093,83 Hz

Rezonanční frekvence:

f1 = 604,265 Hz

f2 = 638,8492 Hz

f3 = 651,3953 Hz

### Pro obvod beze ztrát

Úhlová frekvence:

Rezonanční frekvence:

## Závěr:

Z výpočtů je patrné, že se vrůstající konstantou útlumu klesá rezonanční frekvence a také amplituda napětí. Rozdíly mezi naměřenými a spočtenými rezonančními frekvencemi jsou minimální, tudíž mohu měření považovat za úspěšné.