# Měření energetického spektra záření gama scintilačním detektorem

## Obecná část

Scintilační počítač detekuje ionizující záření tak, že mění část nebo celou energii, kterou ztratila nabitá částice ve scintilátoru, ve světlo.

Scintilační počítač se skládá ze tří základních částí:

scintilátor - dochází v něm ke vzniku záblesků

světlovodič - prostředí zprostředkující dobrý optický kontakt

fotonásobič - mění světelné impuls na elektrické

Ve scintilátoru dochází k luminiscenci. Luminiscence je jev, znamenající pohlcení energie a vyslání záření. Jestliže dojde k vyslání záření pod účinkem jaderného záření, nazývá se jev scintilace.

Luminiscenční centra  se v krystalu vytvářejí zavedením iontů aktivátoru do krystalové mříže, což způsobí její defekt. Teoreticky lze ukázat, že každá taková porucha pravidelnosti v krystalové struktuře vede ke vzniku diskrétních energetických hladin zakázané oblasti mezi energetickými pásmy.

Je-li v takto aktivovaném krystalu vyvolána ionizace fotonem nebo nabitou částicí a je-li přitom uvolněn elektron z obsazené energetické hladiny s dostatečně velkou energií, přeskočí do prázdného vodivého pásma. Během pobytu v tomto pásmu je elektron zachycen luminiscenčním centrem ve vzbuzeném stavu na některé vyšší energetické hladině. Přejde-li elektron z této vyšší energetické hladiny na nižší hladinu, dojde k emisi luminiscenčního záření, které se nazývá fluorescence. Kromě toho může nastat i vyslání zpožděného luminiscenčního záření, čili fosforescence.

Světlovodičem prochází záblesk ze scintilátoru do fotonásobiče. Celý systém je uzavřen ve vzduchoprázdné skleněné trubici. Účinkem světelného záblesku, který vznikl ve scintilátoru, je vyražen z fotokatody elektron, který je elektrickým a magnetickým polem nasměrován a značně urychlen na první dynodu. Z té vyrazí sekundární elektrony, které jsou opět nasměrovány na další dynodu atd., až z poslední dynody už vyráží silný svazek elektronů, který dopadá na anodu.

## Měřící potřeby:

- Spektrometr Robotron 20050

- scintilační sonda

- neznámý vzorek

- cesium Cs 137

- posuvný stojan s držákem pro scintilační sondu

- gama zářič

- vykreslovací zařízení

## Postup měření

Scintilační sondu připojíme ke spektrometru. Sonda je upevněna v držáku, který lze posouvat po stojanu svislým směrem. Radioaktivní preparáty vkládáme do otvoru v hliníkovém válečku. Váleček má takovou výšku, že při posunu sondy s krystalem k němu až na doraz můžeme na svislé stupnici přečíst nulovou vzdálenost. Vzdalováním se od válečku volíme libovolnou vzdálenost sondy od zářiče, jejíž hodnotu budeme potřebovat při výpočtech.

V našem případě: vzdálenost preparátu - sonda = 30 mm

Jednokanálový amplitudový analyzátor třídí impulsy přivedena na jeho vstup podle amplitudy v rozsahu 1-100  V u nás diferenciálně. Abychom energetické spektrum měřeného záření gama dostali do rozmezí možností analyzátoru impulsů, musíme nastavit optimální pracovní režim pro scintilační počítač.

## Měření

Použil jsem následující hodnoty:

optimální zesílení	   12
šířka kanálu		050
počet cyklů 		010
konečná hladina		100

Pro oba zářiče, jak pro CS 137, tak i pro neznámý zářič jsem pomocí vykreslovacího zařízení vykreslil graf spektra, které jsem popsal a vyznačil důležité hodnoty a body.

## Zpracování výsledků měření

- Energická rozlišovací schopnost   (P)

pološířka : 560 - 486 = 74  kanálů   (   přepočítat na KeV
kanál E0 = 526 . . . . . . . . . . 662 KeV

526 . . . . . . . . . . . 662 KeV
  74 . . . . . . . . . . .    x   KeV



kanál (E = 74 . . . . . . . . . . 93,13 KeV

- Celková detekční účinnost detektoru (f)
Definuje se jako:


nr	je celkový počet registrovaných částic (impulzů) za jednotku času
nc	je celkový počet kvant γ dopadlých na čelní plochu detektoru za jednotku času
A	aktivita zářiče = počet rozpadů za jednotku času
an	tzv. výtěžnost = počet kvant záření γ dané energie, vzniklých při jednom rozpadu
g	geometrický faktor = udává poměr počtu kvant záření γ letících do prostorového úhlu vymezeného plochou detektoru, k počtu všech kvant γ vyletujících ze zářiče:

                                                   
r	poloměr detektoru
h	vzdálenost zářiče od detektoru

## Závěr:

Energická rozlišovací schopnost je 14,06 %. Celková detekční účinnost detektoru je 0,64%. Podle tabulek jsem podle fotopíků určil, že neznámý zářič je 22Na (10042001-521034).