Zkouška 27. ledna 2009, u některých otázek v závorce počet bodů

(3) Popište strukturu komunikace, komunikační protokoly a předávání dat v RM ISO/OSI

Entita – aktivní činnost, program nebo HW; Vrstva N – poskytovatel služby, Vrstva N+1 uživatel služby. Body poskytování služby (SAP) – jednoznačně identifikovatelná místa v rámci rozhraní.

SDU - uživatelská data transparentně předávaná vrstvou

ICI - parametry předávané při volání služeb podvrstvy

PCI - řídící informace protokolu mezi partnerskými entitami ve stejnolehlých

vrstvách komunikujících systémů

IDU - veškerá informace předávaná prostřednictvím přístupového bodu služby (SAP)

mezi vrstvami: PCI+SDU+ICI

PDU - datová jednotka protokolu mezi partnerskými entitamu ve stejnolehlých

vrstvách komunikujících systémů. Kombinace PCI (hlavička) a SDU (data)

(1) Uveďte obecný vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí

vpřenosová = vmodulační * log2(n) [bit/s, Baud, počet signálových prvků]

(1) Jak se nazývá proces přizpůsobení digitálního signálu pro přenos digitálním prostředím?

Kódování

(1) Jaký způsobem se nalezne prostředek bitového intervalu v případě asynchronního přenosu dat?

Je ohraničen značkami (stavy, signálovými prvky), které vymezují začátek a konec bitového intervalu. (Doporučuju prostudovat rozdíl mezi asynchronním a arytmickým přenosem).

Popište přenosové techniky a topologie používané v satelitním mikrovlném pásmu 1-40Ghz.

1-40GHz – pozemní mikrovlnné pásmo

1-10GHz – satelitní mikrovlnné pásmo – nad 10GHz velký útlum -> déšť způsobuje poruchy

Topologie	2bodové spoje (Vysílač -> satelitní anténa -> Přijímač)

Všesměrový spoj (Vysílač -> satelitní anténa -> hodně příjemců)

Rozhraní RS-422 – charakteristika, signály, zapojení, pracovní režimy

Přenos přes kroucenou 2 linku. Potřeba ukončovacích odporů na konci vedení. Může být zapojeno až 10 přijímačů na 1 vysílač. Přenosová rychlost až 2.5Mb/s. Vzdálenost až 1200m.

Signál je diferenciální s úrovněmi „0“ kladná polarita, „1“ záporná polarita.

Jaký způsobem se adresuje v sítích Frame Relay?

  - používá jako adresy identifikátory datového spojení (DLCI)

  - neadresují samotné zařízení, ale specifikují a rozlišují virtuální okruh mezi uživatelem a přístupovým bodem sítě

Vysvětlete pojem „scrambler“ a kodovani HDB3.

scrambler – kódovací zařízení, mění sled bitů vkládáním pseudonáhodných bitových sekvencí, nebo nahrazováním posloupností opakujících se bitů, nekumuluje stejnosměrnou složku

scrambling – odstraňuje posloupnosti stejných bitů způsobujících ztrátu synhronizace

HDB3 – řeší nedostatek kódování Bipolar-AMI – dlouhé posloupnosti 0

- na výstup se pouští nejvýše 3 po sobě jdoucí nuly, čtvrtá nula kódována jako 1, ale má opačnou polaritu, než by daná 1 měla mít

Vysvětlete princip Offset PSK (OQPSK) modulace.

Jestliže se 2 bitové proudy posunou o ½ bitového intervalu, pak se minimalizují fluktuance amplitud, poněvadž fáze se nikdy nezmění o PI.

Získá se z QPSK zpožděním lichých bitů o polovinu bitového intervalu vůči proudu sudých bitů.

Vypočtěte zabezpečení zprávy 10011 zabezpečovacím polynomem 111.

11:

10011|00

111

---

01111|00

0111

---

00001|00

00001|11

---

00000|11

Vysvětlete princip a nevýhody řízení opravy chyba „Go-Back-N“

  - založeno na principu sliding window, pokud při příjmu nedojde k chybě dat, rámec ACK uvádí číslo očekávaného rámce

  - pozitivní potvrzování - rámec RR, pigybacking

  - pokud dojde k chybě dat – negativní potvrzení rámce REJ i, i je číslo poškozeného rámce, rámce za i zahazuje a vysílač musí posílat od i znovu

  - nevýhody – opakují se jíž vyslané rámce protože je příjemce zahodil

Jakou rychlostí se vysílá PLCP záhlaví v sítích typu 802.11

802.11 	long PLCP preamble 1Mb/s (DBPSK) PLCP header 1Mb/s (DBPSK)

802.11b	short PLCP preamble 1Mb/s (DBPSK) PLCP header 2Mb/s (DQPSK)

802.11a,g	OFDM PLCP preamble/header 6Mb/s (or one of mandatory speeds)

(2) S jaký rozsahem čísel rámců a velikostí vysílacího a příjímacího okénka vystačíme při použití „Selective Reject ARQ“

Při vysílání okénko nepřekročíme, ale můžeme ho překročit při potvrzování => N = 2K + 1

(3) Popište pracovní režimy protokolů linkové vrstvy

Režim výzvy (pooling) – přenos dat z podřízených do řídící stanice (pořadí určuje řídící a vyzývá k přenosu).

Režim výběru (selection) – přenos z řídící stanice do podřízených

---

NRM – Normal Response Mode – jedna primární (řídící) stanice a jedna nebo více stanic sekundárních, střídají se režimy výzvy a výběru, nevyvážená konfigurace, adresa označuje vždy sekundární stanici

ABM – Asynchronous Balanced Mode – vyvážená

konfigurace, 2 kombinované stanice, obě mohou vysílat i přijímat příkazy i odpovědi, data se přenáší jako příkazy v režimu výběr, režim výzvy se používá pro k vyžádání potvrzení nebo o hlášení stavu protější stanice; stanice současně primární i sekundární, každá smí samovolně zahájit vysílání

ARM – Asynchronous Response Mode – vyvážená konfigurace, 2 dvojice primární a

sekundární stanice, informace se přenáší pouze jako příkazy, potvrzení pouze jako odpovědi, nutno řešit konflikty, kdy chce P i S vysílat současně v jednom směru; sekundární stanice smí samovolně začít komunikovat s primární

(2) Nakreslete formát adresy protokolu HDLC

(1) Na jaké podvrstvy se dělí linková vrstva v modelu IEEE 802 lokálních počítačových sítí a co tyto podvrstvy zajištují?

MAC (Media Access Control) – fyzické adresování, řízení přístupu k médiu, HW závislá

LLC (Logical Link Control) – (de)multiplexace protokolů vysílaných z/na MAC, řízení toku a zabezpečení proti chybám

Jakou strukturu má pole LLC v modelu IEEE 802

(1) Co označuje a jak vypadá pole SFD v Ethernetu?

Oktet 10101011 označující konec preambule ethernetového rámce.

(1) K čemu slouží NAV v sítích 802.11

Network Alocation Vector – registr, do kterého si stanice zapisují dobu, po kterou nemají vysílat (zjistí odposlechem RTS momentálně vysílající stanice).

(1) Jaký je rozdíl v zařízeních Annex A a Annex B?

Annex A předpokládá analogovou linku pro přenos hlasu (300 – 3400 Hz), přenosové pásmo tak je 25 – 1104 kHz.

Annex B předpokládá ISDN linku, která potřebuje větší rozsah frekvencí, přenosové pásmo začíná až na 138 kHz.

(1) Jaký typ kodovani používá Ethernet 100BaseT?

4B/5B

(1) Jaké kodovani používá FDDI?

4B/5B, NRZI

(1) S jakou frekvencí vysílá data na kruhu FDDI?

125 MHz – frekvence hodin; 100 Mb/s – rychlost přenosu (Každých 125 mikrosekund generován rámec (v isochronním provozu) – asi není důležité)

(2) Jak vypadá „Token“ na kruhu FDDI (popište jednotlivá pole)?

Preambule – 16 pětic bitů pro synchronizaci

SD – start delimiter – nedatové kombinace J a K

FC – frame kontrol – 1 oktet řízení (C synch./asynch. přenos, L délka adresy 16/48, ZZZZ kód typu rámce)

ED – end delimiter – ukončení rámce, symboly T

(1) Jakou modulaci používá ADSL?

DMT (Discrete MultiTone) [podle Googlu závisí na výrobci zařízení a používá se taky CAP a QAM modulace (v USA) ale tyto nejsou s DMT kompatibilní protože DMT má více než jednu nosnou frekvenci]

(2) Jak dlouhý je rámec DS-1? Jakou rychlostí se vysílá?

F-bit + 24 osmibitových kanálů s přenosovou rychlostí 64kbit/s

Tzn. 24*8 + 1 = 192 + 1 = 193bitů

(2) Jaký je rozdíl mezi BSS (Basic Service Set) a ESS (Extended Service Set) v sítích 802.11?

BSS-2 nebo více stanic, které používají stený protokol MAC a soupeří o přístup do sdíleného bezdrátového média

ESS- DS a jím propojení BSS

(DS – 2 a více propojených BSS, k přístupu do DS slouží Access Point AP)

[přednáška 13_wlan.pdf – str. 13-16 ; doporučuju prohlédnout]

Na kolik kanálů se dělí přenosové pásmo 2,4GHz při použití FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)? Jak jsou široké?

75 kanálu; šířka pásma 1MHz

(poznámka: DSSS 14 kanálů/22MHz)

Nakreslete HW realizaci zabezpečení generujícím polynomem x4+x3+1

V jakém případě se použijí všechny 4 adresní pole v sítích 802.11 ?

Při adresování uvnitř DS v infrastrukturované síti

Popište strukturu buňky v ATM.

GFC	- General Flow Ctrl, obecné řízení toku (obecně se nepoužívá a zůstává default)

VPI	- Virtual Path Identifier - identifikátor virtuální cesty

VCI	- Virtual Channel Identifier – spolu s VPI identifikuje další mezilehlý cíl ATM

buňky na cestě k cíly

PT		- Payload Type – typ obsahu části datové buňky

CLP	- Cell Lost Parity – 1 indikuje zda je možné při extrémním zahlcení sítě buňku

zahodit (zvuku ztráta buňky nic neudělá ale datům ano)

HEC	- CRC samotné hlavičky buňky (x8+ x2+x+1) – 1bitové chyby opravuje

vícebitové detekuje

Na kolik nosných frekvencí je rozděleno pásmo ADSL

256; u ADSL G.Lite 128 nosných

Jaké typy služeb poskytuje ATM, popište jejich…

CBR – konstantní rychlost přenosu, garance max. přenosového zpoždění, vyhrazené buňky pro CBR přenos, které nemohou být použity jinak (nekomprimované video a zvuk, propojení ústředen)

VBR – proměnná bitové rychlost, dohodnuta min. a max. kapacita, nevyužité buňky mohou být využity jinak; rezervace max. přenosové kapacity (real-time – komprimované video/zvuk; non-real-time – dávkové přenosy, transakční/rezervační systémy)

ABR – dostupná bitová rychlost; rezervace min. přenosové kapacity, vyšší kapacitu než min. použije, pokud jsou volné zdroje (propojení LAN sítí)

UBR – nespecifikovaná rychlost, žádné garance, využívá zbylé pásmo