## Slide 1: Protokol ARP (RFC 826)
Martin Sloup

## Slide 2: Popis protokolu
Převod adresy protokolu síťové vrstvy na adresu linkové vrstvy (a obráceně v případě RARP)
Dnes převážně převod IPv4 adresy na MAC
Postaven nad protokolem linkové vrstvy

## Slide 3: Formát rámce
Operace
  ARP Request(1)
  ARP Reply(2)
  RARP Request (3)
  RARP Reply (4)

## Slide 4: ARP Cache
Cache tabulka přiřazení adresy síťové vrstvy (IP) k adrese linkové vrstvy (MAC)
Výpis pomocí příkazu arp -a

## Slide 5: Speciální ARP požadavky
ARP Probe (SPA= 0.0.0.0)
  Testování obsazení IP adresy před přiřazení IP adresy adaptéru
ARP announcements (Bcast, TPA=SPA, THA= 0)
  Ohlášení přiřazení/změny IP adresy k dané MAC
  Požití i při load-balancingu příchozí komunikace mezi síťové karty

## Slide 6: Zneužití ARP pro útoky Man-in-the-Middle
Princip
  Odešleme ARP Reply
    SHA=útočníkova MAC
    SPA=IP adresa, za kterou se chceme vydávat
    THA=cílová MAC
    TPA=cílová IP
Detekce
  Na stanicích pomocí arpwatch, xarp, …
  Na chytřejších switchích pomocí Dynamic ARP Inspection
Obrana
  Statická ARP tabulka
  DAI a zahození paketu / shození portu

## Slide 7: Zneužití ARP pro útoky Man-in-the-Middle II.

## Slide 8: ARP a IPv6
ARP nahrazeno Neighbor Discovery Protokolem
Mapování MAC do IPv6 adresy

## Slide 9: Dotazy?