1)Vysvětlete a definujte základní pojmy a veličiny mechaniky: síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice a její moment.

Síla: (str.13)

- síla je vektor, který podle 2.Newtonova zákona udílí hmotnému bodu o hmotnosti m zrychlení , tj. [N = kgms-2]

- síla je určena nositelkou p a velikostí F=, působištěm

- sílu  lze rozložit do složek Fx, Fy, Fz : , kde i,j,k jsou jednotkové vektory souřadnicových os kartézské souřadnicové soustavy x,y,z. Velikost síly a směrové úhly (,(,(  jsou , ,

- veličina prostřednictvím níž měříme vzájemné působení mezi tělesy, příčina pohybu

Moment: (str.16)

  - síla má na těleso účinek posuvný nebo otáčivý

- posuvný účinek je definován, intenzita účinku F= [N]

- otáčivý účinek síly k bodu nebo ose se nazývá moment

- k bodu: - je definován vektorovým součinem ;

- k ose: - je definován jako pravoúhlý průmět momentu síly k bodu O do této osy. Lze jej vektorově vyjádřit skalárním součinem

- moment síly k ose je invariantní na volbu bodů A na nositelce síly p a O na ose o

obr:

-      moment síly k ose o je nulový, pokud jsou osa o  nositelka síly n různoběžky nebo

rovnoběžky

Silová dvojice a její moment: (str. 18)

- soustava dvou stejně velikých opačně orientovaných sil a  ležících na rovnoběžných nositelkách p1 a p2 se nazývá silová dvojice.

- účinek silové dvojice se projevuje pouze momentem

- moment silové dvojice k bodu:

- moment silové dvojice k ose:

2)Uveďte podmínky náhrady (ekvivalence) a rovnováhy prostorové soustavy sil procházející společným bodem.

Náhrada: (str. 22)

- Síly , kde i = 1,2..n, dané velikostmi Fi= a směrovými úhly(i ,(i ,(i nositelek, lze posunout do společného působiště O. To ztotožníme s počátkem souřadnicové soustavy x,y,z

- Výslednice této soustavy sil je dána vztahem

- Rozepsáním do souřadnicových os dostaneme 3 složkové podmínky náhrady(ekvivalence) pro složky Fx, Fy ,Fz výslednice

- Velikost výslednice i směrové cosiny jsou stejné jako u otázky 1)

- Maticově:

, kde e viz 1) a A je asi matice směrových úhlů

Rovnováha: (str. 23)

- Soustava sil je v rovnováze (tvoří rovnovážnou soustavu sil), jestliže je splněna vektorová podmínka rovnováhy

- Jejím rozepsáním do souřadnicových os dostaneme složkové podmínky rovnováhy

- Momentová podmínka rovnováhy:

- Silové účinky rovnováhy můžeme nahrazovat momenty k vhodně zvoleným osám  přičemž jednotkové vektory musí splňovat podm:

3) Sílu nahraďte (ekvivalentně) silou na rovnoběžné nositelce a silovou dvojicí. Jakými způsoby lze nahradit silovou dvojici?

- Protože moment silové dvojice je nezávislý na poloze bodu (je volným vektorem), lze jej libovolně translačně přemístit. Silovou dvojici lze pootočit v její rovině, libovolně ji posunout a nahradit jinou dvojicí, která splňuje podmínky přiřazení k momentu:velikost otáčivého účinku , kolmost její roviny k  a smysl otáčivého účinku.

- V počátku O připojíme k dané síledvě stejně velké opačně orientované síly a - na společné nositelce p´// p. Připojené síly se navzájem ruší a tudíž neovlivňují účinek síly  na těleso.

- Síly a -tvoří silovou dvojici s momentem a spolu s přemístěnou silou  ekvivalentně nahrazují původní sílu

Obr:

4) Uveďte různé druhy uložení hmotného bodu bez a se třením a vyjádřete reakce a počet stupňů volnosti

Volný bod:

- může v prostru zaujmout libovolnou polohu L určenou v pravoúhlé soustavě souřadnic souřadnicemi x,y,z

- Souřadnice jsou nezávislé, neboť bod není vystaven účinkům vazeb

- Má 3 stupně volnosti – počet nezávislých souřadnic, které jednoznačně určují polohu

…v technických aplikacích je pohyblivost bodu často snížena vazbami, pak hovoříme o vázaném bodu. Počet stupňů volnosti  je dán vzorcem n=3-(, kde ( je počet neznámých složek sil, přenášených vazbami

…síly, kterými vazby působí na bod , nazýváme síly reakční nebo reakce vazeb, budeme je označovat(ve směru normál), (v tečné rovině) a (pro výsledné reakce)

…vazby mohou být jednostranné (N působí jen v jednom smyslu) nebo oboustranné, zjednodušení - ideální vazby (na dokonale hladkých plochách)

Bod vázaný k ploše: (str.25)

- Má sníženou pohyblivost o 1 stupeň volnosti v důsledku vyzby v obecném tvaru:     f(x,y,z) = 0 ( n = 2

- Ideální vazba působí na bod normálovou reakcí , reálná vazba působí navíc tečnou reakcí v tečné rovině (

- Tečná reakce závisí na pohybu bodu, pokud se bod pohybuje, tečná reakce(smykové tření) působí proti rychlosti

, kde f je součinitel smykového tření (závisí na rychlosti)

- Pokud se bod nepohybuje tečná reakce musí splňovat podmínku , kde fa je součinitel adhezního tření – za klidu(závisí na materiálu, mazání a mikrokorozi) a Fa je adhezní síla

- Obr:

Bod vázaný ke křivce: (str.26)

- Má sníženou pohyblivost o 2 f1(x,y,z) = 0, f2(x,y,z) = 0

- Tyto rovnice definují křivku po niž se bod pohybuje

- Ideální vazba působí na bod dvěma neznámými složkami reakce  a v normálové rovině ke křivce

- Reálná vazba působí navíc na pohybující se bod tečnou reakcí  proti rychlosti

- Obr:

Bod nepohyblivý: (str.26)

- může být staticky určitě uložený (třeba třemi pruty)((=3, n=0) nebo staticky neurčitě uložený ((>3, n<0)

…HB je ve statické rovnováze (ve stavu klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém) pokud všechny akční a reakční síly splňují podmínky rovnováhy

…u nepohyblivého bodu se vyšetřují reakce uložení

…u pohyblivého se kromě reakcí vyšetřují tzv. přídavné síly pro udržení bodu v předepsaném pohybu nebo rovnovážná poloha

5) Definujte rychlost a zrychlení bodu a vyjádřete tyto vektory složkami v různých souřadnicových soustavách.

- Spojitá křivka , po které se pohybuje bod v prostoru, se nazývá trajektorie nebo dráha bodu. Je určena závislostí jeho průvodiče na čase

- Základními kinematickými veličinami bodu jsou jeho rychlost  [ms-1]a zrychlení [ms-2]

Kartézská SS: (str.31)

- Zde je pohyb bodu určen parametrickými rovnicemi x=x(t) cz.

- Vektorový tvar

- Derivací podle času dostaneme rychlost ve tvaru

- Souřadnicové složky:

- Velikost rychlosti:

- Další derivací dostaneme zrychlení:  o složkách

Válcová SS: (str.32)

- Zde je pohyb bodu popsán parametrickými rovnicemi  cz.((, (, z)

- Válcové souřadnice:

- Zvláštním případem válcových souřadnic jsou polární souřadnice , kdy se bod pohybuje v rovině a z = 0.

- Pro výpočet zrychlení v polárních souřadnicích je nutné si vyjádřit průvodič v Gaussově rovině

- obr:

Přirozený SS:

- K(S,R) – oskulační kružnice, aproximace křivky kružnice v okolí bodu L

- Rovina kolmá k t procházející bodem L je normálová rovina bodu L. Průnik oskulační a normálové roviny je hlavní normála s orientací od středu křivosti. Doplníme pravoúhle pravotočivě směrem b – binormála

- vektory tvořící původní trojhran bodu L

- obr: