16) Formulujte D´Alembertův princip a věty o pohybu soustavy hmotných bodů

- Nechť na volné nebo na pohyblivě uložené těleso působí vnější síly, libovolný hmotný element tělesa se pohybuje zrychlením

- Zaveďme setrvačnou sílu , působící proti smyslu zrychlení

- Výsledná setrvačná síla a setrvačná silová dvojice nahrazují elementární síly v počátku

- Pohybová rovnice i-tého bodu:

- Přesunutím sil v rovnici do počátku připojíme dvojice o momentech:

D´Alembertův princip:

- Vyjadřuje stav dynamické rovnováhy vnějších a setrvačných silových účinků

- Lze jej vyjádřit vektorovými podmínkami rovnováhy  a

Věta o pohybu středu hmotnosti:

- střed hmotnosti S se pohybuje s takovým a, jako by do něj byla soustředěna hmotnost a

přesunuty (rovnoběžné) statické vnější síly.

- střed hmotnosti soustavy hmotných bodů:

- derivujeme podle t:

- další derivace: …věta o pohybu středu hmotnosti

17) Uveďte impulsové věty pro soustavu hmotných bodů

Hybnost:

- Je dána hybností hmotnosti tělesa soustředěné v jeho středu hmotnosti

Moment hybnosti:

- Vztah je analogický s momentem hybnosti HB

I. impulsová věta(o změně hybnosi):

Pro i-tý bod platí:

-  , kde jsou impulsy vnějších sil

II. Impulsová věta(o změně momentu hybnosti):

Pro i-ý bod platí:

- ,kde integrály jsou impulsmomenty vnějších sil  k počátku O resp. ke středu hmotnosti S tělesa

III. Impulsová věta (o změně kinetické energie):

Pro i-tý bod platí:

18) Vysvětlete základní pojmy elastostatiky: kontinuum, materiál homogenní a izotropní, vnější síly, vnitřní síly, normálové a tečné (smykové) napětí

- Kontinuum – materiál je kontinuum, tj. prostředí, v němž jsou zákony odvozené pro elementární objem platné i pro makroskopický útvar

- Homogenní materiál – fyzikální vlastnosti jsou v celém tělese shodné

- Izotropní materiál – jeho vlastnosti jsou ve všech směrech totožné

- Vnější síly – síly zatěžující strojní součásti a konstrukce

- povrchové – působí na povrch tělesa

- osamělé – působí na velmi malou plochu

- spojité – jsou rozloženy po určité ploše součásti a tvoří spojité zatížení

[Pa]

- objemové – působí na objem tělesa

- síly, které vznikají účinkem silového pole na každý element objemu

daného tělesa (vlastní tíha, magnetické a elektrické síly nebo setrvačné síly)

- definovány zatížením na jednotku objemu [Pa]

- Vnitřní síly – vznikají deformačními účinky vnějších sil působících na těleso, napětí – intenzita vnitřních sil

- Normálové napětí - [Pa]

- Smykové napětí - [Pa]

19) Vysvětlete vztah mezi napětím a poměrným prodloužením u jednoosé napjatosti v tahu

- Poměrné prodloužení je definováno vztahem , kde l je původní délka

- Smluvní napětíkde A0  je původní průřez

- Vztah mezi poměrným prodloužením a napětím se určuje pomocí materiálových zkoušek. Zkušební tyčka je upnuta mezi čelisti trhacího stroje a je namáhána tahovou silou F. Zařízení měří velikost síly F a prodloužení (l. Vzniklý diagram, závislosti napětí na poměrném prodloužení, obsahuje několik důležitých bodů.

- Mez úměrnosti - (U – do této hodnoty má napětí lineární průběh, do této meze vyjadřuje závislost Hookeův zákon  kde E je modul pružnosti v tahu

- Mez pružnosti - (E – horní hranice napětí, z níž se tyč po odlehčení vrátí zpátky do původní nedeformované polohy

- Mez kluzu - (K – při této hodnotě napětí dojde k velkému růstu deformace bez podstatného růstu napětí

- Mez pevnosti - (P – největší dosažené napětí po kterém dojde k přetržení tyčky

- Jednoosá napjatost:

20) Odvoďte vzorec pro prodloužení tyče namáhané tahem

- kde N(x) je vnitřní síla