1)Vysvětlete a definujte základní pojmy a veličiny mechaniky: síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice a její moment.

Síla: (str.13)

- síla je vektor, který podle 2.Newtonova zákona udílí hmotnému bodu o hmotnosti m zrychlení , tj. [N = kgms-2]

- síla je určena nositelkou p a velikostí F=

- sílu  lze rozložit do složek Fx, Fy, Fz : , kde i,j.k jsou jednotkové vektory souřadnicových os kartézské souřadnicové soustavy x,y,z. Velikost síly a směrové úhly (,(,(  jsou ,  cz.

Moment: (str.16)

  - síla má na těleso účinek posuvný nebo otáčivý

- posuvný účinek je definován, intenzita účinku F= [N]

- otáčivý účinek síly k bodu nebo ose se nazývá moment

- k bodu: - je definován vektorovým součinem ;

- k ose: - je definován jako pravoúhlý průmět momentu síly k bodu O do této osy. Lze jej vektorově vyjádřit skalárním součinem

- moment síly k ose je invariantní na volbu bodů A na nositelce síly p a O na ose o

Silová dvojice a její moment: (str. 18)

- soustava dvou stejně velikých opačně orientovaných sil a  ležících na rovnoběžných nositelkách p1 a p2 se nazývá silová dvojice.

- účinek silové dvojice se projevuje pouze momentem

2)Uveďte podmínky náhrady (ekvivalence) a rovnováhy prostorové soustavy sil procházející společným bodem.

Náhrada: (str. 22)

- Síly , kde i = 1,2..n, dané velikostmi Fi= a směrovými úhly(i ,(i ,(i nositelek, lze posunout do společného působiště O. To ztotožníme s počátkem souřadnicové soustavy x,y,z

- Výslednice této soustavy sil je dána vztahem

- Rozepsáním do souřadnicových os dostaneme 3 složkové podmínky náhrady(ekvivalence) pro složky Fx, Fy ,Fz výslednice

- cz.

- Velikost výslednice i směrové cosiny jsou stejné jako u otázky 1)

- Maticově: , kde e viz 1) a A je asi matice směrových úhlů

Rovnováha: (str. 23)

- Soustava sil je v rovnováze (tvoří rovnovážnou soustavu sil), jestliže je splněna vektorová podmínka rovnováhy

- Jejím rozepsáním do souřadnicových os dostaneme složkové podmínky rovnováhy  cz.

- Momentová podmínka rovnováhy:

- Silové účinky rovnováhy můžeme nahrazovat momenty k vhodně zvoleným osám

3) Sílu nahraďte (ekvivalentně) silou na rovnoběžné nositelce a silovou dvojicí. Jakými způsoby lze nahradit silovou dvojici?

- Protože moment silové dvojice je nezávislý na poloze bodu(je volným vektorem), lze jej libovolně translačně přemístit. Silovou dvojici lze pootočit v její rovině, libovolně ji posunout a nahradit jinou dvojicí, která splňuje podmínky přiřazení k momentu:velikost otáčivého účinku , kolmost její roviny k  a smysl otáčivého účinku.

- V počátku O připojíme k dané síledvě stejně velké opačně orientované síly a - na společné nositelce p´// p. Připojené síly se navzájem ruší a tudíž neovlivňují účinek síly  na těleso.

- Síly a -tvoří silovou dvojici s momentem a spolu s přemístěnou silou  ekvivalentně nahrazují původní sílu

4) Uveďte různé druhy uložení hmotného bodu bez a se třením a vyjádřete reakce a počet stupňů volnosti

Volný bod:

- může v prostru zaujmout libovolnou polohu L určenou v pravoúhlé soustavě souřadnic souřadnicemi x,y,z

- Souřadnice jsou nezávislé, neboť bod není vystaven účinkům vazeb

- Má 3 stupně volnosti – počet nezávislých souřadnic, které jednoznačně určují polohu

…v technických aplikacích je pohyblivost bodu často snížena vazbami, pak hovoříme o vázaném bodu. Počet stupňů volnosti  je dán vzorcem n=3-(, kde ( je počet neznámých složek sil, přenášených vazbami

…síly, kterými vazby působí na bod , nazýváme síly reakční nebo reakce vazeb, budeme je označovat(ve směru normál), (v tečné rovině) a (pro výsledné reakce)

…vazby mohou být jednostranné (N působí jen v jednom smyslu) nebo oboustranné, zjednodušení - ideální vazby (na dokonale hladkých plochách)

Bod vázaný k ploše: (str.25)

- Má sníženou pohyblivost o 1 stupeň volnosti f(x,y,z) = 0 ( n = 2

- Ideální vazba působí na bod normálovou reakcí , reálná vazba působí navíc tečnou reakcí v tečné rovině (

- Tečná reakce závisí na pohybu bodu, pokud se bod pohybuje, tečná reakce(smykové tření) působí proti rychlosti

, kde f je součinitel smykového tření (závisí na rychlosti)

- Pokud se bod nepohybuje tečná reakce musí splňovat podmínku , kde fa je součinitel adhezního tření – za klidu(závisí na materiálu, mazání a mikrokorozi)

Bod vázaný ke křivce: (str.26)

- Má sníženou pohyblivost o 2 f1(x,y,z) = 0, f2(x,y,z) = 0

- Tyto rovnice definují křivku po niž se bod pohybuje

- Ideální vazba působí na bod dvěma neznámými složkami reakce  a v normálové rovině ke křivce

- Reálná vazba působí navíc na pohybující se bod tečnou reakcí  proti rychlosti

Bod nepohyblivý: (str.26)

- může být staticky určitě uložený (třeba třemi pruty)((=3, n=0) nebo staticky neurčitě uložený ((>3, n<0)

…HB je ve statické rovnováze (ve stavu klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém) pokud všechny akční a reakční síly splňují podmínky rovnováhy

…u nepohyblivého bodu se vyšetřují reakce uložení

…u pohyblivého se kromě reakcí vyšetřují tzv. přídavné síly pro udržení bodu v předepsaném pohybu nebo rovnovážná poloha

5) Definujte rychlost a zrychlení bodu a vyjádřete tyto vektory složkami v různých souřadnicových soustavách.

- Spojitá křivka , po které se pohybuje bod v prostoru, se nazývá trajektorie nebo dráha bodu. Je určena závislostí jeho průvodiče na čase

- Základními kinematickými veličinami bodu jsou jeho rychlost a zrychlení

Kartézská SS: (str.31)

- Zde je pohyb bodu určen parametrickými rovnicemi x=x(t) cz.

- Vektorový tvar

- Derivací podle času dostaneme rychlost ve tvaru

- Souřadnicové složky:  cz.

- Velikost rychlosti:

- Další derivací dostaneme zrychlení:  o složkách  cz.

Válcová SS: (str.32)

- Zde je pohyb bodu popsán parametrickými rovnicemi  cz.((, (, z)

- Zvláštním případem válcových souřadnic jsou polární souřadnice , kdy se bod pohybuje v rovině a z = 0.

- Pro výpočet zrychlení v polárních souřadnicích je nutné si vyjádřit průvodič v Gaussově rovině

- , totéž u zrychlení

6) Vyjádřete ve vektorovém tvaru rychlost a zrychlení bodu na posouvajícím se a rotujícím tělese. Oba pohyby tělesa popište kinematickými veličinami

Posuvný pohyb: (str.70)

- Těleso koná posuvný pohyb jestliže spojnice dvou jeho libovolných bodů nemění při pohybu svůj směr

- Posuvný pohyb tělesa je určen pohybem jednoho jeho bodu, např. A po křivce kA

- Průvodič libovolného bodu tělesa je

- Derivací podle času dostaneme rychlost a zrychlení:

Rotující těleso: (str.71)

- Těleso koná rotující pohyb jestliže jedna jeho přímka zůstává neustále v klidu

- Tato přímka se nazývá osa rotace o

- Trajektoriemi všech bodů jsou kružnice v rovinách kolmých na osu rotace

- Rotační pohyb je určen rovnicí , časová derivace charakterizuje úhlovou rychlost  [s-1], druhá derivace pak vyjadřuje úhlové zrychlení  [s-2]

Pohyb bodu na rotujícím tělese:

- Zavedeme vektory  a ležící na ose rotace, kde  je jednotkový vektor kladně orientovaný ve směru otáčení

- Potom rychlost bodu L určeného průvodičem je , velikost rychlosti

- Zrychlení , kde

- Tedy

7) Vyjádřete ve vektorovém tvaru rychlost a zrychlení bodu při současném unášivém a relativním pohybu

- Obrázek i vzorce v poznámkách

8) Definujte práci a výkon síly a silové dvojice

Práce: (str.19)

- Nechť působiště síly opisuje za pohybu křivku k mezi krajními polohami určenými průvodiči  a  nebo křivočarými souřadnicemi s1 a s2

- Elementární práce síly po dráze ds je definována výrazem  [J=Nm]

- Celková práce mezi krajními polohami

- Zvláštní případ nastane, jestliže výraz pro elementární práci síly dW je úplným diferenciálem dW = dU(x,y,z), pak dW=dU a tudíž platí

- Fci nazýváme silovým potenciálem a sílu  konzervativní (potenciální) silou

- Zavádíme potenciální energii tělesa

- Tedy

- Výkon síly je definován derivací práce podle času

[W]

Silová dvojice: (str.20)

- Elementární práce silové dvojice o momentu , která pootočí tělesem kolem osy o o úhel  je   [J]

- Mo je pravoúhlý průmět momentu do osy rotace, celková práce mezi polohami (1 a (2 je

- Výkon silové dvojice je , kde ( je úhlová rychlost

9) Uveďte pohybové rovnice hmotného bodu v různých souřadnicových soustavách

- Pohybovou rovnicí rozumíme matematický zápis fyzikálního vztahu mezi zrychlením a silami, které jeho pohyb ovlivňují

- V inerciální souřadnicové soustavě, při rychlostech malých ve srovnání s rychlostí světla a pro konstantní hmotnost bodu pohybová rovnice má vektorový tvar

- Síla je výslednice všech sil (akčních i reakčních, které na hmotný bod působí

- Při konkrétním vyšetřování pohybu bodu musíme rozepsat pohybovou rovnici do souřadnic

Kartézská SS: (str.36)

- Pro KSS dostáváme  cz.

- Přičemž  cz.

Válcové souřadnice: (str.37)

- Ve válcových souřadnicích dostáváme  cz.((, (, z)

- Přičemž

- Známe-li předem trajektorii bodu, pohybovou rovnici rozepisujeme do os průvodního trojhranu, tj. tečny, normály a binormály

- Přičemž

10) Definujte hybnost, moment hybnosti a kinetickou energii hmotného bodu a formulujte věty o změně těchto veličin

Hybnost: (str.38)

- Hybnost hmotného bodu  [kgms-1], původní formulace 2. Newtonova zákona  vyjadřuje, že časová derivace hybnosti je ekvivalentní výsledné působící síle

- Integrací v čase dostaneme 1.impulsovou větu (větu o změně hybnosti)

,  je impuls výsledné působící síly.

- Pokud je složka impulsu do nějaké osy nulová, složka do této osy je stálá, Hx=H0x

Moment hybnosti:

- Definujeme jako moment vektoru  vzhledem k bodu O. [kgm2s-1]

- Derivací podle času dostaneme , neboli časová derivace momentu hybnosti je ekvivalentní momentu výsledné působící síly k témuž bodu O, k němuž je moment hybnosti definován

- Integrací v čase dostaneme 2.impulsovou větu (větu o změně momentu hybnosti)

, je impulsmoment (impuls momentu) výsledné působící síly

- Pokud impulsmoment je k nějaké ose nulový, moment hybnosti k této ose je stály Lp=L0p

Kinetická energie:

- Je definována skalární veličinou [J]

- Po integraci dostáváme větu o změně kinetické energie

11) Uveďte mechanický (výpočtový) a matematický model kmitající soustavy s jedním stupněm volnosti a definujte parametry modelu

Mechanický: (str.43)

- V poloze určené souřadicí x na bod působí síla pružiny S=kx, lineárně závislá na její deformaci a síla tlumiče , lineárně závislá na rychlosti. Příslušná pohybová rovnice má tvar , resp.

- Jde o homogenní lineární diferenciální rovnici druhého řádu s konstantními koeficienty m,k,b

- V teorii kmitání pohyb klasifikujeme jako tlumené volné kmity

Matematický:

- n = 1

- F(t)(0

- Rovnice má pak tvar:

- Rovnici vydělíme m a zavedeme substituci

…vlastní úhlová frekvence

… poměrný útlum

- Výsledná rovnice má tvar

12) Definujte poměrný útlum, podle něho klasifikujte soustavy a vyjádřete vlastní frekvenci netlumené a slabě tlumené kmitající soustavy s jedním stupněm volnosti

- … poměrný útlum

- charakteristická rovnice

- podle poměrného útlumu můžeme stanovit kmitající soustavy

D > 1:

- silně tlumená soustava

- obecné řešení lze zapsat ve tvaru:

D = 1:

- Kriticky tlumená soustava (1=(2=-(

- Obecné řešení

0 ( D < 1:

- Slabě tlumená soustava  (D…vlastní frekvence tlumené soustavy

- Obecné řešení

- Pomocí Eulerových vztahů lze obecné řešení upravit do tvaru

- x0 =A, derivací obecného řešení a dosazení za čas t = 0 dostaneme

- výsledná rovnice má tvar  vlastní frekvence

D = 0:

- netlumené volné kmity ( = (

- pohybová rovnice má tvar   vlastní frekvencí , amplitudou a dobou periody

13) Odvoďte závislost výchylky na čase volných kmitů netlumené a tlumené kmitající soustavy s jedním stupněm volnosti

viz 12)

14) Odvoďte amplitudu ustálených harmonicky buzených kmitů netlumené a tlumené kmitající soustavy s jedním stupněm volnosti

Tlumená:

- Při reálném kmitání dochází ke ztrátám energie a kmitající soustava se zastavuje. Abychom docílili netlumených kmitů, musíme soustavě dodávat ztracenou energii. Např. Harmonicky se měnící působící silou , kde F je amplituda síly, ( je budící frekvence a (F je fáze budící síly

- Pohybová rovnice kmitání už není homogenní a má tvar:

- x = xh+ xp kde

- Zavedeme substituci

- Dosadíme do pohybové rovnice a derivujeme

,

- Jestliže jsou splněny následující rovnice, pak je splněna i předcházející rovnice

- (1)2+(2)2: , kde X je hledaná amplituda ustálených kmitů

- činitel naladění: , kde ( je budící frekvence a ( je vlastní frekvence

Netlumená:

- viz. 12)

15) Vysvětlete pojmy amplitudová a fázová charakteristika a naznačte jejich grafy pro kmitající soustavu s jedním stupněm volnosti

Amplitudová charakteristika: (v poznámkách)

- vyjadřuje závislost amplitudy na úhlové frekvenci

- statická deformace pružiny vyvolané amplitudou budící síly

- výsledný vzorec je bezrozměrná veličina

Fázová charakteristika:

- vyjadřuje závislost fázového zpoždění činiteli naladění(asi)

- bezrozměrná veličina

16) Formulujte D´Alembertův princip a věty o pohybu soustavy hmotných bodů

(str.81)

- Nechť na volné nebo na pohyblivě uložené těleso působí vnější síly, libovolný hmotný element tělesa se pohybuje zrychlením

- Zaveďme setrvačnou sílu , působící proti smyslu zrychlení

- Výsledná setrvačná síla a setrvačná silová dvojice nahrazují elementární síly v počátku

D´Alembertův princip:

- Vyjadřuje stav dynamické rovnováhy vnějších a setrvačných silových účinků

- Lze jej vyjádřit vektorovými podmínkami rovnováhy  a

Hybnost:

- Je dána hybností hmotnosti tělesa soustředěné v jeho středu hmotnosti

Moment hybnosti:

- Vztah je analogický s momentem hybnosti HB

17) Uveďte impulsové věty pro soustavu hmotných bodů

(str. 85)

- Impulsové věty vzniknou integrací vztahů ze 16)

I. impulsová věta:

- Věta o změně hybnosti - , kde jsou impulsy vnějších sil

II. Impulsová věta:

- Věta o změně momentu hybnosti - ,kde integrály jsou impulsmomenty vnějších sil  k počátku O resp. ke středu hmotnosti S tělesa

Kinetická energie tělesa:

- Definována výrazem

- Tento výraz upravíme pomocí zákona lichoběžníka pro skládání rychlostí

- Dostáváme:

- Výsledný vztah(věta Königova) , kde Ekr je kinetická relativního pohybu

18) Vysvětlete základní pojmy elastostatiky: kontinuum, materiál homogenní a izotropní, vnější síly, vnitřní síly, normálové a tečné (smykové) napětí

- Kontinuum – materiál je kontinuum, tj. prostředí, v němž jsou zákony odvozené pro elementární objem platné i pro makroskopický útvar

- Homogenní materiál – fyzikální vlastnosti jsou v celém tělese shodné

- Izotropní materiál – jeho vlastnosti jsou ve všech směrech totožné

- Vnější síly – síly zatěžující strojní součásti a konstrukce

- povrchové – působí na povrch tělesa

- osamělé – působí na velmi malou plochu

- spojité – jsou rozloženy po určité ploše součásti a tvoří spojité zatížení

[Pa]

- objemové – působí na objem tělesa

- síly, které vznikají účinkem silového pole na každý element objemu

daného tělesa (vlastní tíha, magnetické a elektrické síly nebo setrvačné síly)

- definovány zatížením na jednotku objemu [Pa]

- Vnitřní síly – vznikají deformačními účinky vnějších sil působících na těleso

- Normálové napětí - [Pa]

- Smykové napětí - [Pa]

19) Vysvětlete vztah mezi napětím a poměrným prodloužením u jednoosé napjatosti v tahu

(str. 116)

- Poměrné prodloužení je definováno vztahem

- Vztah mezi poměrným prodloužením a napětím se určuje pomocí materiálových zkoušek. Zkušební tyčka je upnuta mezi čelisti trhacího stroje a je namáhána tahovou silou F. Zařízení měří velikost síly F a prodloužení (l. Vzniklý diagram, závislosti napětí na poměrném prodloužení, obsahuje několik důležitých bodů.

- Mez úměrnosti - (U – do této hodnoty má napětí lineární průběh, do této meze vyjadřuje závislost Hookeův zákon

- Mez pružnosti - (E – horní hranice napětí, z níž se tyč po odlehčení vrátí zpátky do původní nedeformované polohy

- Mez kluzu - (K – při této hodnotě napětí dojde k velkému růstu deformace bez podstatného růstu napětí

- Mez pevnosti - (P – největší dosažené napětí po kterém dojde k přetržení tyčky

20) Odvoďte vzorec pro prodloužení tyče namáhané tahem

(str. 145)

21) Na základě jakých podmínek lze dimenzovat pruty namáhané tahem a tlakem?

(str.143)

- Dimenzování – určování průřezů součástí tak, aby při daném zatížení pevnostně vyhovovaly

- Z hlediska pevnosti – při dimenzování prutu o průřezu A zatíženého silou F vycházíme z podmínky pro napětí , kde je dovolené napětí v tahu nebo tlaku, které určíme ze vztahů

- Součinitelé bezpečnosti kK, kP jsou vztažené k mezi kluzu nebo k mezi pevnosti

- Z hlediska tuhosti –

22) Stanovte rozložení smykového napětí v kruhovém průřezu hřídele a úhel jeho zkroucení při namáhání krutem

(str. 150)

- Průřez kruhového hřídele je namáhán prostým krutem, když všechny síly po jedné straně řezu vytvoří silovou dvojici ležící v rovině řezu

- Moment silové dvojice

- Účinkem kroutícího momentu dojde ke vzájemnému natočení řezů kolmých k ose prutu, přičemž řezy zůstávají rovinné i po deformaci

- Veličinu  nazýváme zkos

- Veličinu  nazýváme zkrut

- Podle Hookeova zákona je smykové napětí , kde G je modul pružnosti ve smyku , kde ( je Poissonova konstanta

- Ze vtahu je vidět, že rozložení smykového napětí podél průřezu je lineární.

- Největší napětí je ve vzdálenosti r od středu

- Kroutící moment přenášený celým průřezem plyne z momentové podmínky

- Dimenzování – z hlediska pevnosti ,

- Zkroucení hřídele

- což je dovolený úhel zkroucení

23) Definujte kvadratický polární moment průřezu a odvoďte jej pro mezikruhový průřez hřídele (prutu)

(str. 151)

- Definice:

- Maximální napětí je na obvodě , kde je modul odporu v krutu

- Pevnostní podmínka

- Deformace při krutu plyne z momentové podmínky

- Odtud dostaneme vztah pro úhel zkroucení

24) Klasifikujte mechanické soustavy z hlediska vazeb a počtu stupňů volnosti. Definujte virtuální pohyb

Vazby holonomní:

- pokud jsou všechny vazby typu , kde r = 1,2,…s, tyto vazby mohou být skleronomní nebo reonomní

- skleronomní – všechny vazby jsou typu

- reonomní – alespoň jedna vazba

- počet stupňů volnosti n = m – s , kde m je počet souřadnic a s počet vazeb

Vazby neholonomní:

- vazby typu , kde r = 1,2,…s, koeficienty  a , mohou být opět skleronomní či reonomní

- skleronomní –

- reonomní – alespoň jeden koeficient

Virtuální pohyb:

- je diferenciálně malý pohyb, který vyhovuje vazbovým rovnicím v nichž položíme dt = 0

- virtuální změny souřadnic, které definují virtuální pohyb značíme

- vyhovují vazbám

- maticově A( x = 0, A je matice s*m a(x je matice m*1

- soustava má stejný počet různých virtuálních pohybů jako počet stupňů volnosti

25)Formulujte princip virtuálních prací ve statice a u konzervativní mechanické soustavy podmínky statické rovnováhy a stability v ní.

PVP:

- Pracovní síly – síly,m které konají při virtuálních pohybech práci(akční síly, vnitřní vazbové síly, třecí složky vnitřních a vnějších vazbových sil)

- Pvp – virtuální práce všech pracovních sil při libovolném virtuálním pohybu mechanické soustavy z její statické rovnovážné polohy je roven 0:

Rovnováha:

- Tomuhle jsem nerozuměl, ale je to všechno co jsme brali na poslední přednášce