6) Vyjádřete ve vektorovém tvaru rychlost a zrychlení bodu na posouvajícím se a rotujícím tělese. Oba pohyby tělesa popište kinematickými veličinami

Posuvný pohyb: (str.70)

- Těleso koná posuvný pohyb jestliže spojnice dvou jeho libovolných bodů nemění při pohybu svůj směr

- Posuvný pohyb tělesa je určen pohybem jednoho jeho bodu, např. A po křivce kA

- Průvodič libovolného bodu tělesa je

- Derivací podle času dostaneme rychlost a zrychlení:

Rotující těleso: (str.71)

- Těleso koná rotující pohyb jestliže jedna jeho přímka zůstává neustále v klidu

- Tato přímka se nazývá osa rotace o

- Trajektoriemi všech bodů jsou kružnice v rovinách kolmých na osu rotace

- Rotační pohyb je určen rovnicí , časová derivace charakterizuje úhlovou rychlost  [s-1], druhá derivace pak vyjadřuje úhlové zrychlení  [s-2]

Pohyb bodu na rotujícím tělese:

- Zavedeme vektory  a ležící na ose rotace, kde  je jednotkový vektor kladně orientovaný ve směru otáčení

- Potom rychlost bodu L určeného průvodičem je , velikost rychlosti

- Zrychlení , kde

- Tedy

7) Vyjádřete ve vektorovém tvaru rychlost a zrychlení bodu při současném unášivém a relativním pohybu

- Obrázek i vzorce v poznámkách

8) Definujte práci a výkon síly a silové dvojice

Práce: (str.19)

- Nechť působiště síly opisuje za pohybu křivku k mezi krajními polohami určenými průvodiči  a  nebo křivočarými souřadnicemi s1 a s2

- Elementární práce síly po dráze ds je definována výrazem  [J=Nm]

- Celková práce mezi krajními polohami

- Zvláštní případ nastane, jestliže výraz pro elementární práci síly dW je úplným diferenciálem dW = dU(x,y,z), pak dW=dU a tudíž platí

- Fci nazýváme silovým potenciálem a sílu  konzervativní (potenciální) silou

- Zavádíme potenciální energii tělesa

- Tedy

- Výkon síly je definován derivací práce podle času

[W]

Silová dvojice: (str.20)

- Elementární práce silové dvojice o momentu , která pootočí tělesem kolem osy o o úhel  je   [J]

- Mo je pravoúhlý průmět momentu do osy rotace, celková práce mezi polohami (1 a (2 je

- Výkon silové dvojice je , kde ( je úhlová rychlost

9) Uveďte pohybové rovnice hmotného bodu v různých souřadnicových soustavách

- Pohybovou rovnicí rozumíme matematický zápis fyzikálního vztahu mezi zrychlením a silami, které jeho pohyb ovlivňují

- V inerciální souřadnicové soustavě, při rychlostech malých ve srovnání s rychlostí světla a pro konstantní hmotnost bodu pohybová rovnice má vektorový tvar

- Síla je výslednice všech sil (akčních i reakčních, které na hmotný bod působí

- Při konkrétním vyšetřování pohybu bodu musíme rozepsat pohybovou rovnici do souřadnic

Kartézská SS: (str.36)

- Pro KSS dostáváme  cz.

- Přičemž  cz.

Válcové souřadnice: (str.37)

- Ve válcových souřadnicích dostáváme  cz.((, (, z)

- Přičemž

- Známe-li předem trajektorii bodu, pohybovou rovnici rozepisujeme do os průvodního trojhranu, tj. tečny, normály a binormály

- Přičemž

10) Definujte hybnost, moment hybnosti a kinetickou energii hmotného bodu a formulujte věty o změně těchto veličin

Hybnost: (str.38)

- Hybnost hmotného bodu  [kgms-1], původní formulace 2. Newtonova zákona  vyjadřuje, že časová derivace hybnosti je ekvivalentní výsledné působící síle

- Integrací v čase dostaneme 1.impulsovou větu (větu o změně hybnosti)

,  je impuls výsledné působící síly.

- Pokud je složka impulsu do nějaké osy nulová, složka do této osy je stálá, Hx=H0x

Moment hybnosti:

- Definujeme jako moment vektoru  vzhledem k bodu O. [kgm2s-1]

- Derivací podle času dostaneme , neboli časová derivace momentu hybnosti je ekvivalentní momentu výsledné působící síly k témuž bodu O, k němuž je moment hybnosti definován

- Integrací v čase dostaneme 2.impulsovou větu (větu o změně momentu hybnosti)

, je impulsmoment (impuls momentu) výsledné působící síly

- Pokud impulsmoment je k nějaké ose nulový, moment hybnosti k této ose je stály Lp=L0p

Kinetická energie:

- Je definována skalární veličinou [J]

- Po integraci dostáváme větu o změně kinetické energie