Datum měření:	24.2.2003

Jméno:		Tomáš Chmelař

Měření povrchového napětí kapalin

Měřící potřeby:

- - katetometr					VŠSE 08060

- - mikroskop					0197

- stojan s kapilárami a kádinkou

- vzorky kapilár

- osvětlovací lampa

- stojan s nálevkou, tlačkou a silnostěnnou kapilárou

- předvážky

- - poloautomatické analytické váhy 		VSSE 08060

- kádinky

- destilovaná voda

- líh

Pracovní úkol

a) Změřte povrchové napětí vody absolutní metodou, vypočítejte cos a udejte teplotu při které bylo měřeno.

b) Změřte povrchové napětí lihu relativní metodou (za hodnotu povrchového napětí vody dosaďte hodnotu z prvního měření; v případě velké odchylky od tabulkové hodnoty povrchového napětí vody použijte k výpočtu tabulkové hodnoty) a udejte teplotu při které bylo měřeno.

c) Vypočítejte hodnoty povrchových napětí porovnejte s tabulkovými hodnotami.

Teorie

Molekuly na povrchu kapaliny jsou ovlivňovány silami (okolních molekul), jež směřují dovnitř kapaliny. Povrchová vrstva kapaliny se tedy chová podobně jako napnutá pružná blána, jež se snaží zmenšit svůj povrch. Na libovolnou část povrchové vrstvy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme je silami povrchového napětí. Velikost síly povrchového napětí

F = , kde  značí povrchové napětí (v Nm-1) a délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech). Povrchovým napětím nazýváme veličinu určenou silou, která působí kolmo na jednotkovou délku přímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. Hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou.

Povrchové napětí  kapalin lze změřit absolutní metodou z kapilárního vzestupu kapaliny v kapiláře. Platí

kde h je výška výstupu kapaliny hustoty s v kapiláře o poloměru r , g je tíhové zrychlení, ( krajový úhel. Dále platí

kde x je výška menisku.  Výšku h v kapiláře určíme katetometrem.

Povrchové napětí ( lze měřit též relativní metodou, zvanou metoda kapková. Z tlustostěnné dole zabroušené kapiláry necháme odkapávat kapalinu, jejíž povrchové napětí máme určit. Aby se kapka odtrhla od kapiláry, musí tíha kapaliny překonat sílu povrchového napětí F. Přetržení nastane v okamžiku, kdy se kapka odtrhne v místě zaškrcení. Poloměr kapky v místě zaškrcení označíme r´. Síla povrchového napětí v místě zaškrcení je

Postup měření:

Nejprve si připravíme pomůcky a vycentrujeme katetometr do vodorovné polohy. Všechny tři kapiláry ponoříme co nejhlouběji do kapaliny(vody). Poté vyčkáme, až se hladiny ustálí a rovnoměrně kapiláry povytáhneme. Katetometrem změříme nejvyšší bod hladiny hx a počátek zakřivení h´ na všech kapilárách. Výšku neměříme od hladiny kapaliny(vody) v kádince, nýbrž relativně podle stupnice na katetometru, jelikož dále počítáme s rozdíly výšek. Toto opakujeme pětkrát.

Dále změříme pomocí mikroskopu průměry kapilár (měříme vzorky kapilár).Všechny naměřené hodnoty napíšeme do tabulky:

|  |  | r1=1,5mm | r2=1,0mm | r3=0,5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h[mm] |  |  |  |
| 1 | h´ | 131,5 | 137,8 | 149,1 |
|  | hx | 132,7 | 138,6 | 149,5 |
| 2 | h´ | 131,6 | 137,1 | 148,8 |
|  | hx | 132,9 | 137,9 | 149,1 |
| 3 | h´ | 131,5 | 137,8 | 149,5 |
|  | hx | 132,9 | 138,6 | 149,9 |
| 4 | h´ | 131,5 | 137,6 | 149,4 |
|  | hx | 132,8 | 138,5 | 149,9 |
| 5 | h´ | 131,5 | 137,0 | 149,3 |
|  | hx | 132,7 | 137,9 | 149,8 |

Poté spočteme rozdíly výšek zakřivení menisků h´ a zapíšeme je do tabulky, dále spočteme velikosti menisků a také je zapíšeme do tabulky. Ode všech hodnot spočteme sumy a průměry. Spočítáme rozdíly hladin a z nich vypočítáme povrchové napětí vody pro jednotlivé kombinace kapilár. Nakonec pro jednotlivé výsledky vypočteme aritmetický průměr a vypočítáme výsledné povrchové napětí vody.

Tabulka s rozdíly výšek zakřivení menisků a velikostí menisků

|  | h´2 – h´1 [mm] | h´3 - h´1 [mm] | h´3 - h´2 [mm] | x1 [mm] | x2 [mm] | x3 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 6,3 | 17,6 | 11,3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| II | 5,5 | 17,2 | 11,7 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| III | 6,3 | 18,0 | 11,7 | 1,4 | 0,8 | 0,4 |
| IV | 6,1 | 17,9 | 11,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
| V | 5,5 | 17,8 | 12,3 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
| ( | 29,7 | 88,5 | 58,8 | 6,4 | 4,2 | 2,1 |
| (/5 | 5,9 | 17,7 | 11,8 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |

Tabulka s rozdíly výšek hladin a dílčími výpočty povrchového napětí vody

| h2 – h1 [mm] | h3 – h1 [mm] | h3 – h2 [mm] |
| --- | --- | --- |
| 5,7 | 17,4 | 11,6 |
| (21 [Nm-1] | (31 [Nm-1] | (32 [Nm-1] |
| 83,7.10-3 | 63,9.10-3 | 56,7.10-3 |

Použité vzorce:

Rovnice pro vztahy výšek hladin kapalin a průmery kapilár

Budeme-li předpokládat že úhel ( bude vždy stejný a to roven nule bude platit

Protože katetometrem neměříme výšku hladin v kapilárách ale nejvyšší bod hladiny a počátek zakřivení, vztah pro výpočet výšky hladiny je následující

Vztah pro výpočet výsledného povrchového napětí vody z dílčích výsledků je

Z těchto vzorců a hodnot jsme spočítaly že    při teplotě 23°C

Tabulková hodnota tabulková hodnota při této teplotě je

Pro kontrolu jsme spočetli hodnoty cos( z výrazu

( měli by se blížit 1 )

Hodnoty podle tohoto vzorce nám vyšli 0,98 ; 0,97	a 0,97.

Při měření relativní metodou jsme nejprve zvážili hmotnost váženky na předvážkách, čímž jsme dostali přibližnou hodnotu pro vážení pomocí analytických vah. Nechali jsme nakapat 40 kapek vody a opět jsme zvážili váženku. Totéž jsme učinili i s 50 kapkami lihu.

Při tomto měření se používá jediný vzorec

m0	 	= 14,3028	g

m0+líh 		= 16,1571	g

m0+H2O 		= 17,8538	g

mlíh 		= 1,8543	g

mH2O 		= 3,5510	g

(H2O 		= 72,75 	mNm-1,

tabulková hodnota lihu při této teplotě je (líh = 22,8 mNm-1

# Závěr:

Z naměřených a hlavně vypočtených hodnot je patrné, že při měření došlo k poměrně velkým odchylkám od tabulkových hodnot, zejména pak při měření relativní metodou. Tyto chyby byly pravděpodobně způsobeny nepřesným měřením hodnot jednotlivých výšek či nepřesným odečítáním z přístrojů. Chyby přístrojů byly až na dalším místě.