Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Petr Grillinger, FAV I., 5.kruh

Úkol měření

Prokázat znalost zapojování jednoduchých elektrických obvodů

Změřit obvyklé veličiny - U, I, R (dle zadání jednotlivých příkladů)

Spočítat veličiny dle zadání jednotlivých příkladů

Ověřit platnost Kirchhoffových zákonů

Pomocí substituční metody experimentálně zjistit hodnotu R pro daný odpor

Měřící potřeby

zdroj stejnosměrného napětí

tři měřené obvody

odporový normál

stejnosměrný  voltmetr do 10 V

stejnosměrný miliampérmetr do 20 mA

posuvný odpor

přepínač

spojovací kabely

Obecná část

Pro vodič, kterým protéká proud, platí Ohmův zákon: U = R I, kde U je napětí na vodiči ve voltech, I proud v ampérech a R odpor vodiče v ohmech.

Pro obvody elektrického proudu platí Kirchhoffovy zákony:

1. Kirchhoffův zákon

I1 + I2 + I3 + ... + In = 0

Ii jsou proudy tekoucí uzlem a n je jejich počet. Proudy přitékající mají opačná znaménka než proudy odtékající.

2.Kirchhoffův zákon

E1 + E2 + ... + En = R1I1 + R2I2 + ... + RmIm

Ei  značí elektromotorické síly zdrojů a Ij jsou proudy protékající odpory Rj. Pro výkon proudu platí vztah: P = UI = RI2 = U2 / R.

Měření

a) sériové zapojení odporů

Postup měření

Zapojíme tři odpory do série a změříme celkové napětí U, proud I a napětí na jednotlivých odporech U1, U2, U3. Z Ohmova zákona (R=U/I) vypočítáme odpory R1, R2, R3. Dále vypočítáme výkony (P=UI) P1, P2, P3. Ověříme, že platí vztahy:

U = U1 + U2 + U3

R = R1 + R2 + R3

P = P1 + P2 + P3

Schéma zapojení

Na příloze...

Naměřené a vypočtené hodnoty

Celkové napětí:	U = 10 V

Celkový  proud:	I = 11,19 mA

Napětí na jednotlivých odporech: 	U1 = 1,14 V

U2 = 2,92 V

U3 = 5,82V

Vypočítané odpory:	R = 893,7 W

R1 = 101,9 W

R2 = 260,9 W

R3 = 520,1 W

Vypočítané výkony:	P = 111,9 mW

P1 = 12,7 mW

P2 = 32,7 mW

P3 = 65,1 mW

Ověření vztahů:	U = U1 + U2 + U3 	9,88 V

R = R1 + R2 + R3	882,9 W

P = P1 + P2 + P3	110,5 mW

b) Paralelní zapojení odporů

Postup

Zapojíme tři odpory paralelně a posuvný odpor r na nejmenší napětí. Po zapnutí zdroje vyregulujeme posuvným odporem celkový proud I na 20mA. Pak změříme celkové napětí U a proudy v jednotlivých větvích I1 , I2 , I3. Z Ohmova zákona vypočítáme odpory R, R1 , R2, R3.

Ověříme vztahy:	I = I1 + I2 + I3

1/R = 1/R1 + 1/R2 +1/R3

P = P1 + P2 + P3

Schéma zapojení

Na příloze...

Naměřené a vypočtené hodnoty

Celkový  proud:	I = 20 mA

Celkové napětí:	U = 1,5 V

Proudy v jednotlivých větvích:	I1 = 12,39 mA

I2 = 5,04 mA

I3 = 2,55 mA

Vypočítané odpory:	R = 75,0 W

R1 = 121,1 W

R2 = 297,6 W

R3 = 588,2 W

Vypočítané výkony:	P = 30 mW

P1 = 18,6 mW

P2 = 7,6 mW

P3 = 3,8 mW

Ověření vztahů:	I = I1 + I2 + I3	19,98 mA

1/R = 1/R1 + 1/R2 +1/R3	75,1 W

P = P1 + P2 + P3	30 mW

c) Obvod mezi dvěma zdroji

Postup

V obvodu změříme proudy I1, I2, I3, napětí na svorkách zdrojů E1, E2 a napětí na odporech U1, U2, U3. Z Ohmova zákona vypočítáme R1, R2, R3 a dále ověříme, že platí vztahy:

I1 + I2 + I3 = 0

E1 = U1 + U3

E2 = U2 + U3

E1 + E2 = U1 + U2

Schéma zapojení

Na příloze...

Naměřené a vypočtené hodnoty

Proudy:	I1 = 23,7 mA

I2 = 18,59 mA

I3 = 4,69 mA

Napětí na svorkách zdrojů:	E1 = 5 V

E2 = 2,5 V

Napětí na odporech:	U1 = 2,47 V

U2 = 4,93 V

U3 = 2,48 V

Vypočtené hodnoty odporů:	R1 = 104,2 W

R2 = 265,2 W

R3 = 528,8 W

Ověření vztahů:	I1 + I2 + I3 = 0	0,42 mA

E1 = U1 + U3	4,95 V

E2= U2 + U3	2,45 V

E1 + E2 = U1 + U2	7,40 V

d) Měření odporu metodou substituční

Postup

Zapojíme do obvodu měřený odpor Ri a přepínač (s omezovacím odporem r) přepneme do jeho větve. Potenciometrem vyregulujeme proud na ampérmetru na kterýkoliv celistvý dílek stupnice. Pak zapneme přepínač do větve s odporovým normálem Rn a vyregulujeme odpor normálu tak, aby protékal obvodem stejný proud jako odporem Ri. O správnosti nastavení odporu normálu se přesvědčíme tím, že přepínáme střídavě do obou obvodů, přičemž ručička ampérmetru má mít stále stejnou polohu. Potom velikost měřeného odporu Ri je stejná jako odpor normálu, jehož hodnotu odečteme. Takto změříme všechny tři odpory R1, R2, R3.

Schéma zapojení

Na příloze...

Naměřené a vypočtené hodnoty

Velikost odporů:	R1 = 100 W

R2 = 260 W

R3 = 526 W

Závěr

Výsledky jednotlivých měření se přibližně shodují a odpovídají výsledkům zjištěným výpočtem. Větší hodnoty odporů u paralelního zapojení jsou pravděpodobně způsobeny chybou měření napětí U, neboť jsou všechny v průměru vyšší než hodnoty zjištěné ostatním měřením.

Zapojení obvodů

a) Sériové zapojení

b) Paralelní zapojení

c) Obvod se dvěma zdroji

d) Měření substituční metodou