Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

## Úloha č.4

### Fraunhoferův ohyb na štěrbině pozorovaný na stínítku

Pozorování hologramu

Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

autor:  Petr Stejskal

email: petrs@students.zcu.cz

kruh: B - 10

datum: 8.3.2001

spolupracoval: Martin Říha

Měřící potřeby a přístroje:

Fraunhofferův ohyb na štěrbině

- helium-neonový laser

- měrná obdélníková štěrbina

- stínítko s měřítkem

##### Pozorování hologramu

- laser

- zdroj bílého světla

- sodíková výbojka

- hologram

Obecná část:

###### Fraunhofferův ohyb na štěrbině

Dopadá-li na úzkou štěrbinu šířky d monochromatická vlna, nastane ohyb. Na stínítku lze poté pozorovat světlé proužky (maxima) oddělené minimy intenzity záření. Pro tato minima platí vztah , kde ( je vlnová délka dopadajícího světla, ( je úhel, pod kterým je minimum pozorovatelné, k je index minima. Když zvolíme počátek tak, aby byl difrakční obraz k němu symetrický, pak platí , (lk je chyba způsobená měřením polohy minima, takže . Polohu minima  lze též stanovit výpočtem ze vztahu: , kde a je vzdálenost štěrbiny od stínítka. Pro chybu platí: .

##### Pozorování hologramu

Pomocí holografie můžeme vytvářet a reprodukovat trojrozměrné obrazy trojrozměrných těles. Rozdíl oproti normální fotografii je v tom, že při holografii zaznamenáváme jak informace o amplitudě dopadajícího záření, tak i o jeho fázi, zatímco u fotografie je zaznamenávána pouze informace o amplitudě.

Princip holografie je v tom, že rozdělíme svazek paprsků laseru a jednu část pošleme přímo na fotodesku a druhou na předmět, od kterého se odrazí a následně přijde také na fotodesku, kde interferuje s prvním svazkem paprsků. Hologram vytvořený na fotografické desce prohlížíme pod přímým laserovým světlem a pozorujeme zdánlivý obraz.

# Postup měření:

Měření se provádí na helium-neonovém laseru. Je zdrojem monochromatického záření o vlnové délce . Štěrbina má plynule nastavitelnou šířku s přesností 0.01mm. Polohy minim na stínítku odečítáme měřítkem s noniem s přesností 0.1mm a zapisujeme do tabulky. Měříme tři polohy minim na každou stranu o maxima nultého řádu pro tři různé šířky štěrbiny a jednu konstatní vzdálenost stínítka od štěrbiny. Následně vypočítámé požadované hodnoty xk. Výsledky zapíšeme a srovnáme.

Příklad výpočtu:

### Výpočet pomocí hodnot na stínítku

(chyba  všech měření je konstantní)

### Výpočet pomocí vzdálenosti a šířky štěrbiny

Pracovní úkol

Fraunhofferův ohyb na štěrbině

Měřte tři minima intenzit záření na každou stranu od maxima nultého řádu pro tři různá nastavení štěrbiny a jednu konstantní vzdálenost od stínítka.

Pozorování hologramu

- Pozorujte zdánlivý obraz získaný hologramem při průchodu laserového světla. Pozorujte jeho prostorvý charakter. (nejlépe shora dolů)

- Zakryjte část hologramu apozorujte jej z větší blízkosti. Co vidíte? Vysvětlete!

- Pozorujte holgoram v sodíkovém a bílém světle. Co vidíte? Vysvětlete!

Naměřené a vypočítané hodnoty

Veškeré uvedené hodnoty jsou v milimetrech.

- d =  0,1 mm

|  | Vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l +k | l –k | xk | xk | xk | xk |
| 1 | 206 | 197 | 4,50 | 0,04 | 4,43 | 0,22 |
| 2 | 211 | 192 | 9,50 | 0,04 | 8,86 | 0,44 |
| 3 | 215 | 188 | 13,50 | 0,04 | 13,30 | 0,66 |

- d =  0,15 mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l +k | l –k | xk | xk | xk | xk |
| 1 | 204,5 | 198 | 3,25 | 0,04 | 2,95 | 0,10 |
| 2 | 207,5 | 195 | 6,25 | 0,04 | 5,91 | 0,20 |
| 3 | 210,5 | 192 | 9,25 | 0,04 | 8,86 | 0,30 |

- d = 0,17mm

|  | vzdálenost minim | měřené | vypočtené |
| --- | --- | --- | --- |
| k | l +k | l –k | xk | xk | xk | xk |
| 1 | 204 | 199 | 2,50 | 0,04 | 2,61 | 0,08 |
| 2 | 207 | 196 | 5,50 | 0,04 | 5,21 | 0,15 |
| 3 | 209,5 | 193 | 8,25 | 0,04 | 7,82 | 0,23 |

Výsledky pozorování hologramu: Z tohoto úkolu bohužel nemám žádné výsledky, poněvadž jediný hologram, který byl v laboratoři k dispozici byl nepoužitelný a i přes veškerou snahu se mi nepodařilo získat zdánlivý obraz.

Závěr: Z porovnání hodnot z tabulek vyplývá, že naměřené hodnoty zhruba odpovídají těm vypočteným teoreticky. Některé větší odchylky si vysvětluji hlavně nedokonalostí měřícího zařízení a z toho vyplývajících chyb při odečítání hodnot. Dále je nutné také započítat nedokonalost laseru, který neposílá pouze rovnoběžné paprsky.