Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

Měření měrné tepelné kapacity pevných látek a měrného skupenského tepla tání ledu

Vypracoval: Petr Stejskal

B-10 A00197

petrs@students.zcu.cz

Datum: 19.4.2001

# Měřicí potřeby

- kalorimetr

- teploměr

- míchačka

- vzorky pevných látek

- váhy

- nádoba s ponorným vařičem

- regulátor teploty s čidlem

# Obecná část

Na zvýšení teploty látek je nutno dodat určité množství tepla. Pro tělesa, vyrobena z různých materiálů, se stejnou hmotností se na vzrůst teploty o 1(C spotřebuje různé množství tepla. Toto teplo se nazývá tepelná kapacita. Teplo přepočítané na jednotkovou hmotnost nazýváme měrnou tepelnou kapacitou.

### 1)  Určení tepelné kapacity kalorimetru

Měření měrných tepelných kapacit látek se provádí v zařízení zvaném směšovací kalorimetr. Při předpokladu, že tělesa vzájemně na sebe teplotně působící se teplo přijaté chladnějším tělesem rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem, platí kalorimetrická rovnice:

- ,

kde K je tepelná kapacita kalorimetru,  je hmotnost chladné vody,  je hmotnost teplé vody, c je měrná tepelná kapacita vody,  je teplota chladné vody,  je teplota teplé vody a t je výsledná teplota vody.

Odtud :

### 2) Určení měrných tepelných kapacit vzorků pevných látek

Měrné tepelné kapacity vzorků určíme obdobným způsobem. Platí vztah:

- ,

kde m je hmotnost vzorku pevné látky,  je měřená měrná tepelná kapacita vzorku,  je teplota vzorku (větší než teplota vody v kalorimetru), t je výsledná teplota,  je hmotnost vody v kalorimetru, c je měrná tepelná kapacita vody, K je tepelná kapacita kalorimetru a  je teplota vody v kalorimetru.

Odtud :

### 3) Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti. Teplo, které vydá kalorimetr s vodou, se musí rovnat teplu, potřebnému ke změně skupenství ledu na vodu při nezměněné teplotě t0 = 0 (C a následnému ohřátí na teplotu t. Platí rovnice:

- ,

kde c je měrná tepelná kapacita vody,  je hmotnost vody, K je tepelná kapacita kalorimetru,  je teplota vody,  je hmotnost ledu,  je hledané měrné skupenské teplo tání.

Odtud :

# Naměřené hodnoty a výpočty

hmotnost prázdného kalorimetru:	mk = 839,6g

odchylky:	(m1 = 5 g

(t = 0,1 (C

teplota v laboratoři:	t = 22,3 ( 0,1 (C

## Měrná tepelná kapacita kalorimetru

t1 = 17,4

m = 503,7 g	t2 = 40,0

c = 4185,5 J kg-1 K-1	t   = 37,7

K = 238,864  J K-1

(c je rovno nule ( zanedbatelné k ostatním )

(K = 0,00993 + 0,00885 + 0,00985 = 0,02863

(K = K (K = 6,839 J K-1

K = 238,864 ( 6,839 J K-1

#### Měrná tepelná kapacita 1. vzorku

m1 = 316,7 g	t1 = 18,5

m = 107,5 g	t2 = 88,0

c = 4185,5 J kg-1 K-1 	t   = 19,5

c1 = 212,45 J kg-1 K -1

(c1 = 0,25934

(c1 = c1 (c1 = 55,096 J kg-1 K -1

c1 = 212,45 ( 55,096 J kg-1 K -1

#### Měrná tepelná kapacita 2. vzorku

m1 = 319 g	t1 = 18,6

m = 68,4 g	t2 = 88,5

t   = 21,3

c2 = 924,6 J kg-1 K -1

(c2 = 0,16

(c2 = c2 (c2 = 147,9 J K -1

c2 = 924,6 ( 147,9 J kg-1 K -1

Měrné skupenské teplo tání ledu

ltabulková = 332,4 kJ kg-1

mv = 489,8 g	t1 = 39,4

ml =  72,2 g	t2 = 0

t   = 23,8

lt = 395,035  kJ kg-1

(lt = 0,04492 + 0,00641 = 0,005133

(lt = lt  (lt = 20,28 kJ kg-1

lt  = 395,035 ( 20,28 kJ kg-1

Závěr: Porovnáním výsledků s tabulkovými hodnotami jsem zjistil, že první vzorek byl zřejmě cín (tab. hodnota c = 227 J kg-1 K –1) a druhý vzorek byl hliník (tab. hodnota c = 879 – 895 J kg-1 K –1 ). Určité odchylky od těchto hodnot tu jsou, ale ty mají několik příčin. Mezi základní patří nepřesné měřící přístroje a chyby při zaokrouhlování. Dalším faktorem je také to, že tabulkové hodnoty jsou udávány pro okolní teplotu 20 st. C, ale v laboratoři byla teplota o něco vyšší. Obdobné příčiny mají také odchylky u dalších hodnot.

Při měření měrné tepelné kapacity pevných látek používáme menší množství vody v kalorimetru ke zmenšení chyb. Při příliš vysokém množství vody je změna teploty příliš malá a z toho vyplývají větší odchylky.