Západočeská univerzita v Plzni

Referát z laboratorního cvičení z fyziky

Téma: Fraunhoferův ohyb na štěrbině registrovaný fotočlánkem

Zpracovali: Zavadil Pavel, Plzák Petr  1.ročník, 19.03.2001

Při dopadu rovinné vlny na štěrbinu nastane ohyb.V bodech roviny, kterou ohraničuje

obdélníková  štěrbina vznikají (podle Huygensova principu) elementární zdroje vlnění a ty vysílají vlnění všemi směry.Rovinu rozdělíme po délce na n částic a tím na n elementárních zdrojů. Ve směru P0 , kolmém k rovině štěrbiny, jsou všechny zdroje ve fázi, a proto

Výsledná amplituda vlnění A(P0) ve směru P0 je rovna:

A(P0) = n*A   (1),

kde A je amplituda vlnění elementárního zdroje. Ve směru P nejsou již jednotlivé vlny ve fázi, ale mají fázovou diferenci. Vlnění vycházející z bodu B ve směru P má  proti vlně vycházejí z bodu A dráhovou diferenci  δ=d*sinD (d je šířka štěrbiny). Potom dvě sousední elementární vlny mají dráhovou diferenci:

to odpovídá  fázové diferenci:

kde  λ je vlnová  délka záření laseru (λ =632,8 nm). Celkovou amplitudu A(P)

kde

Vztahy (1) a (2) použijeme pro výpočet poměru intenzit. Platí:

Jestliže použijeme k limitě pro n ->  platí:

Potom:

kde

Protože intenzita je úměrná  čtverci amplitudy, platí:

kde I(P0) je intenzita ve směru P0 . Minimum intenzity pozorujeme ve směrech daných

kde k = 1, 2, ... . Maximálně intenzita je dána podmínkou tg u = u.

Řešením této rovnice dostaneme podmínky pro maxima:

(sinα )0 = 0 (3)

(sinα )±1 =  1.43 02 967

(sin)±2 =  2.45 90 241

(sin)±3 =  3.47 08 895

(sin)±4 =  4.47 74 00

(sin)±5 =  5.48 15 36

Pro polohu x na stínítku platí x = a tg α.

Pracovní úkol:

1.Změřte poměr I(P) a I(P0)

2.Změřte polohy maxim a minim

Pracovní potřeby:

helium – neonový laser

měrná  obdélníková štěrbina

stínítko s fotočlánkem

zapisovač

Při měření postupujte podle následujících pokynů:

- zapněte laser,

- nastavte šířku štěrbiny d,

- nastavte vzdálenost s štěrbiny od vstupní štěrbiny do fotočlánku,

- nastavte štěrbinu na fotočlánku na 0,3mm,

- nastavte na zapisovači vhodné otáčky(cm/V),při jedné otáčce se fotočlánek posune o 1mm,

- nastavte vhodný posun papíru(sec/cm),

- pro zápis intenzity nastavte knoflík 5 do polohy +J,

- knoflíkem 4 zvolte vhodný proudový rozsah,protože hlavní maximum je velmi intenzivní,zvolte pro něj nejnižší rozsah,tj. 100,

- není-li zápis symetrický vzhledem k nultému maximu,nedopadá paprsek kolmo na štěrbinu,

Naměřené a vypočtené hodnoty:

Vlnová  délka záření laseru λ=632,8 nm.(do vzorců se dosazuje v mm, tedy 6,328·10-4 mm)

Vzdálenost od vstupní štěrbiny fotočlánku a=480 mm.

Šířka štěrbiny d=0,1; 0,15 a 0,2 mm.

Otáčky na stroji zvoleny tak, že při jedné otáčce (cm/V) se fotočlánek posune o 1 mm.

Rozsahy jsou pro hlavní max. 0,5V, pro ostatní max. 0,05V.

Na zapisovači je zřetelně vidět pět vedlejších maxim.

Výpočet úhlů pro maxima:

(sinα )±1 =  1.43 02 967 = 1.43 02 967=> α±1=0,34572 º

Pro polohu x na stínítku platí x = a tg α :

x1 = a tg α1=480 tg(0,34572 º)=2,896 mm

(V dalších výpočtech pracuji jen s + α ,hodnoty které se počítají s – α jsou stejné (souměrné), ale mají znaménko -.)

Výpočet úhlů pro minima:

º

x1 = a tg α1=480 tg(0,24171 º)=2,025 mm

Hodnota u se zpočte ze vztahu :

d=0,15

| MAXIMUM | (º | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,3457 | -1,7 | -2,8963 |
| -2 | -0,5944 | -2,9 | -4,9797 |
| -3 | -0,8390 | -4,1 | -7,0292 |
| -4 | -1,0823 | -5,2 | -9,8628 |
| -5 | -1,3251 | -6,4 | -11,1029 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,3457 | 1,7 | 2,8963 |
| 2 | 0,5944 | 2,9 | 4,9797 |
| 3 | 0,8390 | 4,1 | 7,0292 |
| 4 | 1,0823 | 5,2 | 9,8628 |
| 5 | 1,3251 | 6,4 | 11,1029 |

| MINIMUM | αº | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,2417 | -1,2 | -2,0250 |
| -2 | -0,4834 | -2,4 | -4,0501 |
| -3 | -0,7252 | -3,6 | -6,0754 |
| -4 | -0,9669 | -4,7 | -8,1010 |
| -5 | -1,2086 | -5,9 | -10,1271 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,2417 | 1,2 | 2,0250 |
| 2 | 0,4834 | 2,4 | 4,0501 |
| 3 | 0,7252 | 3,6 | 6,0754 |
| 4 | 0,9669 | 4,7 | 8,1010 |
| 5 | 1,2086 | 5,9 | 10,1271 |

Poměr intenzit světla:

| Maximum | I(P) | I(P)/ I(P0)VYP. | I(P)/ I(P0)MĚŘ. |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4,65 |  | 0,0465 |
| -2 | 1,65 |  | 0,0165 |
| -3 | 0,85 |  | 0,0085 |
| -4 | 0,55 |  | 0,0055 |
| -5 | 0,35 |  | 0,0035 |
| 0 | 100 | 1 | 1 |
| 1 | 4,85 |  | 0,0485 |
| 2 | 1,65 |  | 0,0165 |
| 3 | 0,9 |  | 0,009 |
| 4 | 0,55 |  | 0,0055 |
| 5 | 0,35 |  | 0,0035 |

d=0,1

| MAXIMUM | (º | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,5186 | -2,7 | -4,3446 |
| -2 | -0,8916 | -4,6 | -7,4700 |
| -3 | -1,2585 | -6,6 | -10,5452 |
| -4 | -1,6236 | -8,5 | -13,6053 |
| -5 | -1,9878 | -10,2 | -16,6599 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,5186 | 2,7 | 4,3446 |
| 2 | 0,8916 | 4,6 | 7,4700 |
| 3 | 1,2585 | 6,6 | 10,5452 |
| 4 | 1,6236 | 8,5 | 13,6053 |
| 5 | 1,9878 | 10,2 | 16,6599 |

| MINIMUM | αº | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,3626 | -1,8 | -3,0375 |
| -2 | -0,7252 | -3,8 | -6,0754 |
| -3 | -1,0878 | -5,7 | -9,1140 |
| -4 | -1,4504 | -7,6 | -12,1537 |
| -5 | -1,8131 | -9,4 | -15,1948 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,3626 | 1,8 | 3,0375 |
| 2 | 0,7252 | 3,8 | 6,0754 |
| 3 | 1,0878 | 5,7 | 9,1140 |
| 4 | 1,4504 | 7,6 | 12,1537 |
| 5 | 1,8131 | 9,4 | 15,1948 |

Poměr intenzit světla:

| Maximum | I(P) | I(P)/ I(P0)VYP. | I(P)/ I(P0)MĚŘ. |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 2,05 |  | 0,060294 |
| -2 | 0,75 |  | 0,022059 |
| -3 | 0,4 |  | 0,011765 |
| -4 | 0,25 |  | 0,007353 |
| -5 | 0,2 |  | 0,005882 |
| 0 | 34 | 1 | 1 |
| 1 | 2,05 |  | 0,060294 |
| 2 | 0,75 |  | 0,022059 |
| 3 | 0,4 |  | 0,011765 |
| 4 | 0,25 |  | 0,007353 |
| 5 | 0,2 |  | 0,005882 |

d=0,2

| MAXIMUM | (º | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,2593 | -1,2 | -2,1722 |
| -2 | -0,4458 | -2,1 | -3,7347 |
| -3 | -0,6292 | -2,7 | -5,2716 |
| -4 | -0,8117 | -3,8 | -6,8006 |
| -5 | -0,9938 | -4,7 | -8,3262 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,2593 | 1,2 | 2,1722 |
| 2 | 0,4458 | 2,1 | 3,7347 |
| 3 | 0,6292 | 2,7 | 5,2716 |
| 4 | 0,8117 | 3,8 | 6,8006 |
| 5 | 0,9938 | 4,7 | 8,3262 |

| MINIMUM | αº | xměř(mm) | xvyp(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,1813 | -0,8 | -1,5187 |
| -2 | -0,3626 | -1,7 | -3,0375 |
| -3 | -0,5439 | -2,6 | -4,5564 |
| -4 | -0,7252 | -3,4 | -6,0754 |
| -5 | -0,9065 | -4,3 | -7,5946 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,1813 | 0,8 | 1,5187 |
| 2 | 0,3626 | 1,7 | 3,0375 |
| 3 | 0,5439 | 2,6 | 4,5564 |
| 4 | 0,7252 | 3,4 | 6,0754 |
| 5 | 0,9065 | 4,3 | 7,5946 |

Poměr intenzit světla:

| Maximum | I(P) | I(P)/ I(P0)VYP. | I(P)/ I(P0)MĚŘ. |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 8 |  | 0,043478 |
| -2 | 2,8 |  | 0,015217 |
| -3 | 1,45 |  | 0,00788 |
| -4 | 0,9 |  | 0,004891 |
| -5 | 0,6 |  | 0,003261 |
| 0 | 184 | 1 | 1 |
| 1 | 8,5 |  | 0,046196 |
| 2 | 3,05 |  | 0,016576 |
| 3 | 1,5 |  | 0,008152 |
| 4 | 0,95 |  | 0,005163 |
| 5 | 0,7 |  | 0,003804 |

Závěr:

Cílem tohoto měření bylo rozpoznat ohyb paprsků na štěrbině. Zjišťovali jsme hodnoty úhlů lomení, polohy maxim, minim a intenzit světla. Odchylky mezi naměřenými hodnotami a hodnotami vypočtenými jsou způsobeny především nepřesností měření, a také denním světlem.