# Laboratorní práce z fyziky

Téma: Fraunhoferův ohyb na štěrbině

ZČU v Plzni

Strojní fakulta

V. kruh

Zpracoval: Jiří Ježek

Datum zpracování: 25.10.2002

Měřící potřeby:

- helium-neonový laser

- měrná obdélníková štěrbina

- stínítko s měřítkem

Obecná část :

obr.1

Dopadá-li kolmo na úzkou štěrbinu šířky d rovinná monochromatická vlna, nastane ohyb (viz obr.1). Na stínítku pak pozorujeme světlé proužky oddělené minimy intenzity záření pro než platí:

(	= vlnová délka dopadajícího světla (632,8nm)

(	= úhel, pod kterým pozorujeme minimum

k	= ( 1, ( 2 atd.

obr.2

Za předpokladu, že difrakční obraz je symetrický podle počátku O (x+k = x-k = xk), určíme polohu xk(měř) měřením l+k a l-k . Potom platí:

xk(měř) = (l+k – l-k)/2

(lk (v našem případě u všech měření 0,1 mm) je chyba způsobená měřením polohy minima, takže:

Polohu minima xk lze též stanovit výpočtem ze vztahu:

a – vzdálenost štěrbiny od stínítka

Pak:

V našem případě je (d = 0,01mm

obr.3

1 – stínítko, 2 – odečítací lupa, 3 – měřítko s noniem, 4 – mikrometrický šroub, 5 – štěrbina,
6 – vodítko, 7 – výstup z laseru, 8 – laser, 9 – difrakční obraz na stínítku, 10 – nosník zařízení

Postup měření :

Nejdříve zapneme laser (automaticky se zapne světelný paprsek). Nastavíme si vzdálenost štěrbiny(5) od stínítka(1) na vodítku (6). V našem případě je to 800 mm. Postupně nastavíme různé šířky štěrbiny pomocí mikrometrického šroubu (4) 0,05 - 0,1 - 0,15 mm. Pro každou šířku štěrbiny odečítáme alespoň 3x 	l+k a l-k na měřítku s noniem (2).

Naměřené a vypočítané hodnoty :

a = 800 mm (vzdálenost štěrbiny od stínítka)

 = 632,8 * 10-6 mm.

Příklad výpočtů (pro d = 0,1mm a k = 1).

xk(měř) = (l+k – l-k)/2	x1(měř) = (203 – 192.2)/2 = 5,4 mm

- chyba při měření

(vypočítaná chyba)

Tabulky hodnot:

1.) d = 0,05 mm

| k | l+k | l-k | Měřené | Vypočtené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xk(měř) | δxk(měř) | xk | δxk |
|  | (mm( |
| ±1 | 207,5 | 186,7 | 10,55 | 0,354 | 7,16 | 0,716 |
| ±2 | 219,0 | 175,3 | 21,85 | 0,354 | 14,32 | 0,143 |
| ±3 | 229,6 | 165,0 | 32,3 | 0,354 | 21,48 | 0,215 |

2.) d = 0,1 mm

| k | l+k | l-k | Měřené | Vypočtené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xk(měř) | δxk(měř) | xk | δxk |
|  | (mm( |
| ±1 | 203,0 | 192,2 | 5,4 | 0,07 | 5,0625 | 0,506 |
| ±2 | 208,0 | 186,5 | 10,75 | 0,07 | 10,126 | 1,013 |
| ±3 | 213,5 | 181,3 | 16,1 | 0,07 | 15,189 | 1,519 |

3.) d = 0,15mm

| k | l+k | l-k | Měřené | Vypočtené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xk(měř) | δxk(měř) | xk | δxk |
|  | (mm( |
| ±1 | 201,3 | 194,5 | 3,4 | 1,06 | 3,375 | 0,225 |
| ±2 | 204,6 | 190,6 | 7 | 1,06 | 6,750 | 0,450 |
| ±3 | 208,3 | 186,9 | 10,7 | 1,06 | 10,126 | 0,675 |

Závěr:

Naměřené hodnoty jsou podobné hodnotám vypočteným. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou způsobeny nepřesným odečítáním a rozladěním přístroje.