Západočeská univerzita v Plzni

Katedra fyziky

# Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část A

Vypracoval: Michal Daněk

Datum měření:V Plzni 15.10.1998

Teorie:

Dopadá - li kolmo na úzkou štěrbinu šířky d rovinná monochromatická vlna, nastane ohyb (obr. 1). Na stínítku pak pozorujeme světlé proužky oddělené minimy intenzity záření, pro něž platí tyto vzorce :

,

kde ( je vlnová délka dopadajícího světla, ( je úhel, pod kterým pozorujeme  minimum, k = (1, (2… a určuje kolikáté minimum pozorujeme, přičemž znaménko určuje polohu od osy, kde pozorujeme nulté maximum. Za předpokladu, že obraz je symetrický vzhledem k ose, což znamená x-k = x+k = xk, lze xk spočíst podle tohoto vzorce:

,

kde l+k a l-k získáme měřením a je to vzdálenost minim od počátku. Počátkem lze rozumět jakýkoliv bod, který leží na stejné přímce, jako body minim, které měříme.

Chybu (xk spočteme takto:

,

přičemž (lk je chyba způsobená měřením.

Polohu minima xk lze stanovit výpočtem:

,

kde a jde vzdálenost štěrbiny od stínítka. Za předpokladu, že že chyba (( je zanedbatelná, lze chybu (xk spočítat takto:

,

(a je chyba způsobená měřením vzdálenosti štěrbiny a stínítka, (d je chyba v určení šířky štěrbiny. Vzhledem k tomu, že vztah je příliš složitý, lze jej za předpokladu, že relativní chyby (xk a (d se rovnají, přepsat na tento vztah:

Měření:

Měření budeme provádět pomocí helium - neonového laseru TKG 203, jehož vlnová délka je ( = 632,8 nm. Před měřením musíme nastavit vzdálenost a, tedy vzdálenost stínítka od štěrbiny, a nastavit šířku štěrbiny. Měříme pro tři šířky štěrbiny.

Měřili jsme pro a = 800 mm, pro d = 0,1 mm, 0,15 mm a 0,2 mm.

Chyby způsobené nastavováním hodnot, či odečítáním jsou:

(d = 0,01 mm, (a = 1 mm a (lk = 0,01 cm

Tabulky:

| k | l+k | l-k | Měřené hodnoty | Vypočtené hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [cm] | [cm] | xk [cm] | (xk[cm] | xk [cm] | (xk[cm] |
| d = 0,1 mm |
| (1 | 20,27 | 19,22 | 0,53 | 0,01 | 0,51 | 0,01 |
| (2 | 20,79 | 18,70 | 1,05 | 0,01 | 1,01 | 0,10 |
| (3 | 21,34 | 18,19 | 1,58 | 0,01 | 1,52 | 0,15 |
| d = 0,15 mm |
| (1 | 20,1 | 19,41 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,02 |
| (2 | 20,46 | 19,04 | 0,71 | 0,01 | 0,68 | 0,05 |
| (3 | 20,82 | 18,68 | 1,07 | 0,01 | 1,01 | 0,07 |
| d = 0,2 mm |
| (1 | 20,02 | 19,46 | 0,28 | 0,01 | 0,25 | 0,01 |
| (2 | 20,27 | 19,21 | 0,53 | 0,01 | 0,51 | 0,03 |
| (3 | 20,53 | 18,95 | 0,79 | 0,01 | 0,76 | 0,04 |

Příklad výpočtu:

Pro k = (1, d = 0,1 mm

l+k = 20,27 mm, l-k = 19,22

Použité přístroje:

Helium - neonový laser TKG 203

Měrná obdélníková štěrbina

Stínítko s měřítkem

Závěr:

Z naměřených hodnot lze zcela jasně vypozorovat, že měření nebylo zcela přesné, ačkoliv se naměřené a vypočtené hodnoty liší ve většině případů až na druhém desetinném místě. Tato chyba mohla být způsobená několika faktory, přičemž největší chybu způsobila chyba odečítání hodnot.

Pro každou šířku štěrbiny jsme měřili pouze pro tři minima, poněvadž při čtvrtém, jak jsme si ověřili, je obraz již tak malý, že by chyba při odečítání byla příliš velká a tak by hodnota byla pouze orientační. Zároveň jsme museli volit šířku štěrbiny. Pro příliš malé šířky (přibližně pod 0,05 mm) by minima byla příliš vzdálená a obraz by byl neměřitelný. To samé platí i pro malé vzdálenosti, kdy jsou minima velice blízko sebe.

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)